Інститут прикладної фізики НАН України

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

# ГРАНИЧНА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КВАДРУПОЛЬНИХ СИСТЕМ ФОРМУВАННЯ СУБМІКРОННИХ ІОННИХ ЗОНДІВ ДЛЯ МІКРОАНАЛІЗУ ТА ПРОДУКУВАННЯ НАНОСТРУКТУР

| МЕЛЬНИК Костянтин Ігорович – | кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України |
| --- | --- |

Реферат

РЕФЕРАТ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Метою дослідження є вивчення фізичних процесів, що протікають під час формування прецизійних іонних зондів в квадрупольних зондоформуючих системах (ЗФС); вивченню факторів, які визначають просторову роздільну здатність мікрозонду; пошуку шляхів досягнення впевненої субмікронної роздільної здатності.

## Терміном “мікрозонд” тут та у більшості публікацій по темі позначається неперервний іонний пучок із енергією декілька одиниць МеВ та розділенням від субмікронного до кількох мікрон в режимах із струмом пучка порядку 100 пкА, а об’єктом дослідження є системи формування мікрозондів із енергією в діапазоні 1–10 МеВ, та процеси, що протікають при цьому в системі. Зондоформуюча система на базі мультиплетів (систем із двох, трьох, або більшої кількості) магнітних (МКЛ) чи електростатичних (ЕКЛ) квадрупольних лінз є одним з принципових компонентів, що визначає величину струму і розмір пучка на мішені. Як система із багатьох складових, мультиплети характеризуються наявністю взаємопов’язаних, але конкуруючих властивостей, при цьому є можливість пошуку оптимальної (в плані досяжної роздільної здатності) конфігурації ЗФС.

## Актуальність роботи. Серед усіх сфер застосування мікропучків особливо виділимо пряме експонування протонним пучком (proton-beam writing, PBW), що має значні перспективи для подальшого розвитку мікроелектроніки. International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) відзначає, що  технологія прямого експонування без застосування масок для літографічних задач створення структур до 45 нм у випадку доведення хоча б до промислового прототипу стане досить конкурентним і вигідним методом []. Так, якщо за методами оптичної літографії структури розміром 22 нм буде запущено у виробництво не раніше 2015 р., то за технологією PBW у спеціальному матеріалі hydrogen silsesquioxane, структури цього розміру вперше було створено в 2004 р. []. Те, що створення наноструктур із унікальними характеристиками (менш ніж 30-нм структури із відношенням глибини до ширини до 160 і гладкістю стінок, кращою за 3 нм) не вдається перенести в промисловий масштаб, пов’язано із загальними складностями створення мікрозондів, перш за все недостатньо малими розмірами зонда. Роздільна здатність існуючих іонних мікрозондів на протязі багатьох  років обмежена величиною близько 100 нм в режимах малого струму (струм від 1 фА до 1 пкА) при рекордно досягнутих розмірах зонду 30-40 нм [] у CIBA of National University of Singapore; ці характеристики досягаються лише після тривалого підготування експерименту, а не кожного дня. Крім CIBA, лише кілька колективів мають можливість займатись технологією PBW, що звісно ж, значно стримує прогрес у цьому напрямку. В той же час, враховуючи перспективність напрямку, перед Інститутом прикладної фізики НАН України поставлено задачу створити дослідний зразок спеціалізованої установки прямого протонно-пучкового експонування, і це було значним стимулом для роботи над оптикою пучків іонів в квадрупольних ЗФС. Отже, результати циклу мають значення для подальшого розвитку технології створення наноструктур методом прямого протонно-пучкового експонування без застосування масок, що має всі шанси стати методом, конкурентним сучасній оптичній літографії у задачах мікроелектроніки.

## Що стосується мікроаналізу, то він потребує значно більшого струму пучка, порядку 100 пкА, щоб мати змогу реєструвати характеристичне рентгенівське випромінювання або зворотно розсіяні частинки. Найкраща роздільна здатність складає величину 0,29 х 0,45 мкм2 [], більшості колективів не вдається досягнути розмірів зонда, суттєво менших від 1 мкм. Досягнення сталого субмікронного розділення іонних скануючих зондів є важливим для задач мікроаналізу.

## Важливою причиною зазначеного стану речей є те, що накопиченого досвіду в області транспортування пучків високих енергій і фокусування пучків в електронній мікроскопії виявилось недостатньо для проектування ядерного мікрозонду. В першу чергу, це пов’язано із недостатнім теоретичним аналізом динаміки пучка іонів в полі активних фокусуючих елементів – магнітних квадрупольних лінзах. Тому, в зазначеному циклі особливу увагу було приділено теоретичному розгляду нелінійної динаміки пучка в квадрупольних ЗФС, базуючись на цій моделі став можливим розв’язок багатофакторної оптимізаційної задачі пошуку систем із максимальною роздільною здатністю.

## Указані задачі послідовно і все більш поглиблено вирішувались в публікаціях циклу наукових праць, що і слугує причиною об’єднання їх до єдиного циклу.

## Практичне значення. Результати дослідження було використано на практиці під час проектування ЗФС наступних мікрозондів: єдиного функціонуючого на просторі колишнього СРСР ядерного скануючого мікрозонду в Інституті прикладної фізики НАН України; мікрозонду в Інституті ядерної і радіаційної фізики Російського федерального ядерного центру ВНДІЕФ (м.Саров, Нижньогородська обл., Росія); а також створюваної в ІПФ НАН України першої в СНД установки прямого протонно-пучкового експонування (протонної літографії) із субмікронною роздільною здатністю. Резульати можуть бути застосовані в інших наукових центрах, що займаються отриманням субмікронних іонних зондів.

Наукова новизна результатів  циклу робіт полягає в наступному:

- Вперше визначено граничну роздільну здатність мікрозондів на базі триплетів і квадруплетів магнітних квадрупольних лінз із урахуванням паразитичних компонент поля в наближенні рівномірного розподілу частинок пучка в початковому фазовому об’ємі;

- Вперше розглянуто вплив збільшення числа квадрупольних лінз в ЗФС з двома незалежними джерелами живлення лінз на граничну роздільну здатність мікрозондів. Показано, що різниця між роздільною здатністю систем із шістьма та п’ятьма лінзами є на рівні 10 %. Тим самим, збільшення числа лінз в системі з двома незалежними джерелами живлення не приводить до суттєвого покращення просторової роздільної здатності мікрозондів;

- Подальшого розвитку набула модель, що описує нелінійну динаміку пучків заряджених частинок в квадрупольних зондоформуючих системах. Вперше в цій моделі враховуються всі аберації до третього порядку включно, в тому числі – паразитичні;

- Вперше визначено гранично допустимі паразитичні мультипольні компоненти поля магнітних квадрупольних лінз, коли внесок паразитичних аберацій в уширення пучка на мішені є значно меншим від впливу власних аберацій третього порядку;

- Розглянуто вплив величини робочої відстані на роздільну здатність мікрозондів. Вперше показано наявність оптимальної робочої відстані з точки зору величини роздільної здатності ЗФС. Існування оптимальної робочої відстані пояснюється посиленням нелінійних ефектів, що описуються абераціями вищих порядків, при спробі необмеженого зменшення робочої відстані і обмеженням зверху величини градієнту поля лінз, що приводить до необхідності збільшення протяжності поля лінз і збільшенню фокусної відстані. Запропоновано і запатентовано магнітну квадрупольну лінзу із магнітопроводом спеціальної форми для застосування у перспективних короткофокусних системах;

- Успішно теоретично і експериментально розв’язано задачу підвищення густини струму іонного пучка на мішені в камері мікроаналізу ядерного мікрозонду завдяки узгодженню емітансу пучка й аксептансу зондоформуючої системи за допомогою конденсорної системи, що складається з дублету електростатичних квадрупольних лінз;

- Вперше проведено дослідження процесу формування зонда в квадруплетах із чотирма джерелами живлення. Системи із незалежними джерелами живлення мають певні переваги щодо класичних систем, у яких до кожного джерела живлення вимушено під’єднано декілька лінз. Це виражається у можливості отримання більших коефіцієнтів зменшення та більшого аксептансу. Стосовно існуючих мікрозондів, застосування ще двох джерел живлення – це можливість покращити характеристики зонду без принципової зміни систем іонопроводу.

1 ГРАНИЧНА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЗФС НА БАЗІ МУЛЬТИПЛЕТІВ МАГНІТНИХ КВАДРУПОЛЬНИХ ЛІНЗ

## Подальшого розвитку отримала теоретична модель, яку побудовано на розв’язанні системи нелінійних диференційних рівнянь траєкторій заряджених частинок в полях квадрупольних лінз із записом квадрупольного поля через ряд, що виражає суперпозицію окремих мультипольних полів. Вирази для скалярних потенціалів електростатичного  () і магнітного  () поля в правосторонній прямокутній системі координат, вісь z якої співпадає з оптичною віссю, мають вигляд:

(Штрихом позначено диференціювання по z.) Така форма запису враховує наявність паразитичних компонент поля (Uk, Wk, k > 2), які пов’язані із неточностями виготовлення і юстування лінз у системі. Отримано аналітичний розв’язок цих нелінійних диференціальних рівнянь (НЛДР) траєкторій в квадрупольних лінзах завдяки використанню особливого методу запису НЛДР, запропонованого О.Д. Димниковим [] (методу матрицантів), в якому відбувається заміна розв’язків НЛДР траєкторій частинок пучка системою лінійних перетворень в  просторі фазових моментів, яка виражається через матрицю спеціального виду – матрицант. Вперше було використано повний фазовий простір третього порядку, включаючи всі дисперсійні члени. Розв’язок враховує всі похідні від потенціалу в області крайового поля, власні та паразитичні аберації.

На базі отриманої моделі розв’язано багатопараметричну оптимізаційну задачу. Метою був пошук систем, що забезпечують оптимальне формування зонда для різних розмірів зонду на мішені. В якості критерію оптимальності використовувався аксептанс A = (max (максимальний емітанс, який може бути пропущено через ЗФС) при фіксованих розмірах зонда (огинаючої) на мішені. Тоді, максимальна густина струму jmax при заданій площі зонду на мішені S,  jmax = Imax / S ~ A / S = AD є величиною, пропорційною густині аксептансу AD = A / S.

Вперше розглянуто вплив збільшення числа лінз в ЗФС із двома незалежними джерелами живлення лінз на граничну роздільну здатність. Включення до переліку параметрів кількості лінз N і незалежних джерел живлення лінз n вперше дало змогу розглянути залежність роздільної здатності від кількості лінз, тим паче, що з певних історичних причин, в наш час експериментально перевірені і використовуються на практиці тільки дві з можливих конфігурацій мультиплетів: оксфордський триплет +1–1+2 (N = 3, n = 2); і “російський” квадруплет +1–2+2–1 (N = 4, n = 2). Системи із N>4 і n>2 до моменту проведення дослідження вивчені були дуже слабо, і є лише кілька прикладів їх використання.

Отриману залежність максимальної густини аксептансу від розмірів зонду на мішені d для систем з різним числом лінз, представлено на рис.1. Із цих даних, а також того факту, що при використанні сучасних джерел іонів і прискорювачів яскравість пучка складає b ( 20 А м-2срад-1эВ-1, аксептанс, достатній для створення мікропучка з енергією Т = 3 МеВ і струмом I = 100 пкА, повинен складати не менше Amin = I / (b T) = 1,67 мкм2 · мрад2, було визначено граничну роздільну здатність мультиплетів квадрупольних лінз.

Показано, що гранична роздільна здатність систем на базі квадруплетів перевищує роздільну здатність триплетів в 1,6 ( 2,3 рази (в залежності від необхідних розмірів зонду); тоді, як роздільна здатність пентуплетів лише на 30 % більше, ніж квадруплетів, а секступлетів – на 13 % більше, ніж пентуплетів. Таким чином, збільшення числа лінз в системах з двома незалежними джерелами живлення не приводить до суттєвого покращення роздільної здатності. У випадку використання сучасних джерел іонів і прискорювачів  гранична роздільна здатність параметричних мультиплетів квадрупольних лінз складає: 0,26 мкм для секступлетів, 0,28 мкм для пентуплетів, 0,3 мкм для квадруплетів і 0,38 мкм для триплетів, якщо струм пучка I  100 пкА.

Розглянуто ступінь впливу різних рівнів паразитичних компонент поля на роздільну здатність триплетів і квадруплетів квадрупольних лінз. Із вимоги, що порушення симетрії поля лінз повинні приводити до уширення пучка на мішені не більш ніж на 10 %, визначено максимально допустимі рівні паразитичних компонент поля лінз, які складають U3/W2 = W3/W2 = 0,000375 см-1 (секступольні) і U4/W2 =  W4/W2   = 0,000538 см-2 (октупольні компоненти) для розглянутих типів систем. Проведено кількісний аналіз впливу технологічних похибок виготовлення лінз на величину паразитичних компонент поля, це дало можливість встановити вимоги на допуски виготовлення магнітопроводів квадрупольних лінз із тим, щоб рівень паразитичних компонент поля не  перевищував максимально допустимих. Для планарного зміщення одного з полюсних наконечників просту залежність границі зміщення ( r від радіуса апертури лінзи ra. показано на рис.2. З цього, точність виготовлення магнітопроводу МКЛ із радіусом апертури ra = 0,635 см повинна бути не гіршою за 8 мкм, а із ra = 0,375 см – не гіршою за 4 мкм.

2	СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МІКРОЗОНДІВ, ПОБУДОВАНІ КОЛЕКТИВОМ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

У другій частині викладено результати практичного застосування методів, моделей і результатів, отриманих у першій частині.

В Інституті прикладної фізики НАН України функціонує аналітичний прискорюючий комплекс на базі електростатичного прискорювача “Сокіл” з максимальною енергією прискорених протонів 2 МеВ, в складі якого до 2007 р. було створено канал ядерного скануючого мікрозонду. При розробці цього каналу було застосовано всі вищезазначені моделі, методи і результати, а також було проведено додаткове дослідження по забезпеченню режимів функціонування із підвищеною густиною струму пучка. На разі цей ядерний скануючий мікрозонд є єдиним функціонуючим на просторі колишнього СРСР.

Вищезазначені методи і результати було використано також при розробці мікрозонда в Інституті ядерної і радіаційної фізики Російського федерального ядерного центра ВНДІЕФ (м.Саров, Нижньогородська обл., Росія). Особливості розрахунків та його оптимальне компонування також приведено в цій частині.

3	ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИЧНИХ ОДНОСТУПЕНЕВИХ КВАДРУПОЛЬНИХ ЗОНДОФОРМУЮЧИХ СИСТЕМ

В третій частині викладено результати подальших досліджень мультиплетів МКЛ, бо, хоча при визначенні граничної роздільної здатності класичних систем було показано, що їх можливості по впливу на пучок майже вичерпано, але множина квадрупольних ЗФС не обмежується лишень тільки класичними триплетами і квадруплетами. Фактором, що збільшує вагу цих досліджень є необхідність подальшої модернізації ядерного мікрозонду для переходу до режимів формування субмікронних зондів. Запропоновані кілька років тому двоступеневі системи поки що не дають планованого виграшу по розділенню, тому досліджувались традиційні одноступеневі ЗФС: короткофокусні триплети і квадруплети, та квадруплети із чотирма незалежними джерелами живлення лінз. Результати буде застосовано в новітній установці прямого протонно-пучкового експонування (протонно-пучкової літографії) та при модернізації існуючого мікрозонда, що розпочнеться вже у 2012 р.

Вперше для множин класичних ЗФС – триплетів і квадруплетів квадрупольних лінз – було розглянуто вплив величини робочої відстані на густину струму при заданих розмірах зонду на мішені. При цьому до уваги було взято найбільш суттєві обмеження існуючої технічної бази, а саме: необхідність збереження певного простору для розміщення детектуючих пристроїв; обмеження на досяжну величину магнітного поля в МКЛ; хроматичні та сферичні аберації.  Найбільш важливий з результатів – те, що для кожного із квадруплетів існує оптимальна робоча відстань. Якщо зменшувати робочу відстань до оптимальної, аксептанс зростає, до 6-7 разів для нанозондів, що має привести до зростання роздільної здатності у 4-5 разів. При g, менших за оптимальне значення, вплив аберацій переважає і аксептанс і роздільна здатність падають. Для триплетів оптимальної робочої відстані не знайдено, аксептанс зростає разом із коефіцієнтом зменшення до того моменту, коли мішень вже опиняється у полі лінзи (g( 0).

Обраховано ефект від зменшення робочої відстані в мікрозонді Інституту прикладної фізики НАН України. Однак тут потрібна ще додаткова робота по заміні іонного джерела і по стабілізації характеристик пучка у прискорюючому комплексі. Заміна поточного джерела іонів із невеликою яскравістю 7 A/(м2 рад2 еВ) на джерело з більшою яскравістю до 100 A/(м2 рад2 еВ) повинне призвести до зменшення розмірів зонда у 2,4 рази (з 2,2 мкм до 0,9 мкм). Оптимізація робочої відстані дасть ще приріст у 4,5 рази (з 1 мкм до 200 нм). Запропоновано та запатентовано магнітну квадрупольну лінзу, у якій магнітопровід має спеціальну форму. Використовуючи таку МКЛ у якості останньої формуючої лінзи, можемо створити короткофокусну систему, в якій робоча відстань може складати від 20 мм. Результати цього дослідження буде використано також при створенні ЗФС установки протонно-пучкового експонування (протонної літографії) із субмікронною роздільною здатністю, яка в 2010–2012 рр. розробляється в ІПФ НАН України. Робочу відстань в цій системі згодом, із виготовленням нової лінзи, можна буде довести до 50-60 мм, при цьому коефіцієнти зменшення складуть 71*109.

Проведено дослідження процесу формування зонду в квадруплетах із чотирма джерелами живлення. Системи із незалежними джерелами живлення мають певні переваги щодо класичних систем, у яких до кожного джерела живлення вимушено під’єднано декілька лінз. Це виражається у можливості отримання більших коефіцієнтів зменшення та більшого аксептансу.  Стосовно мікрозонду ІПФ, застосування ще двох джерел живлення – це можливість покращити характеристики зонду без принципової зміни систем іонопроводу. В експерименті маємо отримати зростання струму в 1,78/0,67=2,7 рази при незмінних розмірах зонду, або зменшення розмірів плями на мішені у 1,6 рази при незмінному струмі. Можливі також застосування систем із значною концентруючою дією Dx×Dу≈4·104 формування прецизійних пучків.

#### ВИСНОВКИ

Цикл наукових праць було виконано по оптиці іонно-оптичних систем у 2003–2010 рр. У ньому було проведено дослідження актуальної проблеми пошуку оптимальних зондоформуючих систем з метою стабільного субмікронного розділення, потрібного для мікроаналізу та створення наностуктур. При цьому було розв’язано багатопараметричну оптимізаційну задачу визначення граничної роздільної здатності зондоформуючих систем на базі мультиплетів квадрупольних лінз із урахуванням внеску власних і паразитичних аберацій, розглянуто варіанти оптичних схем, відмінні від класичних, розроблено метод кількісного урахування технологічних обмежень на точність виготовлення лінз, мінімізації негативного впливу на якість зонду.

До складу циклу входить 11  публікацій, в тому числі 6 статей у реферованих журналах, та 1 патент. Загалом, автор має 22 публікації, в тому числі 9 статей у реферованих журналах. Загальний індекс цитування робіт автора складає H=3 згідно баз даних Scopus. На роботи автора зроблено 20 посилань у наукових журналах. Ідентифікатор SJR журналу Nucl. Instr. and Meth. B станом на 2003 р. складав 0,096, 2005 р. – 0,098, 2009 р. – 0,076, Н індекс: 70. SJR журналу ЖТФ (Technical Physics) у 2005 р. становив 0,047, Н індекс: 14. Ідентифікатор SJR журналу ВАНТ у 2010 р. становив 0,025, Н індекс: 3.

### ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

# Endnotes

. http://www.itrs.net/

. van Kan J. A. et al. // Intern. J. of Nanotechnology 2004 - Vol. 1. – 464.

. Ryan С. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys Res. – 2011. – Vol. B 269. –  2151.

. Watt F. et al.// Nucl. Instr. and Meth. in Phys Res. – 2003. – Vol. B 210. – 14.

. Dymnikov A. et al. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys Res. – 1993. – Vol. A 330. – 323.

# Text boxes

Рис.2. Границя зміщення полюсного наконечника ( r як функція радіуса апертури ra

Рис.1. Максимальна густина аксептансу ЗФС із різною кількістю лінз в залежності від розмірів зонду на мішені