Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОРОДНОГО МАСИВУ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ПОЛОГОГО ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА ПІД ОХОРОНЮВАНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

1. ЯВОРСЬКИЙ Андрій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

2. ЯВОРСЬКА Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри аерології та охорони праці Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

Реферат

Дніпропетровськ - 2013

Вугільна промисловість України ( основна галузь, що забезпечує видобуток цінної сировини для металургійного, коксохімічного виробництва та енергетики.

Через гострий дефіцит інвестицій у подальший розвиток шахт України нині до відпрацювання залучаються запаси вугілля під забудованими площами і природними об'єктами. Так, лише на діючих шахтах Західного Донбасу вони становлять близько половини промислових запасів. В таких умовах способи і параметри виймання вугілля, поряд із дотриманням високих техніко-економічних показників видобутку, мають відповідати вимогам охорони наземних споруд і природних об'єктів. Пошук відповідних рішень пов'язаний з визначенням й аналізом напружено-деформованого стану (НДС) породної товщі та земної поверхні, які зазнають впливу очисних робіт.

За встановленою традицією, дослідження процесів зсуву порід і деформації земної поверхні відносять до задач маркшейдерії й вирішують поза зв'язком із системами розробки. Наявність наносів, які впливають на швидкість осідань і на інші ознаки деформації, переважно не враховують. Питання ж, пов'язані з аналізом НДС порід на горизонті відробки пласта і визначенням раціональних технологічних параметрів, є предметом дослідження геомеханіки й вирішуються без урахування деформацій земної поверхні. У результаті і заходи щодо захисту охоронюваних об'єктів, і способи розробки, які використовуються на практиці, не приносять бажаних результатів, оскільки недосконалі. Саме тому встановлення закономірностей зміни НДС усієї товщі порід і земної поверхні при відпрацюванні вугільного пласта під охоронюваними об'єктами на основі єдиної розрахункової схеми, ( є актуальною науково-технічною задачею для гірничої науки та вугільної промисловості.

# Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Робота виконана за програмами науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», тісно пов'язаними з держбюджетними темами:

- ДП-341 "Розробка і впровадження моделі впливу техногенних факторів на геомеханічні процеси у структурно неоднорідному гірському масиві" (№ держреєстрації 0104U000783);

- ДП-388 "Розробка екологічно чистих і безпечних технологій видобутку вугілля" (№ держреєстрації 0106U001371);

- «Технічні та технологічні можливості і економічна доцільність розробки тонких покладів кам’яного вугілля», за програмою співробітництва Міністерства освіти і науки України із закордонним вищими навчальними та науково дослідними закладами (№ держреєстрації 0109U004381);

- «Високоефективне використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України: ресурси енергозберігаючі технології, екобезпека» при реалізації програми «Наука в університетах» Міністерства освіти і науки України, (№ держреєстрації 0109U005905);

- «Test of device for measuring the coal cutability in the conditions of Ukrainian mining» (Тестування обладнання для визначення опірності різанню вугілля в умовах шахт України, 2011 р.), контракт № PL PL000023461/2704/MW/10.

Напрям здійснених досліджень відповідає енергетичній стратегії України на період до 2030 року.

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей зміни напружено-деформованого стану двошарового породного масиву "наноси - карбон" при відпрацюванні вугільного пласта під охоронюваними об'єктами.

# Наукова новизна отриманих результатів.

1. На основі методу граничних елементів розроблений новий розрахунковий алгоритм розв’язання плоскої задачі геомеханіки для визначення жорсткістних параметрів наносів і корінних порід масиву, що підроблюється.

Завдяки використанню в алгоритмі співвідношень задачі С. Крауча, справедливих для напівплощини, граничні умови на земній поверхні виконуються автоматично і дискретизації піддаються лише внутрішні межі досліджуваної області (контури очисної виробки). У цьому ( очевидна перевага розробленого алгоритму перед попередніми.

2. Вперше на основі моделі двошарового середовища "наноси - карбон" методом Фур'є розв’язане диференціальне рівняння типу рівняння теплопровідності, що описує НДС масиву на будь-якій стадії відпрацювання вугільного пласта. Отриманий розв’язок, на відміну від відомих, ураховує швидкість переміщення лави й реологічні властивості порід.

3. Із знайдених уперше загальних аналітичних співвідношень отримані формули для розрахунку максимальних показників деформації земної поверхні, необхідних при порівнянні з нормативними допустимими значеннями у випадку відпрацювання вугільного пласта під охоронюваними об'єктами.

4. Вперше для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу визначені кількісні оцінки ступеня впливу глибини розробки , розміру очисної виробки , швидкості переміщення лави  і потужності наносів  на величину максимальної швидкості осідання  земної поверхні.

# Практичне значення роботи:

1. Розроблена методика визначення раціональних параметрів виймання вугілля під охоронюваними об'єктами.

За даною методикою для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу на основі аналізу напружено-деформованого стану порід на горизонті  розроблюваного пласта з урахуванням деформацій земної поверхні на ділянці підробки ЛЕП визначене навантаження на механізоване кріплення і встановлений діапазон значень швидкості переміщення очисного вибою, за якими кріплення на даній глибині працює надійно й ефективно. Показано, що для глибини = 300...350 м ( раціональні значення  = 80...120 м/міс. Відповідне максимальне сумарне навантаження, що діє на секцію кріплення, становить 940 кН при допустимому = 1560 кН; розрахункове значення опускання покрівлі над перекриттям максимально навантаженої секції кріплення  = 0,56 м при допустимому  = 0,64 м. На випадок повторної підробки як заходи захисту ЛЕП рекомендовано вирівнювання опор з перепуском проводів.

2. На основі аналізу напружено-деформованого стану порід за допомогою отриманих аналітичних співвідношень установлено, що в умовах шахт Західного Донбасу на глибині  = 400 м очікуваний крок обвалення безпосередньої покрівлі  = 5 м, а основної (  = 10 м, якщо очисний вибій переміщується зі швидкістю  = 30 м/міс,  = 10 м, а  = 20 м при  =60 м/міс і  = 15 м, а  = 22 м при  =80 м/міс.

Основні положення й найбільш суттєві результати науково-дослідної роботи доповідалися і були схвалені на "Форумі гірників" (м. Дніпропетровськ, 2006 ( 2008 р.р.), на ІV, VІІ, ІX конференції молодих вчених "Геотехнічні проблеми розробки родовищ" в ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпропетровськ, 2006 - 2011р.), на міжнародній науково-практичній конференції "Школа підземної розробки" (м. Ялта, 2007 -2010 р.), на міжнародній науково-технічній конференції "Актуальні проблеми механіки суцільного середовища й міцності конструкцій", присвяченій пам'яті академіка НАН України В.І. Моссаковського (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), на міжнародній науково-технічній конференції Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Poland, Krakow, 21-25 lutego 2011.

# ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вияв закономірностей, яким підпорядковується процес зсуву гірських порід під впливом підземної розробки, ( одне з найважливіших питань, вирішення якого очікує від науки гірнича практика. Його актуальність випливає з необхідності розробки вугільних пластів під охоронюваними природними об'єктами, спорудами, містами й селищами.

Аналіз публікацій з геомеханіки підроблюваного масиву показав, що показники деформації визначаються поза зв'язком з параметрами системи розробки й НДС порід на горизонті відробки пласта. Не досліджується вплив наносів, переважно розглядаються умови повної підробки. Із викладеного випливає необхідність вивчення процесу деформування й руйнування порід двошарового масиву "наноси-карбон" і земної поверхні на будь-якій стадії відпрацювання вугільного пласта, виходячи з єдиної розрахункової схеми.

Зазначеному питанню й присвячено нуково-дослідну роботу. Аналітичне розв’язання відповідної плоскої задачі геомеханіки, сформульованої із урахуванням існуючої математичної аналогії між зсувом гірських порід і теплопровідністю, отримано на основі розрахункової схеми, зображеної на рис. 1. Розглянуто гірничо-геологічні умови, типові для шахт Західного Донбасу. Розв'язувальне диференціальне рівняння щодо функції осідання , що являє собою по суті умову рівноваги, за формою збігається з диференціальним рівнянням теплопровідності і має вигляд:

.                                                      (1)

Граничні умови записуються у вигляді

,                                                                           (2)

Загальний розв’язок диференціального рівняння (1), отриманий методом Фур'є, являє собою функцію

.                      (3)

# Частинний розв’язок , що відповідає умовам (2), виглядає як

,            (4)

Функції  и , що характеризують жорсткість шарів масиву, визначаються за допомогою співвідношень

(5)

Завдяки знайденій функції осідань (4) за допомогою відомих диференціальних співвідношень одержані аналітичні вирази нахилів, кривизни, горизонтальних зміщень і швидкості осідань у будь-якій точці досліджуваного масиву в який завгодно момент часу:

;       (7)

;     (8)

;      (9)

Мінімізацією співвідношень (4) і (7) ( (10) отримані формули, за якими визначаються максимальні значення показників деформації земної поверхні. Для умов повної підробки вони мають вигляд

;                                (11)

;                  (12)

;           (13)

;            (14)

.     (15)

Максимальні значення показників деформації, що визначаються за формулами (11) ( (15), не мають перевищувати допустимих величин, установлених нормативами для різних охоронюваних об'єктів.

Для одержання аналітичних співвідношень для напружень ,  і  в будь-якій точці досліджуваного масиву в розглянутий момент часу   деформації ,  і  виражаються через функцію осідань  та її похідні з урахуванням відомих співвідношень Коші, умови сумісності деформацій і вихідного диференціального рівняння (1). Отримані вирази підставляються в співвідношення закону Гука і за принципом суперпозиції підсумовуються з відповідними компонентами природного поля напружень. При цьому модулі пружності порід , з огляду на прийняту фізичну модель середовища, замінюються на модулі, що залежать від часу  і визначаються за формулою

(16)

У результаті маємо такі співвідношення:

;                                                           (17)

;                                                                (18)

,         (19)

Для практичного використання отриманих аналітичних залежностей необхідно знати величини жорсткістних параметрів  і  шарів масиву, щоб визначити функції  та  за залежностями (5) і (6). У роботі ці параметри визначено шляхом рішення МГЕ плоскої задачі геомеханіки на основі розрахункової схеми рис. 2. За базові у розробленому розрахунковому алгоритмі використані співвідношення задачі С. Крауча для напівплощини, завдяки чому дискретизуються тільки внутрішні границі досліджуваної області масиву, а граничні умови на земній поверхні виконуються автоматично.

Параметр  варіюється в розрахунках. Виходячи з типової для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу літологічної колонки, масиву почергово приписуються властивості тієї чи іншої породи, і щоразу розрахунок виконується до значень , що відповідають стану повної підробки. Після цього параметр  відповідної породи визначається з умови

.            (20)

Результати розрахунку для вугілля й уміщуючих порід, з урахуванням і без урахування повзучості у випадку H = 400 м і V = 60 м/міс наведені в таблиці.

# Таблиця

Жорсткісні параметри вугілля й уміщуючих порід

| Порода | Аргіліт | Алевроліт | Пісковик | Вугілля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,056 | 0,066 | 0,108 | 0,073 |
|  | 0,236 | 0,257 | 0,329 | 0,270 |
|  | 0,008 | 0,017 | 0,040 | 0,033 |
|  | 0,088 | 0,130 | 0,200 | 0,181 |

У випадку двошарового середовища (рис. 1) жорсткісні параметри шару карбону встановлюються як середні значення за даними таблиці. З урахуванням і без урахування реологічних властивостей порід вони становлять = 0,137 і  = 0,275.

Стосовно до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу за співвідношенням (10) побудовані епюри швидкості осідання в мульді на поверхні у випадку  = 400 м;  = 140 м;  = 500 м, a = 0,04 для різних значень швидкості переміщення очисного вибою (рис. 3) і різних потужностей наносів (рис. 4).

Із наведених рисунків видно, що при зростанні  швидкість осідання  практично у всіх точках розглядаємого перерізу мульди помітно збільшується. При цьому  збільшується в 2,7 раза при зростанні  в 2,75 раза (рис. 3).

Що стосується параметра , то він суттєво впливає лише на величину , яка зростає в 1,2 раза при збільшенні  в 1,78 раза (рис. 4).

Для тих самих умов за формулами (11) ( (15) знайдені максимальні значення показників деформації земної поверхні при повній підробці (у випадку  = 400 м;  = 140 м;  = 500 м; V = 60 м/міс):  = 1000 мм;  = 40 мм;  1/м;  = 8,5 мм/м;  = 9 мм/доб. Виконано оцінку ступеня впливу реологічних властивостей порід на показники деформації земної поверхні. Встановлено, що осідання за рахунок повзучості зростають в 1,25 раза, максимальний горизонтальний зсув ( в 1,5 раза, максимальна кривизна ( в 2,5 раза, а максимальні нахили ( в 2,1 раза. Визначено тривалість процесу зрушення земної поверхні: при V = 80 м/міс початкова стадія зрушення становить 3,75 міс., активна стадія ( 5 міс., а стадія загасання ( 3,75 міс.

Максимальні значення, показників деформації, визначені за формулами (11) ( (15), не мають перевищувати припустимих величин, установлених нормативами для різних охоронюваних об’єктів. Тому для розглянутих гірничо-геологічних умов за допомогою цих формул складені таблиці максимальних значень нахилів, кривизн, деформацій , і швидкостей осідання в мульді на земній поверхні, які виникають в умовах повної підробки при таких вихідних даних:  = 200…700 м,  =50…240 м,  = 40…150 м/міс.

Виконано порівняння отриманих розрахункових показників із нормативними допускними значеннями для деяких типів охоронюваних об’єктів при конкретних вихідних даних.

Окремий розділ роботи присвячений визначенню за допомогою залежностей (17) ( (19) напруженого стану двошарового масиву навколо очисної виробки і його аналізу.

Межі зон граничного напруженого стану (потенційного руйнування) установлювалися за критерієм П.П. Баландіна

На рис. 5 ( 6 наведено епюри зміни напружень  за координатою  (у покрівлі виробки) у небезпечному перерізі , тобто над очисним вибоєм, для різних значень  і двох значень швидкості переміщення очисного вибою V = 60 і 80 м/міс при  = 4…5 м,  = 12…15 м, на глибині  = 400 м.

Вважаючи, що обвалення безпосередньої покрівлі відбувається, коли напруження , яке дорівнює граничному значенню  = 30 МПа, пошириться на всю її потужність , а обвалення основної покрівлі, коли граничними напруженнями буде огорнена як мінімум третина потужності останньої, можна знайти очікувані кроки обвалення  і . На рис. 5 і 6 вони помічені точками.

Із рис. 5 ( 6, крім того, видно:  тим більше, чим більший розмір виробки  і чим менша швидкість переміщення лави V.

Розраховані значення кроку обвалення основної покрівлі при V = 30 м/міс і V = 60 м/міс не суперечать шахтним спостереженням. Відповідні значення при відпрацюванні пласта С6 на шахті "Степова" становили  = 16...17 м при V = 30 м/міс і  =20...21 м ( при V = 60 м/міс.

Для розрахунку навантаження, діючого на механізоване кріплення в найнебезпечніший момент, коли можна чекати обвалення основної покрівлі, досліджувався напружений стан порід покрівлі навколо очисного вибою. Результати розрахунків у вигляді ізоліній напружень  у покрівлі очисної виробки і в масиві перед вибоєм при V = 60 м/міс і а = 0,04 для глибин Н = 200, 400 і 600 м відповідно, показані на рис. 7 а), б) і в).

а)

На розглянутих рисунках чітко видно контури зон граничного напруженого стану з рівнем напружень  , що перевищують . За вагою порід у цих зонах визначалися навантаження, діючі на перекриття секції механізованого кріплення. Розрахунки показали, що в розглянутих гірничо-геологічних умовах кріплення на глибині Н = 400 м при V = 60 м/міс працює нормально, що підтверджують і шахтні спостереження. Крім того, на основі аналізу напруженого стану порід навколо очисної виробки встановлено, що зі збільшенням Н у 3 рази (від 200 до 600 м) максимальна протяжність зони граничного напруженого стану збільшується в 2,14 раза у вертикальному напрямку (по осі ОУ) і в 2,25 раза ( у горизонтальному (по осі ОХ).

Установлені закономірності зміни НДС порід при розробці вугільного пласта механізованими комплексами лягли в основу розробленої методики визначення раціональних параметрів виймання вугілля під охоронюваними об'єктами. За допомогою цієї методики для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу знайдено діапазон значень швидкості переміщення очисного вибою на ділянці підробки ЛЕП, при яких кріплення на даній глибині працює ефективно. Для глибини Н = 300…350 м – раціональні V = 80…120 м/міс.

Для оцінки достовірності виконано порівняльний аналіз результатів аналітичного рішення з даними інструментальних вимірів, які проводилися на спостережних станціях, закладених співробітниками кафедри маркшейдерії НГУ над гірничими роботами шахт "Степова" і "Ювілейна". В умовах повної підробки при збігу якісної картини кількісно осідання відрізняються на 12...17%, а нахили на 6...14%.

Крім того, з'ясувалося, що осідання в різних точках земної поверхні при повній підробці, отримані для ідентичних умов за нормативною методикою й за аналітичними співвідношеннями, відрізняються на 6...30 %, а кривизна й нахили ( на 5...12 %.

Вищевикладене свідчить про те, що на основі знайденого нового аналітичного рішення можна отримати достовірні кількісні оцінки й наочне уявлення про напружено-деформований стан усієї товщі порід і земної поверхні на будь-якій стадії розробки вугільного пласта.

Основні результати роботи:

- З урахуванням існуючої математичної аналогії між зрушеннями гірських порід і теплопровідністю шляхом розв’язання методом Фур'є диференціального рівняння для двошарового підроблюваного масиву "наноси - карбон" отримані нові аналітичні співвідношення, що характеризують НДС у будь-якій точці породного масиву на якій завгодно стадії розробки вугільного пласта. На відміну від відомих, у них ураховується швидкість переміщення очисного вибою й реологічні властивості порід.

- На основі методу граничних елементів й моделі лінійно-спадкового середовища розроблений алгоритм чисельного рішення плоскої задачі геомеханіки і з його допомогою визначені жорсткістні параметри породних шарів підроблюваного масиву, які використані як вихідні дані при аналітичному рішенні.

Перевага розробленого алгоритму в тім, що за базові у ньому використані співвідношення задачі С. Крауча для напівплощини. Цим забезпечується автоматичне виконання граничних умов на зовнішньому контурі досліджуваної області масиву (на земній поверхні) і дискретизації зазнають лише внутрішні контури.

- Отримані формули для розрахунку максимальних показників деформації земної поверхні з метою порівняння з нормативними значеннями, установленими галузевими стандартами стосовно різних охоронюваних об'єктів.

- Встановлені закономірності зміни деформованого стану земної поверхні в процесі посування очисного вибою; для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу визначені показники деформації земної поверхні в умовах неповної й повної підробки, оцінений ступінь впливу на них глибини розробки Н, потужності наносів h, швидкості переміщення лави V і реологічних властивостей порід.

- Визначено й проаналізовано НДС порід на горизонті відробки вугільного пласта, досліджено вплив глибини розробки та швидкості переміщення очисного вибою на величину напружень і характер їхнього розподілу навколо очисної виробки.

- Методику визначення раціональних параметрів виймання вугілля під охоронюваними об'єктами передано до використання ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" і ДП "Дніпродіпрошахт".

- Рекомендації з визначення параметрів обвалення покрівлі в лаві, зусиль у гідростійках механізованого кріплення та швидкості посування очисного вибою застосовують на шахтах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" при розробці заходів, спрямованих на забезпечення надійної роботи очисного устаткування в лаві та захист охоронюваних об'єктів.

- Економічний ефект від впровадження результатів роботи на шахтах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" склав 3 062 300 грн.

Кількість опублікованих монографій:  7, в т.ч. за темою наукової праці 1; загальна кількість наукових статей: 65, в т.ч. за темою наукової праці 10; отримано  2 патенти.

| ________________ | Яворський А.В. |
| --- | --- |
| ________________ | Яворська О.О. |

# Text boxes

Рис. 7. Ізолінії напружень :

а) ( при  = 10 м, б) ( при  = 20 м, в) ( при  = 30 м

б)

в)

Рис. 5. Напруження  у перерізі =  при  = 60 м/міс:

1 (  = 10 м; 2 (  = 15 м; 3 (  = 20 м

Рис. 6. Напруження  у перерізі =  при  = 80 м/міс:1 (  = 10 м; 2 (  = 15 м; 3 (  = 20 м; 4 (  = 22 м

(21)

Рис. 3. Швидкість осідання точок земної поверхні при різних : 1 (  = 80 м/міс; 2 (  = 60 м/міс; 3 (  = 30 м/міс

Рис. 4. Швидкість осідання точок земної поверхні при  = 30 м/міс і різних : 1 (  = 0 м; 2 (  = 140 м; 3 (  = 250 м

# Рис. 2. Розрахункова схема щодо визначення жорсткості порід

(10)

(6)

# Рис. 1. Розрахункова схема