Національна металургійна академія України

Криворізький металургійний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

РЕФЕРАТ

на наукову роботу

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ І УСТАТКУВАННЯ, ЩО ПІДВИЩУЮЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОМЕННОГО ПЕРЕДІЛУ

1. ВЕРХОВСЬКА Аліна Олександрівна – кандидат        технічних наук, доцент кафедри автоматизації             виробничих процесів Національної металургійної       академії України

2. ПОПОЛОВ Дмитро Володимирович – кандидат технічних наук, асистент кафедри механічного          обладнання металургійних заводів Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Дніпропетровськ – 2012

Актуальність обранного напрямку роботи.

Виробництво чавуну пов'язане з складною взаємодією хімічних і фізичних процесів, які безперервно протікають в робочому просторі печі. Найважливішою умовою доменного процесу є безперервний зустрічний рух і взаємодія шихтових матеріалів, що опускаються, і висхідного потоку газів. Таким чином, високопродуктивна і економічна робота доменної печі значною мірою залежить від того як організований рух і розподіл газів в її робочому просторі, що визначається безліччю чинників, головним з яких є газопроникність шихти, залежна від вмісту в ній фракції 0…5 мм. Зниження якої на 1 % дозволяє отримати підвищення продуктивності доменної печі на 1 % і зниження витрати коксу на 0,5 %.

У зв'язку з цим, стало очевидним, що потрібно поліпшення якості сировини для виробництва чавуну зокрема залізовмісної її частини, як основної частки доменної шихти, за рахунок зниження вмісту некондиційних фракцій в агломераті. Це може бути досягнуто шляхом підвищення ефективності розсіву, але внаслідок роботи грохотів| шихтоподачі з|із| максимальною продуктивністю по сигналу завантаження|загрузки| вагових бункерів  (воронок)  без урахування часу сходу шихти в печі до заданого висотного рівня, досягши якого виконується чергове завантаження|загрузка| матеріалу в піч, відбувається надходження|вступу| на колошник збільшеної кількості дрібних|мілких| фракцій. В свою чергу підвищення ефективності розсіву призводить до значного збільшення кількості відсіяної фракції, що веде до погіршення економічних показників плавки в умовах постійного дефіциту сировини, підвищуються витратні коефіцієнти, виникають труднощі із забезпеченням вторинного використання відсіву. Внаслідок чого необхідне підвищення якості агломерату, але оскільки багатокомпонентна аглошихта містить до 82 % тонкодисперсних фракцій, складність огрудкування  такого матеріалу викликана нестачею зародкових центрів і наявністю проміжної фракції. В результаті підготовлена до спікання на існуючому обладнанні аглошихта не відповідає технологічним вимогам агломераційного виробництва по гранулометричному складу, міцності гранул та газопроникності, що призводить до збільшення вмісту некондиційних фракцій (0…5 мм) в готовому агломераті та втратам частини шихти в шлам і атмосферу.  Узагальнення накопиченого досвіду і аналіз тенденцій розвитку даного виду техніки показує, що інтенсифікація процесу огрудкування для даних умов,  може йти в напрямку створення установок, які дозволяють перетворити значну частину тонкодисперсної і проміжної фракцій в зародкові центри і кондиційні гранули шляхом їх ущільнення при малому тиску — підпресуванням. Проте створення високоефективних установок для підпресування шихти стримується недостатньою вивченістю питань, пов'язаних з ущільненням матеріалу при малому тиску.

Таким чином, створення|створіння| системи управління висотою шару на сіючій поверхні грохоту шляхом постійного моніторингу згаданої висоти (що істотно впливає на ефективність грохочення) з використанням високочастотних рівнемірів, в комплексі з введенням в технологічний процес підготовки аглошихти операції її підпресовування перед огрудкуванням на основі встановлення детермінованих закономірностей, які описують вплив геометрії осередку деформації, що змінюється в часі, на напружено-деформований стан шихти при малому тиску, з урахуванням її фізико-механічних властивостей, є актуальною науковою задачею.

Мета і завдання досліджень.

Метою роботи є зменшення собівартості чавуну за рахунок зниження витрати коксу, об'ємів відсіву, підвищення продуктивності доменних печей, шляхом оперативного управління відсівом дрібної фракції сировини в процесі грохочення у взаємозв'язку із швидкістю сходу засипу шихти на колошнику та створення валкового підпресувальника аглошихти з урахуванням закономірностей, які пояснюють вплив конструктивних, кінематичних параметрів його робочого органу на напружено-деформований стан матеріалу в осередку деформації, що сприяє поліпшенню підготовки сировини перед спіканням і забезпечує  підвищення продуктивності  агломашини і якості агломерату.

Наукова новизна отриманих результатів.

- Вдосконалений процес підготовки компонентів шихти на основі оперативної зміни висоти їх шару в процесі грохочення у взаємозв'язку із швидкістю сходу засипу| на колошнику, що забезпечує поліпшення|покращання| гранулометричного складу матеріалів в періоди неінтенсивного ходу доменної печі.

- Вперше|уперше| отримана|одержувати| аналітична залежність ефективності відсіву|відсівання| дрібної|мілкої| фракції матеріалу шихти,що виражає|виказує| її зв'язок з|із| прогнозованими часом набору дози у вагову воронку і досягнення шихтою заданого рівня в печі з урахуванням|з врахуванням| об'ємної маси матеріалу, кількості грохотів| в каналі і конструктивних параметрів кожного з них.

- Розроблений розрахунковий метод визначення епюри швидкості сходу шихти по діаметрах колошника доменної печі в процесі багатопозиційної радіолокації поверхні засипу|, який забезпечує оцінку зміни рівня матеріалу в кожен момент часу відповідно до технологічних тенденцій доменної плавки|плавлення|.

- Вперше визначені границі процесу підпресування аглошихти  як область тиску, що прикладається до шару матеріалу, при якому опір деформації носить пружний, окремо в'язкий і спільно в’язкопружний характер, що дозволяє розглядати опір, що чиниться робочому органу машини в процесі підпресування,  як в’язкопружний.

- Вперше встановлено взаємозв'язок між тиском в шарі шихти і його усадкою, що враховує початкову порозність шихти в шарі і модуль її деформації. Вказаний взаємозв'язок описаний аналітичним виразом, який характеризує опір шару сипкого матеріалу ущільненню при малому тиску (до 2 МПа), що дозволяє визначити навантаження на робочий орган машини з боку ущільнюваного середовища.

- У розвиток теорії пресування розроблена математична модель, що описує вплив геометрії осередку деформації, яка змінюється в часі, на напружено-деформований стан шихти при малому тиску, з урахуванням її фізико-механічних властивостей і закону постійності мас, що дозволяє визначити нормальний реактивний тиск, який може бути використаний при аналізі енергосилових параметрів валкового підпресувальника.

- На основі теоретичних досліджень вперше одержана  аналітична залежність, що зв'язує енергосилові показники процесу ущільнення шихти з її початковою порозністю, модулем деформації, кутовою швидкістю пресувального валка, геометричними розмірами і числом зубів формуючого бандажа, що дозволяє визначити раціональні параметри приводу підпресувальника.

Практичне значення отриманих результатів:

- Розроблена адаптивна система управління ефективністю грохочення матеріалів шихти для доменного виробництва ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що забезпечує збільшення продуктивності доменної печі.

- Розроблено програмне забезпечення системи контролю набору дози шихти при поєднанні процесів грохочення і її опускання в доменній печі, яке стане невід'ємною частиною автоматизованої системи шихтоподачі і завантаження при її модернізації.

- Комбінатом ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» прийнята в промислову експлуатацію багатопозиційна радарна система визначення швидкості сходу шихти в доменній печі об'ємом 5000 м3 із застосуванням алгоритмів обробки цифрового сигналу радіолокації.

- Розроблена науково-обґрунтована інженерна методика розрахунку і вибору параметрів валкового підпресувальника аглошихти.

- Розроблена комп'ютерна програма «Підпресувальник-1», яка дозволяє виконати аналіз зміни нормального тиску і щільності шихти в міжвалковому просторі, залежно від конструктивних і кінематичних параметрів робочого органу.

- Розроблене технічне завдання на створення  промислового зразка механізму підпресування.

- Результати теоретичних і експериментальних досліджень послужили основою для розробки технології підготовки агломераційної шихти до спікання підпресуванням для умов агломераційних виробництв ВАТ «Тулачермет»  і ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

- Результати виконаних досліджень використовувалися ТОВ «КВМШ-плюс» при розробці підпресувальника аглошихти для умов агломераційних виробництв  підприємств ВАТ «Тулачермет» і ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

- Результати роботи прийняті для впровадження у виробництво при будівництві киснево-конверторного цеху ВАТ «Запоріжсталь».

Очікувана економічна ефективність.

За даними відділу технічного контролю доменного цеху № 1 в надрешітному продукті агломерату доменної печі № 7 фракція 0...5 мм складає в середньому        20 %. Комплексне впровадження підпресувальника аглошихти для підготовки аглошихти до спікання та адаптивної системи управління ефективністю грохочення агломерату дозволить знизити вміст дріб’язку в готовому агломераті на 12,2 %, підвищити ефективність грохочення до 65…75 %, це дозволить знизити вміст дріб’язку в скіповому агломераті в середньому до 7,8 %.

Зменшення кількості дріб’язку фракцією 0...5 мм в залізовмісній частині шихти, що подається на колошник доменної печі, призведе до збільшення її продуктивності і скорочення витрати коксу. За даними доктора технічних наук, професора, академіка Академії гірничих наук України І.Г. Товаровського, зниження вмісту фракції 0...5 мм в залізовмісній частині шихти на 1 % дає збільшення продуктивності доменної печі на 1 % і зниження витрати коксу на 0,5 %.

Тоді, при співвідношенні в шихті агломерату і окатишів 87:13, прогнозоване зменшення дріб’язку агломерату складе:

де 7 % – вміст дрібної фракції 0…5 мм в скіповому матеріалі для окатишів.

Початкові дані для розрахунку приведені в табл. 1

Таблиця 1

Техніко-економічні показники виробництва чавуну

| № з/п | Найменування | Од. вимір. | Базовий період | Після впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Річний обсяг виробництва чавуну | т | 1108012 |  |
| 2 | Кількість підпресувальників | од | – | 2 |
| 3 | Кількість грохотів агломерату | од | 4 |  |
| 4 | Вартість підпресувальника | грн | – | 450000 |
| 5 | Вартість однієї системи управління | грн | – | 580000 |
| 6 | Витрата коксу | кг/т | 461 |  |
| 7 | Витрата агломерату на 1т чавуну | кг/т | 1720 |  |
| 8 | Умовно-постійна частина витрат по переділу ДП № 7 | грн/т | 58,993 |  |
| 9 | Середня ціна 1 т коксу | грн/т | 739,6 |  |
| 10 | Середня ціна 1 т дріб’язку коксу | грн/т | 90,9 |  |
| 11 | Середня ціна 1 т агломерату | грн/т | 147,16 |  |
| 12 | Середня ціна 1 т звороту (відсіву) | грн/т | 75,1 |  |
| 13 | Середня ціна 1000 т·м3 доменного газу | грн | 19 |  |
| 14 | Вміст дріб’язку в скіповому агломераті | % | 20 | 7,8 |
| 15 | Енергія, що витрачається на підпресування | кВт·год | – | 9 |
| 16 | Вартість електроенергії | грн | 1,17 |  |

1. Економія витрат по переділу на умовно-постійній частині за рахунок збільшення продуктивності доменної печі на 10,6 % складе:

де   т – річний обсяг виробництва чавуну після впровадження;

т – річний обсяг виробництва чавуну базовий період;

грн/т – умовно-постійна частина витрат по переділу.

2. Зниження затрат, пов'язаних з економією коксу:

а) скорочення затрат на виробництво коксу в результаті зниження його витрати:

де   кг/т – витрата коксу на тонну чавуну базовий період;

кг/т – витрата коксу на тонну чавуну після впровадження;

грн/т – середня ціна коксу;

б) затрати в результаті зменшення кількості коксового дріб’язку:

де  – втрати від подрібнення, що складають 2/10 частини витрати коксу;

грн/т – різниця між вартістю коксу та коксового дріб’язку;

в) затрати в результаті зменшення об'єму доменного газу:

де  т·м3 – вихід доменного газу на 1 кг коксу;

грн – середня ціна доменного газу.

Разом за п. 2:

3. Затрати від збільшення звороту агломерату на 12,2 %:

де  т/т – витрати агломерату на 1 т виплавленого чавуну;

грн/т – середня ціна 1 т агломерату;

грн/т – середня ціна 1 т звороту.

4. Капітальні вкладення:

де  грн – вартість підпресувальника;

– коефіцієнт, що враховує затрати на монтаж і налагодження нового устаткування;

шт – кількість встановлених підпресувальників;

грн – вартість однієї системи регулювання;

– кількість встановлених систем регулювання;

грн – затрати на проектно-пошукові роботи.

5. Додаткові затрати:

а) затрати по змінному устаткуванню:

де  грн – вартість бандажу пресуючого валка;

року – термін служби бандажу пресуючого валка;

б) додаткові затрати на електроенергію:

додатково витрачена електроенергія

де  т – виробництво агломерату за рік;

т/т – витрата аглошихти на 1 т агломерату;

т/г – продуктивність підпресувальника;

кВт·г – енергія, що витрачається на підпресовування;

грн – вартість електроенергії;

де   т/т – витрата агломерату на 1т чавуну.

Разом за п. 5:

6. Економічний ефект від впровадження складе:

де  – нормативний коефіцієнт капітальних вкладень.

7. Термін окупності:

8. Коефіцієнт ефективності капвкладень:

Повний розрахунок очікуваного економічного ефекту по роботі наведено у Томі 2 даної роботи.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і             рекомендацій.

Обгрунтованість і достовірність  наукових положень  підтверджена позитивними результатами перевірки отриманих моделей з використанням інструментів імітаційного моделювання, а також промислово-дослідницьких випробувань радіолокаторів для регулювання висоти шару матеріалу під час грохочення і визначення швидкості сходу засипу шихти на колошнику печі в умовах ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; проведеними випробуваннями на діючій  полупромисловій установці підпресувальника шляхом порівняння одержаних експериментальних і теоретичних результатів. В якості порівнюваних параметрів було прийнято потужність приводу підпресувальника і щільність отримуваних  пресувань. Розбіжність між величинами вказаних параметрів, одержаних розрахунковим шляхом і в експерименті, для потужності приводу не перевищувало ± 10 %, для щільності пресовок — ± 7 %.

Розвиток, який одержала робота з часу попереднього представлення.

Виконано дослідження впливу прискорень коливань пресувального валка на середню щільність пресувань, яке дозволило встановити, що їх збільшення у всьому діапазоні веде до зниження середньої щільності пресувань, що в цілому погіршує якість підготовки шихти. Таким чином, необхідність в генерації коливань пресувального валка пов'язана не із збільшенням щільності пресувань, а із забезпеченням звільнення формоутворювальних порожнин від налипання шихти.

Аналіз одержаних залежностей показує, що для забезпечення необхідної якості шихти (мінімальне зниження середньої щільності пресувань) та експлуатаційної надійності обладнання динамічний режим роботи машини повинен відповідати прискоренням коливань пресувального валка в діапазоні від 30 до 34 м/с2. В результаті промислових досліджень установки для підпресування аглошихти визначена картина зношування формуючого бандажа пресувального валка, яка показала, що за період експлуатації інтенсивність його зношування склала в середньому 3…4,5 мкм/г. До максимального зносу (3,5…5 мм) схильні вершини зубів як найбільш навантажені елементи; менш навантаженими ділянками є формоутворювальні порожнини, зношування яких за період випробувань склало 2,2…3 мм. Таким чином, враховуючи фактичну тривалість роботи підпресувальника та мінімально допустимий розмір пресувань, термін служби бандажа складає не менше трьох місяців, що задовольняє вимогам, які пред'являються до експлуатаційної надійності обладнання, що використовується в умовах агломераційного виробництва.

Виконані дослідження основних властивостей аглошихти при її переміщенні по технологічному тракту аглофабрики, які дозволили встановити, що   підпресовування аглошихти дозволяє за рахунок силових дій агрегатувати 92 % пилоподібної фракції 0...0,4 мм і 30 % проміжної 0,4...1 мм (що не бере участь в грудкуванні) в грудочки діаметром від 1 до 10 мм, виступаючих як зародкові центри огрудкування. Перевантаження шихти після її підпресовування призводить до руйнування 22 % фракції більше 10 мм, з її переходом у фракцію 0...1 мм.  Гранулювання в барабані призводить до  руйнування частини пресувань, при цьому огрудкувальні функції барабана не компенсують його руйнівну дію, що веде до збільшення вмісту фракції 0...1 мм. Порівняльний аналіз гранулометричного складу огрудкованої ординарної і підпресованої шихт показав, що підпресовування перед огрудкуванням дозволяє зменшити в огрудкованій шихті вміст фракції 0...1 мм на 50 % в порівнянні з ординарною шихтою, підвищити середній діаметр частинок в 1,3 раза, об'ємну щільність гранул на 19 %, порозність середовища на 4,4 %. Таким чином, використання підготовки аглошихти до спікання підпресовуванням дає можливість набути таких газодинамічних властивостей шихти, які дозволяють збільшити висоту зпікаємого шару в 1,82 раза.

Апробація результатів роботи.

Матеріали роботи доповіли і обговорили на міжнародних науково-технічних конференціях: 8th, 9th «International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD» (м. Sibenik, Croatia); IV, V, VI  Міжнародні конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (м. Varna, Bulgaria); XXIII, XXIV науково-технічні конференції молодих фахівців ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг, Україна); IX, X виставка-форум «Промисловість, інвестиції, технологія. Металургія України на порозі великих реформ» (м. Кривий Ріг, Україна),  Міжнародний форум-конкурс молодих вчених «Проблеми надрокористування» 2010-2012 рр. (м. Санкт-Петербург, Росія), XI, XII, XIII Міжнародні конференціїї «Nowe Technologie i Osiagniecia w Metalurgii i Inzynierii Materialowej» (м. Czestochowа, Poland) та інших.

Публікації.

По темі наукової праці захищені 2 кандидатські дисертації:

- Верховська А.О. Вдосконалення взаємодії процесів грохочення та сходу шихти на колошнику для підвищення ефективності роботи доменної печі: дис. на здобуття вченого ступ. канд. техн. наук: 05.16.02  / Верховська Аліна Олександрівна; Національна металургійна академія України. - Д., 2009. - 229 с.

- Пополов Д.В. Cтворення високоефективного пристрою для підготовки агломераційної шихти до спікання з метою підвищення продуктивності агломашини  та якості агломерату: дис. на здобуття вченого ступ. канд. техн. наук: 05.05.08 / Пополов Дмитро Володиморович; Національна металургійна академія України. - Д., 2012. - 143 с.

По темі наукової праці опубліковано 41 друкарська робота, зокрема 1 монографія «Підвищення ефективності роботи доменної печі», 1 підручник «Доменне виробництво як об’єкт управління в АСУТП», 23 статті в спеціалізованих наукових журналах (в т.ч. 3 – у реферованих журналах), отримано 7 патентів України на винахід і корисну модель, 6 тез доповідей, виконані 3 науково-дослідні роботи: «Теоретичний аналіз і вдосконалення технологій виплавки чавуну і підготовки залізорудних матеріалів» (№ держ. реєстрації 0103U0032200); «Гнучка система завантаження матеріалів шихти в доменну піч» (номер державної реєстрації 0109U0040023); ««Розробка способів управління металургійними процесами за даними радіолокаційного моніторингу» (номер державної реєстрації 0111U002924).

Загальна кількість публікацій по темі наукової праці, які опубліковані у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, складає 3:

- Пополов  Д.В.  Исследование  процесса  спекания  агломерационной шихты,   подготовленной  подпрессовкой  /  Д.В.  Пополов  //  Металлургическая  и

горнорудная промышленность. – 2010. – № 6. – С. 87-89. (імпакт-фактор дорівнює 2)

- Головко В.И. Метод фильтрации уровня расплава при управлении конвертерной плавкой / В.И. Головко, О.Н. Кукушкин, А.А. Верховская [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. –  № 5. – С. 272 – 274. (імпакт-фактор дорівнює 2)

- Учитель А.Д. Оптимизация параметров подпрессовщика аглошихты / А.Д. Учитель, В.И. Засельский, Д.В. Пополов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – № 5. – С. 98-100. (імпакт-фактор дорівнює 2)

Структура і об'єм роботи.

Робота складається з актуальності обраного напряму, восьми розділів, висновків, списку публікацій авторів і додатків. Робота викладена на 250 сторінках друкарського тексту і включає 94 малюнка, 27 таблиць і  38 сторінок додатків.

Автори:

Верховська Аліна Олександрівна  ______________________

Пополов Дмитро Володимирович ______________________