Реферат

роботи “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”

Вступ

Забезпечення народного господарства України нафтою та газом є питанням державної безпеки і становить першочергову задачу як на поточний момент, так і в стратегічному аспекті. Вирішення цієї масштабної програми можливе лише шляхом впровадження у нафтогазову галузь нових високоефективних науково-технічних досягнень, причому на всіх напрямках виробничого процесу забезпе-чення країни вуглеводневими ресурсами – буріння свердловин, видобування вуглеводнів, їх зберігання та транспортування до споживачів.

Збільшення обсягів буріння пов’язане з економічними показниками, які змушують виробників раціонально використовувати матеріальні ресурси. Ефективним резервом щодо зменшення матеріальних витрат у процесі буріння свердловин є раціональне використання хвильової енергії, яка розповсюджується бурильною колоною в процесі взаємодії долота з вибоєм. Раціональне вико-ристання хвильової енергії забезпечить безаварійну роботу бурильної колони та підвищить показники буріння – проходку на долото і механічну швидкість. Проблема збільшення показників буріння і підвищення надійності елементів бурильної колони залишається актуальною, оскільки останні залежать не тільки від вибраних режимів буріння, а й від вибору конструкції низу бурильної колони і тих пристроїв, які введені в компонування. Однією з проблем, яка вирішена в даній роботі і підвищує ефективність буріння, є удосконалення вібраційних та вакуумних машин для очищення бурового розчину.

За відсутності нових родовищ нафти і газу, здатних достатньо задовольнити  потреби України, на перший план висуваються проблеми, пов’язані з підвищен-ням ефективності розробки існуючих родовищ.

Низька проникність продуктивних пластів, їх кольматування при розкритті і освоєнні, обумовлює необхідність її збільшення та відновлення. Значна частина видобувних нафт належить до високопарафінистих, видобування яких пов’язане із значними труднощами через формування парафінистих відкладів у привибійній зоні та нафтопромисловому обладнанні. Обводнення продукції видобувних сверд-ловин також значною мірою позначається на продуктивності і вимагає прове-дення заходів щодо ізоляції і обмеження припливів пластових вод.

У роботі вирішені питання, пов’язані з вивченням і узагальненням сучасних уявлень про основні причини, що викликають зниження продуктивності свердло-вин, а також методи її відновлення і збільшення.

Підземне зберігання газу (ПЗГ) відіграє виключно важливу роль в забезпе-ченні нормального функціонування системи газопостачання, являючи собою найефективніший засіб регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання. ПЗГ дозволяє також газотранспортним підприємствам підвищити коефіцієнт використання трубопроводів i знизити питомi витрати. Не менш важливе значен-ня ПЗГ має i для забезпечення системної надійності i безперервності поставок газу. Система підземного зберігання газу в Україні сформувалась як важлива ділянка єдиного комплексу газопостачання.  Зручні географічні чинники, наяв-ність вироблених газових покладів, які мають сприятливі геолого-промислові характеритики, безпосередньо біля основних експортних газопроводів та біля кордону Європейського Союзу, зумовили створення найбільшого в Європі Захі-дно-Українського комплексу підземного зберігання газу, в якому зосереджено понад 70% yciєї потужності  підземного зберігання газу в Україні.

Підземне сховище газу (ПСГ) є надзвичайно складною системою. Режими роботи цих об’єктів на відміну від газових родовищ нестабільні в часі, що усклад-нює їх надійну експлуатацію. Тому наукові дослідження особливостей експлуа-тації ПСГ в умовах пружноводонапірного режиму їх розробки, спрямовані на вив-чення формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей проя-ву пружноводонапірного режиму за циклічної експлуатації сховища, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта є актуальними з точки зору підвищення надійності газопостачання. Вивчення закономірностей і особливостей протікання гідрогазодинамічних процесів в пористому середовищі на основі їх математич-ного моделювання важливе для прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації підземних сховищ газу в водоносних структурах.

Україна має найбільшу у світі газотранспортну систему довжиною 36,7 тис. км, до складу якої входять 72 компресорні станції (КС) із газоперекачувальними агрегатами (ГПА) 27 типів загальною потужністю 5609 МВт, 89 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) із п'ятьма типами компре-сорних установок (КУ) та мережа підземних сховищ газу. На сьогодні 50% парку ГПА відпрацювали встановлений моторесурс або близькі до цього. Експлуатація такого численьного й різнотипного парку з різним моторесурсом вимагає нових підходів до сервісного обслуговування.

У роботі  наведені розробки, які забезпечують надійність функціонування різнотипного газоперекачувального обладнання за рахунок отримання опера-тивної інформації про його фактичний технічний стан в експлуатаційних умовах і усунення аварійних ситуацій.

Таким чином проблеми, які вирішені при виконанні даної циклу роботи, є органічно пов’язаними між собою і спрямовані на вирішення спільного завдання – підвищення надійності постачання вуглеводнів в Україні.

Зміст роботи

Для використання енергії хвильових процесів при ліквідації прихоплень віброударними пристроями проведено аналіз коливних процесів в бурильній прихопленій колоні. Основним завданням була зміна балансу випромінюваної енергії нижче і вище ударного пристрою. Аналітичними дослідженнями вдалося довести, що при ліквідації прихоплень необхідно вибирати компоновки вище ударного пристрою і над головою прихоплення.

Проведені дослідження з метою удосконалення вібраційних та вакуумних машин для очищення бурового розчину показали, що зміна вмісту твердої фази в буровому розчині чинить істотний вплив на механічну швидкість буріння, трива-лість проводки свердловини і число відпрацьованих доліт.

Запропоновано застосування вібраційної та вакуумної очистки бурового розчину, які базуються на результатах теоретичних, лабораторних і промислових досліджень, та вибрані схеми перспективних конструкцій очисних пристроїв.

Отримані результати показують, що в конструкції вібросита необхідно передбачати механізми для регулювання обертів вібратора і нахилу віброрами, а також власної частоти віброрами за рахунок зміни жорсткості амортизаторів. Специфіка застосування вакуум-фільтрів доочищення бурових розчинів є перспективною як з точки зору високої ефективності виділення шламу і регулю-вання твердої фази при застосуванні обважнених розчинів, так і економічно доцільною з точки зору здешевлення метра проходки свердловин.

Розроблена методика розрахунку обсадних колон для кріплення похило-скерованих і горизонтальних свердловин передбачає врахування одночасної дії на неї зовнішнього надлишкового тиску, осьової розтягучої сили та згинаючого моменту, що дозволяє на стадії проектування створити передумови забезпечення надійності кріплення свердловин, що є актуальною проблемою при бурінні сверд-ловин на сланцевий газ.

Розроблені тампонажні матеріали, що розширяються при твердінні та армовані тампонажні розчини забезпечують високу якість розмежування пластів між собою та денною поверхнею при різних термобаричних умовах та динаміч-них навантаженнях. Використання цих високоефективних матеріалів при споруд-женні свердловин унеможливить виникнення перетоків і забезпечить виконання вимог охорони надр та довкілля, що особливо важливо в умовах спорудження та експлуатації свердловин на сланцевий газ та нафту і проведенні потужних гідророзривів пластів.

Встановлено основні причини негерметичності нарізних з’єднань обсадних колон. Винайдено ущільнююче мастило УС-ОТ, термін полімеризації якого регулюється залежно від глибини свердловини та пластової температури, що за безпечує герметичність з'єднань при максимально допустимих значеннях тисків. Розроблено методику проектування обсадних колон для кріплення похилоскерованих свердловин. Для контролю за процесом згвинчування обсадних труб розроблено пристрій, який пройшов широке випробування при будівництві свердловин на родовищах України. Досліджено причини та процеси, що відбуваються при зім’ятті обсадних колон. Для покращення розме-жування пластів запропоновано додавати до цементного розчину кремній-органічної речовини типу АКОРБ-300, а також розроблено нові техно-логічні прийоми цементування свердловин.

Розроблена та випробувана технологія ізоляції і обмеження водопритоків з використанням магнітоактивних речовин і генераторів магнітного поля для сверд-ловин. Технологія ефективна для використання в умовах теригенних і карбонат-них колекторів. Вона дозволяє однаково ефективно проводити операції з обме-ження водопритоків як у поровому, так і тріщинному та тріщинно-поровому ко-лекторах. Використання технології можливе в досить широкому інтервалі гли-бин, тиску і температур. Вона може бути застосована у різних кліматичних умо-вах. Технологія може знайти широке використання у ремонтно-ізоляційних робо-тах для виправлення негерметичності цементного кільця при ліквідації заколон-них перетоків.

Запропоновано метод підвищення продуктивності свердловин, який дає змогу збільшити глибину проникнення кислотного розчину в пласт і знизити ко-розію нафтопромислового устаткування, що підвищує ефективність кислотних

обробок і, збільшує продуктивність або приймальність свердловин.

Розроблено ефективну технологію збільшення продуктивності нафтових свердловин шляхом термохімічної дії на привибійну зону пласта і рекомендовано її до використання на нафтових родовищах з гірничо-геологічними умовами, про-дуктивний розріз яких представлений теригенними колекторами, в яких знижен-ня продуктивності пов'язане зі зниженням властивостей фільтрації привибійної зони за рахунок формування в ній парафінових і асфальто-смолянистих відкладів.

Проведено оцінку гідродинамічних процесів, які відбуваються при очи-щенні закольматованих пластів гідроімпульсною дією. Розроблено математичні моделі визначення тиску в свердловині та його розподілу в пласті під час дії постійної та змінної депресії тиску в однорідному та зонально неоднорідному пла-сті, а також при створенні депресійно-репресійних циклів. Розроблено технології інтенсифікації нафтогазовидобування шляхом гідроімпульсної депресійно-репре-сійної дії на пласт з використанням устаткування типу УСМД та УСМДС.

Наведено основні характеристики ПСГ України і проаналізовано концепції розвитку підземного зберігання газу в світі і в Україні. Обгрунтована необхідність створення математичних моделей гідрогазодинамічних процесів у продуктивних горизонтах ПСГ в водоносних масивах, які б об’єднали розрізнені задачі і дозволили глобально оцінити реальну фізичну картину в пласті з метою вирішення ряду практично важливих задач. Побудовано модель для варіанта ПСГ з розвантаженням води на поверхню з наступним узагальненням її для всіх інших випадків. Запропоновані математичні моделі протікання гідрогазодинамічних процесів в водоносних покладах при формуванні та циклічній експлуатації ПСГ дозволяють прогнозувати депресію тиску і швидкість фільтрації флюїду, а також характер переміщення газоводяного контакту, що має важливе значення для визначення кількості газу в пласті, прогнозування застійних зон та міжпластових перетоків.

На основі проведених серій досліджень з визначення фазових проникностей пористого середовища встановлено їх залежності від залишкового водонасичення, що має місце при витісненні води газом. Запропонована методика визначення фазових проникностей  ґрунтується на тому, що розрахунок витиснення води газом можна виконувати за формулами теорії двофазної течії нестисливих рідин, замінюючи швидкість фільтрації рідини об'ємною швидкістю фільтрації газу, приведеної до середньоарифметичного тиску в пласті. При обробці результатів дослідів за даною методикою побудована універсальна стосовно швидкості фільт-рації крива фазових проникностей. Це непрямим чином виправдує прийняте припущення і вказує на можливість користування ним для проведення практич-них розрахунків.

Показано, що критерієм адекватності технологічних режимів є безрозмірний час, що визначається через коефіцієнт п’єзопровідності пористого середовища, який визначає характер нестаціонарності фільтрації газу. Встановлено, що для величини безрозмірного часу до  хвиля газодинамічного збурення не дохо-дить до межі газоводяного контакту, і розрахунки параметрів режиму роботи схо-вища в цьому випадку можна вести за  спрощеними  залежностями без урахуван-ня ефекту водонапірного режиму.

Для підвищення надійності транспортування газу розроблені методи та технічні засоби для оцінки стану агрегатів різних типів та потужностей. При розробці методів і засобів діагностування підшипникових вузлів, циліндропор-шневої групи і турбокомпресора газомоторних компресорів проаналізовано ста-тистичні дані з виробітку та руйнувань, визначені значення рівнів вібрації за різного технічного стану. Проведено комплекс теоретичних та еспериментальних досліджень зі створення методів діагностування. Визначено діагностичні ознаки дефектного стану. Розроблено і затверджено методику та прилади для діагностування підшипникових вузлів, циліндро-поршневої групи і турбоком-пресора ГМК 10ГКН, МК-8 і ДР-12, а також для п’яти типів АГНКС.

Теоретичні та експериментальні дослідження вібраційних характеристик проведено для газотурбінних компресорів ГТН-25, ГПА-16, та ГТ-750-6, електро-привідних СТД- 4000.  Встановлено припустимі рівні вібрації для формування попереджувальних і аварійних сигналів з виділенням діагностичних ознак, які застосовані при розробці технологій, апаратних і програмних засобів вібраційного контролю й вібраційного діагностування газотурбінних, електропривідних ГПА та КУ АГНКС;

В результаті виконаних робіт отримано наступні наукові результати:

- на основі аналітичних досліджень визначено умови, необхідні для вибору компоновки бурильної колони з ударним пристроєм для ліквідації прихоплень;

- вивчено вплив вмісту твердої фази в буровому розчині на механічну швидкість буріння, тривалість проводки свердловини і число відпрацьованих доліт;

- вперше розроблено методики проектування обсадних колон для похило-скерованих і горизонтальних свердловин, кріплення пластів, складених текучими породами та нові тампонажні матеріали, застосування яких забезпечує надійність і довговічність експлуатації свердловин, герметичність розмежування пластів і унеможливлює виникнення неконтрольованих перетоків пластових та техноло-гічних рідин і газів між пластами та їх вихід на поверхню і забезпечить виконання вимог охорони надр та довкілля, що особливо важливо в умовах спорудження та експлуатації свердловин на сланцевий газ та нафту і проведенні потужних гідро-розривів пластів;

- вперше проведено комплекс фізико-хімічних досліджень властивостей нітрату карбаміду, на базі яких обгрунтовано можливість його використання як реагента для проведення робіт з підвищення  продуктивності свердловин;

- визначено, що зневоднений нітрат карбаміду практично не реагує ні з залізом, ні з карбонатами пласта. Корозійна активність нітрату карбаміду, просушеного при температурі 105 С до залишкового вмісту води 0,37%, становить 0,06 г/м2·год;

- доведено, що дія магнітного поля на сталеву пластину, занурену в розчин нітрату карбаміду, знижує корозійну активність останнього. Із збільшенням кон-центрації нітрату карбаміду в розчині відбувається зменшення абсолютної вели-чини корозійної активності. Використання цього явища в нафтопромисловій практиці дозволить збільшити глибину проникнення активного кислотного розчи-ну в пласт за рахунок підтримання більш високих концентрацій азотної кислоти на вибої свердловини;

- доведено, що нітрат карбаміду і кислотні композиції на його основі досить добре розчиняють карбонатно-силікатні складові порід, з яких складаються про-дуктивні пласти. Для проведення робіт з підвищення продуктивності видобувних і поглинання нагнітальних  свердловин можна широко використовувати нітрат кар-баміду. До того ж обмеження в залежності від літологічного складу порід, як у випадку використання плавикової кислоти, відсутні;

- запропоновано метод виділення родовищ високопарафінистих нафт або їх локальних ділянок, в пористому середовищі привибійних зон продуктивних пластів яких існують умови для формування парафінистих відкладів;

- розроблено методику для визначення радіусу парафінізації за товщиною продуктивного пласта;

- встановлено залежність для визначення оптимального тиску на вибої свердловини, що продукує високопарафінисту нафту, при якому не відбувається формування парафінистих відкладів у пористому середовищі привибійної зони  продуктивного пласта;

- вивчено закономірність процесу загасання фільтрації парафінистої нафти у пористому середовищі;

- запропоновано методики експериментальних досліджень процесів форму-вання і видалення парафінистих відкладів у пористому середовищі;

- встановлено гістерезисні явища зміни проникності пористого середовища при зміні температурного поля в процесі фільтрації високопарафінистої нафти;

- розроблено методику вивчення вибіркової дії розчинників на парафінисті відклади у пористому середовищі;

- вперше науково обгрунтовано можливість використання магнітокерованих дисперсних систем для ізоляції і обмеження водоприпливів у видобувні свердло-вини:

- визначено, що за реологічними властивостями водні розчини поліакріл-аміду з наявністю дисперсної фази магнітоактивних речовин, як і водні розчини поліакриламіду, належать до псевдопластичних рідин, в'язкість яких змінюється  залежно від градієнта швидкості зсуву:

- виявлено, що граничне напруження зсуву ізоляційної структури, отрима-ної дією магнітного поля на магнітоактивні ізоляційні розчини, знаходиться в експоненціальній залежності від його напруженості;

- вперше доведено, що дія магнітного поля на дисперсну магнітокеровану систему на порядок знижує проникність перфорованих отворів;

- отримано математичну залежність, яка дозволяє визначити радіус впливу магнітної системи на магнітоактивні частинки дисперсного водоізоляційного розчину;

- розроблено метод визначення глибини проникнення частинок дисперсного розчину в пласт, який дозволяє оптимізувати процес створення водоізоляційного екрана в привибійній зоні продуктивного пласта;

- визначено, що дисперсні системи  на основі магнітоактивних речовин і нітрату карбаміду мають достатню седиментаційну стійкість. Величина кінетич-ної седиментаційної стійкості для дисперсних систем на базі магнітоактивних речовин і нітрату карбаміду становить відповідно 1,4·10-4 - 7·10-8 c-1 і 2,8·10-7 - 9,2·10-8 c-1;

- запропоновано розрахункові формули для визначення гідродинамічних параметрів нагнітання неньютонівської рідини в поровий, тріщинний або тріщи-нопоровий колектор без урахування інерційних сил, на базі яких розроблено про-граму визначення гідродинамічних параметрів нагнітання аномальних рідин в продуктивні пласти  при проведенні  операцій з інтенсифікації видобутку нафти і газу;

- проведено дослідження гідродинамічних процесів, які відбуваються у свердловині та привибійній зоні пласта під час депресійно-репресійної дії, та розроблено математичні моделі, які дають змогу коректно проектувати ці технології в різних умовах, що підвищить їх ефективність;

- встановлено, що під час дії високих депресій тиску в низькопроникних пластах градієнт тиску значно вищий, ніж у високопроникних інтервалах, що забезпечує гідроімпульсним технологіям селективність дії;

- виявлено нові діагностичні ознаки, на основі яких розроблені нові способи  діагностування обладнання компресорних станцій;

Отримані практичні результати:

- удосконалено механізми для очищення бурового розчину із застосуванням комбінації вібраційного та вакуумного способів;

- удосконалено технології і технічні засоби, застосування яких забезпечує надійність і довговічність експлуатації свердловин, герметичність розмежування пластів в складних гірничо-геологічних умов родовищ України, що особливо ефективно при бурінні свердловин на сланцевий газ;

- розроблено ряд оригінальних лабораторних установок і методик дослід-ження керованих дисперсних систем та процесів, які відбуваються в пласті і привибійній зоні свердловин;

- розроблено та реалізовано в промислових умовах технологію підвищення продуктивності свердловин шляхом  впливу на привибійну зону пласта кислот-ними композиціями на основі порошкоподібного нітрату карбаміду;

- створено експериментальні установки, що дозволяють досліджувати процеси формування і видалення парафінистих відкладів безпосередньо у порис-тому середовищі в умовах, що моделюють привибійну зону;

- виконано підбір ефективних розчинників парафінистих відкладів для конк-ретних родовищ Прикарпаття;

- вдосконалено технологічну схему для ефективного видалення парафінис-тих відкладів з привибійної зони продуктивних пластів нафтових свердловин;

- розроблено і виготовлено в промислових умовах свердловинні генератори магнітного поля трьох модифікацій для створення магнітного поля в привибійній зоні пласта при проведенні технологічних операцій з обмеження  ізоляції припли-вів води в свердловину, розроблено і виготовлено в промислових умовах свердло-винні генератори магнітного поля трьох модифікацій;

- розроблено і успішно проведено промислову апробацію в умовах териген-них і карбонатних колекторів технологію обмеження водоприпливів у видобувні свердловини керованими магнітними системами та технологію

створення багатошарового водоізолюючого бар’єру висока ефективність якого базується на підвищенні міцності за рахунок синергетичного ефекту;

- розроблено технології та устаткування для очищення привибійної зони пласта створенням високих миттєвих депресій та репресій тиску з використанням гідроструминної помпи, а також способи, які забезпечують вирівнювання проник-ності пластів;

- розроблено спосіб вібраційного контролю машин з виключенням можли-вості накладання спектральних складових при визначенні частот власних коливань;

- розроблено спосіб визначення жорсткості підшипникових опор, що дозволяє за даними вимірів вібрації агрегату   виявити дефекти підшипників газо-турбінної установки або компресора, якщо ці дефекти викликані зміною жорс-кості в підшипникових опорах;

- розроблено спосіб діагностування газотурбінної установки за результатами вимірювання амплітуд поступальних і малих кутових коливань в обраному напрямку та фазових зсувів між ними;

- на основі запропонованих способів розроблені пристрої для вібраційного контролю і захисту устаткування від вібраційних перевантажень, які дозволяють контролювати вібрацію в широкому діапазоні частот і забезпечують мінімальну кількість помилкових спрацювань та прилади неруйнівного контролю вихорост-румового принципу дії.

Техніко-економічні показники.

Розроблено ряд регулювальних і віброзахисних пристроїв (ВРД, ВБК.ПЛП). Прийняті до впровадження ДК Укргазвидобування.

Розроблено і впроваджено "РД–39– 135391–011–86 Методика эффективного применения разных типов амортизаторов при бурении скважин на месторож-дениях ПО "Укрнефть".

Розроблено методику підбору раціональних компонувань при ліквідації прихоплень на бурових ВО "Укрнафта". Розроблена і передана ВАТ "Укрнафта" Інструкція для розрахунку бурильної колони СТП 320. 00135390. 092 – 2001.

Виготовлена і пройшла промислові випробування вібровакуумна установка для бурового розчину. Впроваджено швидкісне вібросито ВССР-1. Пройшли випробування регульований гідроциклон і подвійне вібросито ВССД-1

Розроблена "Інструкція з технологій буріння з використанням інформації про хвильові процеси в бурильній колоні ДК "Укргазвидобування", 2006 р.

Розроблено КД 39-00/35390-058-95 "Технологія підвищення продуктивності свердловин шляхом створення циклів миттєвих багаторазових деперсій-репресій тиску на пласт з допомогою пристрою УСМД-3(2)", яка прийнята до впровад-ження ВАТ „Укрнафта”.

Розроблено СТП 320.00135.390.2003 "Підвищення якості кріплення похило-спрямованих та горизонтальних свердловин на родовищах Прилуцького УБР".

Розроблено методику розрахунку технологічних режимів роботи ПСГ в водоносних структурах та регулювання їх в процесі циклу "відбір - закачка". За результатами їх реалізації розроблено і випущено галузеву методику.

Розроблені рекомендації з регулювання режимів роботи ПСГ  впроваджено в практику на об’єктах УМГ "Львівтрансгаз" та "Прикарпаттрансгаз".

Розроблено СОУ 60.3-3001980-046:2007. Компресорні станції. Контроль технічного стану газомоторних компресорів за теплотехнічними, екологічними та вібраційними параметрами.

Розроблено СТП 320.00.1587.64.041-2003. Методика визначення техніч-ного стану газопромислового обладнання УКПГ, ПОС, ГРС для продовження термінів безпечної експлуатації, у тому числі і відпрацьованого обладнання.

Розроблено СОУ 74.3-30019775-150:2009 Стандарт організації України. Компресорні станції. Газоперекачувальні агрегати. Контроль технічного стану газо-мотокомпресорів типу 10 ГКН.

Розроблено СОУ 60.3-300119801-012:2004 Компресорні станції. Контроль вібраційних характеристик елементів технологічного обладнання компресорної станції магістрального газопроводу.

Розроблено СТП 320.001.58764.042-2003 Інструкція з регулювання силової частини газомотокомпресорів 10 ГКН на об’єктах ДК «Укргазвидобування».

Розроблено ДНАОП 1.1.23-1.06-02 Правила безпечної експлуатації і обслу-говування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій -(затверджено: Мінпраці України 29.07.2002. Наказ № 369). Київ: 2002. – 136 с.

Розроблено ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведення експертизи газот-ранспортного обладнання. Київ:- 1998.- 64 с. (Наказ Держнаглядохоронпраці від 16.09.1997 №243, зареєстрований Мінюст України від 08.01 1998 за №7/2447).

Розроблено технології та засоби вібраційного контролю й діагностування стаціонарними системами основних вузлів ГПА ГТН-25, ГПА-16 із двигуном ДЖ-59, ГТ- 750-6 і КУ п'яти типів (4HRЗKN - 200/ 210-5-249WLK; 2ГМ 4-1,3/ 12-250; 4ГМ 2, 5-1,2/ 10-250; 2BVTN/3; 2НВ2К-160/100С). Розроблено технології і методики оцінки технічного стану переносними приладами ГПА, СТД-4000, 10ГКН, МК8, ДР12, Z330 та КУ АГНКС п'яти типів.

Технології та засоби віброконтролю й діагностування впроваджені на КС ДК «Укртрансгаз» і ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» (Гнідинцівський, Качанівський, Глинський газопереробні заводи) та на АГНКС «Укравтогазу».

Прилади вихорострумового принципу дії ІТ-2 та ІТ-22 використовуються для контролю цілісності деталей бурового та компресорного обладнання.

Розроблені технології та технічні засоби підвищення продуктивності пластів пройшли випробування і впроваджені у видобувних та нагнітальних свердлови-нах нафтогазоконденсатних родовищ України, Росії, Польщі, Болгарії та Китаю.

В результаті впровадження розроблених нових технологій інтенсифікації нафтогазовидобутку додатково видобуто 109,2 тис. тон нафти і 5,6 млн. м3 газу та додаткове нагнітання води в об’ємі 74,8 тис. м3., що враховуючи ціни нафти і газу українського видобутку станом на 1.01.2013 року становить економічний ефект 811 млн. грн. Ефект від впровадження засобів віброконтролю та вібродіагнос-тування становить 32,8 млн. грн. Використання регулювальних пристроїв для процесу буріння і ліквідації прихоплень дало змогу збільшити показники буріння на 15-20% та отримати річний економічний ефект понад 1,6 млн. грн.

Висновки.

У даній роботі вирішено такі проблеми:

- створено комплекс технологій, методик і технічних засобів, застосування яких на стадії буріння та експлуатації значно підвищує надійність процесу видобування вуглеводнів, в тому числі і сланцевого газу;

- шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання процесів у сверд--ловинах та пластах і запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити вилучення вуглеводнів з пластів;

- проведено дослідження особливостей експлуатації, спрямовані на вив-чення формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей про-яву пружно-водонапірного режиму за циклічної експлуатації сховища, визначен-ня впливу покладу на водоносну зону пласта, які є важливими для прогнозвання процесів формування і циклічної експлуатації ПСГ в водоносних структурах;

- створено методики та технічні засоби контролю та діагностування техніч-ного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надій-ність та ефективність його експлуатації;

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технічних засобів, технологій та методик склав 845,4 млн. грн.

За результатами виконаних робіт опубліковано 9 монографій, 185 статей, отримано 120 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Таким чином робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” є комплек-сною працею, у якій вирішено ряд важливих проблем нафтогазового комплексу України.