НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених

# Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами

| ВОЙТКО Мирон Васильович – | кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України |
| --- | --- |
| ТРІЩУК Оксана Богданівна – | молодший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України |

Реферат

Львів-2013

РЕФЕРАТ

“Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами”

Сучасні засоби забезпечення безаварійної роботи відповідальних конструкцій (літальних апаратів, реакторів, трубопроводів, резервуарів) передбачають їх моніторинг за результатами зондування, зокрема, різними типами хвиль (електромагнітні, пружні). Існуючі на сьогодні технології, як правило, фіксують зміну стану конструкції на основі зміни її розсіювальних властивостей. Висновок щодо небезпечності пошкодження приймається на основі інтуїтивних оцінок експертів. На даний час, практично не існує достовірних методів інтерпретації даних моніторингу через використання для цього занадто спрощених моделей, які або не відображають усі суттєві особливості взаємодії полів з дефектами або використовують надто загальні методи аналізу, що не завжди вловлюють інформаційно важливі фізичні ефекти. Очевидно, що розроблення строгих методів аналізу, спеціально орієнтованих на певний клас структур з дефектами, зокрема, типу тріщин,   відшарувань або включень, дозволить отримати суттєво сильніші результати як з точки зору візуалізації дефектів, так і встановлення оптимальних умов їх виявлення. Тому розроблення таких підходів дозволить суттєво підвищити ефективність роботи існуючих діагностичних систем та закладе основи створення принципово нових технологій моніторингу.

Математична теорія дифракції є областю знань на стику наук, різні аспекти якої проявляються в оптиці, акустиці, радіофізиці. Результати цієї теорії визначають прогрес у різноманітних прикладних галузях: неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій, радіолокація, радіозв’язок. Практичні потреби, пов’язані з підвищенням роздільної здатності засобів діагностування, виявлення ефектів ближнього поля, роботи в околі резонансних режимів, вимагають переходу від традиційних апроксимаційних підходів до строгих методів розв’язку крайових задач дифракції хвиль.

Сукупність наукових праць, на яких базується робота, стосується розвитку математично строгих методів аналізу дифракції пружних хвиль на міжфазних тріщинах та дифракції електромагнітних хвиль на конічних поверхнях з краями. Ці структури є моделями широкого класу дефектів, а також первинних випромінювачів (антен, зондів), що використовуються для зондування матеріалів. Основна складність аналізу полів, розсіяних такими структурами полягає у наявності в них геометричних особливостей (гострих вершин і країв, змінної кривизни). Тому розроблення ефективних методів розрахунку дифрагованих на таких структурах полів різної фізичної природи у широкому діапазоні зміни частоти, геометричних параметрів і характеристик матеріалів дозволяє виявити нові фізичні ефекти, які можна використати для суттєвого підвищення  достовірності діагностування.

Метою роботи є розвиток спеціалізованих аналітико-числових методів вивчення закономірностей взаємодії електромагнітних хвиль з конічними структурами та пружних хвиль з міжфазними тріщинами у резонансному та перехідному, від резонансного до високочастотного, діапазонах, де наближені методи не є ефективними.

Це дослідження проводилося у відділі фізичних основ діагностики матеріалів ФМІ НАН України протягом 2003–2011 рр. Результати представлено в 28 наукових публікаціях (з яких 16 статті, 12 доповідей в матеріалах конференцій). Роботи авторів процитовано в більш ніж у 100 наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 4.

Логічним є подання даної роботи у вигляді двох частин:

розвиток методу Вінера–Хопфа для задач дифракції пружних 
SH-хвиль на тріщинах;

розвиток методу аналітичної регуляризації для дослідження взаємодії електромагнітних полів елементарних джерел випромінювання з конічними розсіювачами.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

- Розвинуто асимптотичний метод розв’язування функціональних рівнянь типу Вінера–Хопфа для задач дифракції пружних SH-хвиль на міжфазній тріщині у високочастотній області. Отримано наближені аналітичні формули для знаходження динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) та дифрагованого поля зміщень за довільних кутів падіння плоскої хвилі, координат точки прикладання зосередженої сили та механічних характеристик матеріалів з’єднання.

- Встановлена залежність між полем зміщень у зоні випромінювання, дифрагованим на напівнескінченній міжфазній тріщині, та КІН в околі вершини тріщини. Виявлено нові закономірності формування розподілу поля зміщень та КІН, а також вивчено ефекти, за якими можна визначити розмір тріщини на межі з’єднання. Зокрема, при опроміненні міжфазної тріщини виявлено, ефект дифракційної аномалії при утворенні бокової хвилі; особливості поведінки поля при ковзному опроміненні та при опроміненні під критичним кутом; зв’язок КІН з полем випромінювання.

- На основі розв’язку спектральних задач показана можливість збудження високодобротних резонансних поперечних коливань у з’єднанні пластини з півпростором за наявності міжфазної тріщини. Отримано оцінку нижньої межі відношення довжини тріщини до товщини пластини, при якій можливе її діагностування на основі збудження резонансного відгуку.

- Розвинуто метод аналітичної регуляризації для розв’язання суматорних рівнянь дифракційних задач на конічних поверхнях з краями, який базується на точному аналітичному оберненні асимптотики оператора вихідної задачі.

- Побудовано функції Гріна для задач дифракції осесиметричних електромагнітних хвиль Е- і Н- поляризації на скінченному металевому конусі. Запропоновано просту модель для наближеного знаходження поля випромінювання з азимутальної щілини на конусі. Вперше встановлено вплив краю конуса на поведінку поля кругових рамкових антен.

- За результатами досліджень діаграм спрямованості, потужностей випромінювання та струмів на поверхні конуса встановлено геометричні параметри розсіювачів, джерел збудження та параметрів щілин, які забезпечують ефективне випромінювання електромагнітного поля скінченними конусами, а також конусами з щілинами.

Практична значимість одержаних результатів полягає у можливості використання отриманих закономірностей поведінки розсіяного міжфазною тріщиною пружного поля для ідентифікації тріщини та оцінки напружено-деформованого стану шаруватого з’єднання з міжфазною тріщиною. Виявлені маркери утворення бокової хвилі та монотонна залежність амплітуди розсіяного поля від ширини тріщини за малих і критичних кутів опромінення можна використати для визначення розміру міжфазної тріщини. Отриманий зв’язок між розсіяним полем у зоні випромінювання та КІН в околі вершини напівнескінченної міжфазної тріщини можна застосувати для оптимізації параметрів навантаження. Розв’язок задачі про дифракцію на міжфазній тріщині поля лінійного джерела дає можливість уточнити область застосування загально відомої моделі плоскої хвилі. Отримані значення резонансних частот можна використати для вибору оптимального режиму зондування, орієнтованого на виявлення дефектів фіксованих розмірів.

Розв’язок задачі дифракції поля елементарних джерел випромінювання на конусі з азимутальною щілиною може бути використаний при конструюванні широкосмугових щілинних антен, для оптимізації поля випромінювання конічних рупорів, а також для моделювання поля дефектів на поверхнях змінної кривизни. Методи і алгоритми обчислення функцій Гріна можуть бути використані для проектування канавок і прорізів конічних елементів антен з метою зменшення рівня бокових пелюсток діаграм спрямованості та розширення частотного діапазону їх роботи. Ці результати дозволяють вияснити межі застосовності моделей точкових джерел випромінювання, особливості роботи вібраторних антен скінченної протяжності, а також рамкових антен над загостреними поверхнями (вершинами) та в кавернах, що використовують у дефектоскопії.

У першій частині роботи “Розвиток методу Вінера–Хопфа для задач дифракції пружних SH-хвиль на тріщинах” [1–14] досліджено взаємодію пружних SH-хвиль з міжфазними тріщинами. Ця задача є ключовою для вивчення фізико-механічних ефектів, за якими можна ідентифікувати тріщину. Відомі дослідження найчастіше вивчали монохроматичне, низькочастотне нормальне опромінення тріщини, розміщеної в однорідному середовищі. Особливості поведінки полів у резонансному та проміжному, між резонансним і високочастотним діапазонами, на сьогодні мало досліджені.

У працях [1–3,5,8,9,11–13] вивчено дифракцію SH-хвиль на скінченній тріщині, розташованій на межі з’єднання двох пружних однорідних ізотропних напівнескінченних середовищ за опромінення її плоскою хвилею та полем лінійного джерела зосередженої сили [4,13].

Використовуючи метод Вінера–Хопфа отримано ефективні асимптотичні розв’язки задачі у високочастотній області спектра, придатні для довільних кута зондування, координат точки прикладання зосередженої сили та механічних характеристик матеріалів з’єднання. Проведено аналіз впливу параметрів задачі на формування діаграм спрямованості [1] та поведінку КІН [2]. Вивчено особливості поведінки характеристик розсіяного поля і КІН за критичних та малих кутів зондування і спостереження [3] та запропоновано схему їх використання для визначення розмірів тріщини. Виведено співвідношення, що зв’язує КІН в околі вершини напівнескінченної міжфазної тріщини з дифрагованим полем зміщень в зоні випромінювання [5].

Вивчено ефекти вторинної дифракції хвиль на вершинах тріщини і їх внесок у формування розсіяного поля зміщень, а також утворення “бокової” хвилі [3].

Досліджено вплив координат точки прикладання зосередженої сили, механічних характеристик матеріалів і частоти на формування діаграм спрямованості за зондування тріщини SH-хвилею, збудженою лінійним джерелом [4,13]. Встановлено параметри, при яких ці діаграми співпадають з діаграмами, отриманими для плоскої хвилі.

Отримано розв’язок задачі дифракції пружної  SH-хвилі на міжфазній тріщині, яка утворилась на межі абсолютно жорсткого з’єднання пластини з півпростором [6,7,10,14]. Розглянуто випадки напівнескінченної і скінченної тріщин. Методом Вінера–Хопфа розв’язок задачі дифракції для напівнескінченної тріщини отримано в аналітичному вигляді. У випадку скінченної тріщини задачу зведено до розв’язання безмежної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язано відповідну спектральну задачу для   визначення комплексних резонансних частоти динамічної системи. Наведено їх залежності від параметрів структури.

Друга частина роботи [15–28] присвячена вивченню взаємодії електромагнітних хвиль з краями конічних розсіювачів математично строгими методами, які дозволяють отримати розв’язок з заданою точністю у широкому діапазоні зміни параметрів задачі. Для дослідження явища дифракції на конусах широко використовують найбільш загальні підходи і методи. Це, в першу чергу, асимптотичні та прямі чисельні методи. Проте вони малоефективні при дослідженні дифракційних характеристик у резонансному та проміжному, між резонансним і високочастотним діапазонами. Висока ефективність аналізу полів, дифрагованих на конусах, у даній праці досягається тим, що проводиться аналітична регуляризація вихідної дифракційної задачі шляхом точного оберненні її асимптотики.

Проблема взаємодії полів з конічними поверхнями є важливою тому, що за допомогою конічних поверхонь моделюють ключові розсіюючі елементи (скінченні конуси, циліндри, диски, тонкі вібратори), які широко використовуються при дослідженні задач, що виникають у дефектоскопії, радіофізиці, а також в інших областях технічної фізики. У роботі досліджено дифракційні властивості скінченого ідеально провідного конуса, що збуджується азимутальною щілиною [15,25–27]. Встановлено залежності потужності випромінювання від положення щілини на поверхні конуса та досліджено розподіл дальнього та ближнього полів як функцію геометричних параметрів системи. Знайдено локальні мінімуми нормованого опору випромінювання щілини на конусі, які формуються за рахунок погашення поля бокових пелюсток діаграм спрямованості. Цей результат дозволяє знаходити параметри випромінювачів з мінімальним  випромінюванням бокових пелюсток.

Відкритим є питання про властивості рамкових антен у присутності сторонніх тіл з сингулярностями ( вершини, гострі краї). Тому в [16] досліджено поле кругової рамкової антени над вершиною скінченого конуса. Встановлено залежності потужності випромінювання кругової рамкової антени від її радіуса та положення на осі конуса. Досліджено діаграми спрямованості кільцевої рамки над скінченним та нескінченним конусами для випадків, коли забезпечується досягнення екстремальних значень нормованого опору випромінювання.

Отримані розв’язки можна використовувати для аналізу роботи рамкових антен над ландшафтними неоднорідностями, а також для оцінки впливу крайових ефектів при інтерпретації даних, отриманих в результаті тестування поверхонь змінної кривизни прохідними перетворювачами в неруйнівному контролі.

Отримано розв’язки задач дифракції поля кільцевих струмів на конічному екрані для випадків  – та  – поляризації [17,21–24]. Визначено оптимальні значення геометричних параметрів електродинамічних систем, які забезпечують максимальну потужність випромінювання. Ці результати використовуються для пояснення дифракційної взаємодії кільцевих струмів з конічними поверхнями скінченних розмірів.

У [18,19] отримано функції Гріна осесиметричних задач дифракції на скінченному конусі. З їх допомогою вивчено особливості електромагнітної взаємодії вузьких пасивних канавок на скінченному конусі і вперше визначено вплив краю конічної поверхні на поведінку їх власних і взаємних провідностей. Отриманий результат можна використати для корекції впливу краю при визначенні полів дефектів поверхонь змінної кривизни.

Всього колективом авторів опубліковано 51 праця. З них в дану роботу увійшло 28 публікацій з яких 16 статей (14 у реферованих журналах, що перевидаються за кордоном) та 12 матеріалів конференцій. В журналах, що містяться в базі даних SCOPUS опубліковано 9 статей. Роботи авторів процитовано в 118 наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 4.

Претенденти							М.В. Войтко

О.Б. Тріщук

Список статей, що об’єднані у цикл праць “Розвиток строгих методів аналізу резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами в матеріалах та з’єднаннях”

- Куриляк Д.Б. Аналіз поля плоскої SH-хвилі, розсіяної скінченною тріщиною на межі поділу матеріалів / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук, 
М.В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006.– 42, №6.– С.5–16.

- Куриляк Д.Б. Поле напружень за опромінення плоскою SH-хвилею тріщини на межі поділу матеріалів / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук, 
М.В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – 43, №4. – С. 18–30.

- Войтко М.В. Взаємодія поля плоскої SH-хвилі з вершинами міжфазної тріщини / М.В. Войтко, Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – 44, №2. – С. 92–98.

- Куриляк Д. Б. Дифракція SH-хвилі на міжфазній тріщині під дією зосередженої сили / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук, М.В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – 44, № 6. – С. 67–77.

- Куриляк Д.Б. Про зв’язок коефіцієнтів інтенсивності напружень з дальнім полем SH-хвилі, дифрагованої на міжфазній тріщині / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук, М.В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2009. – 5,  №3. – С. 5–12.

- Назарчук З.Т. Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині у жорсткому з’єднанні шару з інтерфейсом / З.Т. Назарчук, Д.Б. Куриляк, М.В. Войтко, Я.П. Кулинич // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47,  №6. – С. 115–121.

- Назарчук З.Т. Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині в абсолютно жорсткому з’єднанні пластини з півпростором / 
З.Т. Назарчук, Д.Б. Куриляк, М.В. Войтко, Я.П. Кулинич // Акуст. вісн. – 2011. – 14,  №3. – С. 53–59.

- Kuryliak D. Wiener-Hopf analysis of the elastic wave diffraction by the finite crack located at the plane interface between two perfectly welded materials / D. Kuryliak, M. Voytko // Акустичні та електромагнітні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів. / Серія  “Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. − Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів. – 2005. – вип. 10. – C. 159–165.

- Kuryliak D. Diffraction of horizontal shear waves by a finite crack at the interface of two joined dissimilar elastic solids / D. Kuryliak, Z. Nazarchuk, M. Voytko // Акустичні та електромагнітні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів. / Серія  “Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. − Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів. – 2006. – вип. 11. – C. 134–137.

- Kuryliak D. Wiener-Hopf analysis of the elastic wave diffraction by the finite crack located at the plane interface between the elastic isotropic slab and half-space medium / D. Kuryliak, M. Voytko // Proceedings of 9th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2004), (Tbilisi, Georgia, October 11-14, 2004). – Lviv-Tbilisi. – 2004. – P. 22–25.

- Voytko M. SH-wave scattering by the finite crack at the plane interface of two dissimilar elastic solids: application for non-destructive analysis / 
M. Voytko, D. Kuryliak, K. Kobayashi, Z. Nazarchuk // Proceedings of 11th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2006),  (Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006). – Kharkiv. – 2006. – P. 455–457.

- Назарчук З.Т. Динамічне зондування міжфазної тріщини SH-хвилею / З.Т. Назарчук, М.В. Войтко, Д.Б. Куриляк // Матеріали 4-ої міжнар. конференції “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій”, (Львів, 23-27 червня 2009 р.). – Львів. – 2009. – С. 211–216.

- Войтко М.В. Дифракція циліндричної SH-хвилі на міжфазній тріщині / М.В. Войтко // Праці 9-го міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, (Львів, 20-22 травня 2009 р.). – Львів. – 2009. – 
С. 78–80.

- Войтко М.В. Взаємодія SH-хвиль з міжфазною тріщиною у з’єднанні пружної пластини з інтерфейсом /М.В. Войтко, О.Б. Тріщук //  Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали відкритої наукової конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, 26–28 жовтня 2011 р.) / НАН України, ФМІ НАН України. – Львів: ФМІ НАН України. – 2011. – С. 23 – 25.

- Трищук О.Б. Симметричное электромагнитное возбуждение конечного проводящего конуса азимутальной щелью / О.Б. Трищук, Д.Б. Куриляк // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2009. –  52, №7. – С. 71–80.

- Трищук О.Б. Симметричное электромагнитное поле круговой рамочной антенны над проводящим конусом конечной длины / О.Б. Трищук, Д.Б. Куриляк // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2009. – 52, №10. – С. 3–14.

- Трищук О.Б. Конечный проводящий конус в поле кольцевых источников излучения / О.Б. Трищук, Д.Б. Куриляк // Радиофизика и радиоастрономия. – 2010. –  15, №1. – С. 63–71.

- Трищук О.Б. Электромагнитное поле полоски магнитного тока на поверхности конечного конуса / О.Б. Трищук, Д.Б. Куриляк // Радиофизика и радиоастрономия. – 2010. –  15, №3. – С. 314–322,

- Куриляк Д.Б. Собственные и взаимные проводимости кольцевых канавок на конечном конусе / Д.Б. Куриляк, О.Б. Трищук // Изв. Вузов. Радиоэлектроника. – 2011. –  54, №6. – С. 51–56.

- Тріщук О.Б. Моделювання власних та взаємних провідностей вузьких пазів на поверхні скінченного конуса / О.Б. Тріщук, Д.Б. Куриляк // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. –  54, №2. – 
С. 173–178.

- Тріщук О.Б. Електромагнітне поле витка магнітного струму над скінченим конічним екраном: осесиметричний випадок / О.Б. Тріщук, Д.Б. Куриляк // Відбір і обробка інформації. – 2003, – №19 (95). – 
С. 27–32.

- Kuryliak D. Electromagnetic excitation of a finite conical screen by the magnetic ring source: axial symmetric case / D. Kuryliak, Z. Nazarchuk, 
O. Trishchuk // Proceedings of 5th international Kharkov symposium on physics and еngineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’04), (Kharkov, Ukraine, June 21 – 26, 2004). – Kharkov. – 2008. – P. 278–280.

- Kuryliak D. Electromagnetic excitation of a finite conical screen by the magnetic ring source: axial symmetric case / D. Kuryliak, O. Trishchuk // Proceedings of 17th International Conference on Electromagnetic Fields and Materials (EMFM’2004),  (Warszawa, Poland, 17–18 May, 2004). – Warszawa. – 2004. – P. 21–25.

- Trishchuk O. Electromagnetic excitation of a finite conical screen by the magnetic ring source: axial symmetric case / O. Trishchuk // Proceedings of XVIIth International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MICON’2008), (Wroclav, Poland, 19–21 May, 2008). – Wroclaw. – 2008. – P. 286–288.

- Trishchuk O. Electromagnetic axially symmetric excitation of a finite cone by the ring slot / O. Trishchuk // Proceedings of 12th International Conference Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2008), (Odessa, June 29-Julay 02, 2008). – Odessa. – 2008. – P. 241.

- Trishchuk O. Axial symmetric electromagnetic illumination of a finite conical screen by the magnetic ring source / O. Trishchuk // Proceedings of XIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008), (Tbilisi, Georgia, 22–26 September, 2008). – Tbilisi. – 2008. – P. 183–185.

- Trishchuk O. B. Axial symmetric electromagnetic field of the magnetic strip of a finite cone / O.B Trishchuk, D.B Kuryliak // Proceedings of 7th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT), (Lviv, Ukraine, October 6-9, 2009). – Lviv. – 2009. – P. 70–71.

- Kuryliak D. Correlation between magnitudes of far and near field diffracted by metallic screen on the plane interface of dielectrics / D. Kuryliak, Z. Nazarchuk, M. Voytko,  O. Trishchuk // Proceedings of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory 
(MMET-2010), (Kyiv, Ukraine, September 6-8, 2010). – Kyiv. – 2010. – P.2.– EMT-2.

Претенденти							М.В. Войтко

О.Б. Тріщук