Міністерство освіти та науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

РЕФЕРАТ

Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів

(наукова праця на здобуття щорічної премії
Президента України для молодих вчених)

Наумов Віталій Сергійович			кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри транспортних

технологій, Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

Шраменко Наталя Юріївна			кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри транспортних

технологій, Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

Харків 2011

Робота подається повторно. Наукова праця була допущена до участі у конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2010 року. При громадському обговоренні робота підтримана провідними фахівцями та науковцями галузі. Результати роботи високо оцінено експертами та спеціалізованою секцією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, але в підсумку робота не набрала необхідної кількості голосів для преміювання.

Стан наукової проблеми. В умовах ринкових відносин діяльність експедиторів як організаторів транспортного процесу є основним об'єктом досліджень в області підвищення ефективності систем доставки вантажів.

Сучасний стан транспортного обслуговування в Україні характеризується наявністю гострої конкуренції на ринку транспортних послуг. Аналіз практичної діяльності транспортних підприємств показує, що при транспортно-експедиційному обслуговуванні (ТЕО) застосовуються науково необґрунтовані, і як наслідок, неефективні й неконкурентоспроможні технології обслуговування замовників. Останнє пояснюється відсутністю методичних рекомендацій з організації ТЕО в умовах ринкових відносин. Практично всі експедитори, у тому числі й великі фірми, при координації роботи відправників, одержувачів і перевізників використовують технологічні схеми обробки заявок, що надійшли, що не завжди дозволяють задовольнити потреби клієнтури. Найчастіше технологія являє собою послідовну перевірку наявності вільного транспорту й зворотних завантажень по наявній базі даних. Імовірність відхилення заявки при цьому досить висока, що знижує як якість обслуговування клієнтури, так і конкурентоспроможність експедитора.

Актуальність роботи. Забезпечення організації спільної роботи вантажовласників і перевізників є функцією транспортно-експедиційних підприємств (ТЕП), тому ефективність роботи експедиторів в умовах ринкових відносин (при відсутності централізованого управління) повністю визначає ефективність транспортної системи. Діяльність сучасних ТЕП є в більшій частині діяльністю посередницькою, і тому характеризується наявністю конфліктних ситуацій, що виникають внаслідок необхідності узгодження інтересів різних сторін.

При організації доставки вантажів відправники, посередники, експедитори, перевізники, митники, страхувальники та представники інших організацій вступають в складні взаємовідносини, які визначаються міжнародними та національними правовими органами, кон’юнктурними процесами на товарних та транспортних ринках, екологічними, політичними та соціальними чинниками. У таких мінливих умовах при високому рівні конкурентної боротьби, на ринку транспортних послуг чільне місце займає пошук раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробка перспективних транспортних технологій. Вирішення цих складних завдань потребує постійного вивчення питань забезпечення, регулювання та вдосконалення процесу доставки вантажів. У зв'язку із цим значення такого способу транспортування як термінальні перевезення в сучасних мікро- і макрологістичних системах надзвичайно зросло, що визначено, насамперед, інтегруванням у вантажних терміналах великого числа логістичних активностей.

Наведені положення обґрунтовують особливу актуальність проведення теоретичних і експериментальних досліджень в області підвищення ефективності процесу ТЕО на автомобільному транспорті.

Метою роботи є формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на основі принципів логістики з урахуванням інтересів всіх суб’єктів доставки та визначенням оптимальних параметрів технологічних процесів процесу доставки.

Задачі дослідження. Для досягнення мети дослідження в роботі вирішуються наступні задачі:

- розробка принципів системного моделювання процесів, що протікають в транспортних системах;

- розробка комплексних критеріїв ефективності функціонування транспортних систем;

- розробка математичних моделей технологічних процесів при доставці вантажів щодо вибору оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку;

- аналіз експериментальних досліджень та розробка за результатами аналізу практичних рекомендацій;

- оцінка економічної ефективності впровадження запропонованих ресурсозберігаючих технологій.

Об'єкт дослідження – технологічний процес доставки вантажів.

Предмет дослідження – формування ресурсозберігаючих технологій на різних етапах процесу доставки вантажів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розроблених підходах до формування ресурсозберігаючих технологій на базі логістичних принципів.

Вперше:

- розроблені та науково обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів;

- обґрунтовані області використання показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування на автомобільному транспорті;

- оптимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі ігрової моделі, що дозволяє врахувати характер взаємин перевізників, експедиторів і вантажовласників;

- отримані залежності показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування від параметрів попиту послуги експедиторів;

- розроблена концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем;

- запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем та розроблено методику його визначення;

- розроблені математичні моделі окремих технологічних процесів у виробничо-транспортному комплексі при доставці вантажів з застосуванням логістичних принципів, теорії масового обслуговування та ігрового підходу, які спрямовані на вибір раціональних параметрів, визначення оптимальної кількості ресурсів та вибір оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку;

- запропонований підхід до формування раціональної структури парку транспортних засобів на підставі параметрів попиту як стохастичних величин.

Набули подальшого розвитку:

- загальна методологія та моделі функціонування середніх систем, без яких нема закінченої теорії процесу систем нижнього рівня;

- комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача;

- концепція застосування автоматизованих систем як інструмента вирішення системних та часткових задач транспортного ринку на основі використання принципів логістики та маркетингу;

- модель оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів;

- підхід до дослідження ефективності використання вантажних автомобілів з урахуванням екологічних показників транспортного процесу.

Практична значимість отриманих результатів.

Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, комерційна служба Південної залізниці, ТОВ РМЦ «Холодсервіс» м. Харків, ТОВ «Машсервіс-ЕКО» м. Харків, ТОВ «НВП Металокомплект» м. Харків, ТОВ «Хітмастерс-ХАЕР» м. Харків, ТОВ «Камаз-Транссервис» м. Рівне, ВАТ «Светофор» м. Дніпропетровськ, ПП «Галаган» м. Херсон, ПП «Фурсенко» м. Харків, ПП «Скорік» м. Харків).

Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів дозволили отримати суттєвий економічний ефект. Всі отримані результати підтверджуються відповідними актами впровадження.

Апробація результатів роботи. Матеріали й результати наукової праці доповідалися й були схвалені:

- на науково-технічних конференціях і семінарах, які проводилися на факультеті транспортних систем ХНАДУ, Харків, 2003-2010 рр.;

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку ринку міжрегіональних та міжнародних транспортно-експедиційних послуг» (ХНАДУ, Харків, 11-12.11.2003 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт, екология – устойчиво развитие» (Технічний університет, Варна, Болгарія, 12-16.04.2005 р.);

- на Міжрегіональній науково-технічній конференції «Проблемы и перспективы развития транспорта в промышленных регионах» (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 17-18.05.2006 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт, екология – устойчиво развитие» (Технически університет, Варна, Болгарія, 14-18.04.2006 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт і логістика. Сучасний стан і перспективи» (ХНАДУ, Харків, 26-27.08.2006 р.);

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (ХНАДУ, Харків, 14-15.12.2007 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств (УкрДАЗТ, Харків, 15-17.04.2008 р.);

- на Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Наука в інформаційному просторі» (Науково-дослідний сектор регіонального розвитку Придніпровського науково-освітнього інституту ПГАСА, Дніпропетровськ, 15-16.10.2008 р.);

- на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні наукові досягнення – 2008» (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 29-30.11.2008 р.);

- на Першій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування нової економіки XXI століття» (Науково-дослідний сектор регіонального розвитку Придніпровського науково-освітнього інституту ПГАСА, Дніпропетровськ, 17-19.12.2008 р.);

- на V Міжнародній науково-практичній конференції «Настоящи изследвания – 2009» («Бял ГРАД-БГ» ООД, Софія, Болгарія, 17-25.01.2009 р.);

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2009» (НМУ, Одеса, 16-27.03.2009 р.);

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Найновите научни постижения – 2009», «Бял ГРАД-БГ» ООД, Софія (Болгарія), 17-25.03.2009 р.;

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Логістичні проблеми управління транспортним комплексом», Донецький інститут автомобільного транспорту, Донецьк, 1-4.04.2009 р.;

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Naukowa przestrzen Europy – 2009», Nauka i studia, Przemysl (Польша), 07.04-15.04.2009 р.;

- на Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств (УкрДАЗТ, Харків, 22-24.04.2009 р.);

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» (ДИИТ, Дніпропетровськ, 21-22.05.2009 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт, екология – устойчиво развитие» (Технически університет, Варна, Болгарія, 21-23.05.2009 р.);

- на Науково-практичній міжнародній конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України», Українська державна академія залізничного транспорту, Коктебель, 1-6.06.2009 р.;

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы», Севастопольський національний технічний університет, Севастополь, 14-19.09.2009 р.;

- на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Стан, досягнення та перспективи вдосконалення підготовки фахівців автомобільної галузі України» (ХНАДУ, Харків, 30.09.2009 р.);

- на II міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (ВНТУ, Вінниця, 19-20.10.2009 р.);

- на Міжнародній науково-технічній конференції «Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов» (БНТУ, м. Мінськ, Республіка Білорусь, 23-24.10.2009 р.).

Наукові результати проведених досліджень використані в учбовому процесі в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та Інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Харківської державної академії залізничного транспорту.

Публікації. Всього авторами опубліковано 116 наукових робіт. До даної наукової праці входять 80 робіт (60 наукових статей, 17 тез доповідей та 3 навчальні посібника з грифом МОНУ), серед них 11 публікацій в іноземних виданнях. Робота, що подавалася в 2010 році, містила 52 публікації (45 наукових статей та 7 тез доповідей), серед яких 5 публікацій – в іноземних виданнях.

Зміст роботи.

У порівнянні з роботою, що подавалася в 2010 році, додатково включені результати досліджень в напрямку раціоналізації структури парку транспортних засобів, а також наукові результати, опубліковані авторами в 2009 році.

В якості сучасних ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів виступають, перш за все, термінальна система та комплексне ТЕО.

В першому розділі представлені результати аналізу робіт в області підвищення ефективності транспортного обслуговування, які дозволяють виділити наступні недоліки існуючих підходів: більшість робіт спрямована на підвищення конкурентоспроможності транспортних підприємств, однак у них прямо не враховується наявність конкуренції на транспортному ринку; крім того, що існують роботи спрямовані на рішення приватних завдань і характеризуються відсутністю комплексного підходу.

Аналіз показників ефективності процесу транспортного обслуговування дозволив виділити ряд недоліків: прийнятність тільки при централізованому плануванні й організації обслуговування клієнтури, використання нормативних коефіцієнтів, не нормованих у цей час або без чіткого обґрунтування їхніх конкретних значень, відсутність універсальності щодо використання для рішення задач управління транспортним процесом. Запропоновані області застосування критеріїв дозволяють обґрунтувати тип показника для рішення конкретного завдання.

В другому розділі наведені теоретичні основи розробки ресурсозберігаючих технологій на базі логістичних принципів.

Розроблена структурна схема виробничо-транспортного комплексу (ВТК) з позицій системного підходу, як основного принципу логістики. Запропонована модель передбачає взаємодію всіх важливих логістичних функцій: постачання – виробництво – розподіл – перевезення.

Проведений аналіз технологічних процесів виробничо-транспортних систем, розкрито особливості та визначено основні проблеми, що перешкоджають ефективному їх функціонуванню на сучасному етапі їх розвитку. Аналіз процесу функціонування транспортних систем та практики організації перевезень вантажів показали, що рівень організації не забезпечує ефективного використання рухомого складу та інших ресурсів, які беруть участь у взаємодії (мають місце суттєві втрати, надмірні простої рухомого складу під розвантаженням і навантаженням, нераціонально використовуються наявні виробничі ресурси та інші).

Отримана залежність імовірності відмови від параметрів попиту на транспортно-експедиційні послуги дозволяє оцінювати ринок на підставі усереднених показників без імітаційного моделювання досліджуваного процесу. Розроблена регресійна модель підтверджує, що при збільшенні обсягу партії вантажу й відстані доставки підвищується ймовірність відмови, а при збільшенні інтервалу надходження заявки – знижується.

Функціонування транспортно-складського комплексу представлено як сукупність підсистем, при організації роботи яких в сучасних умовах не береться до уваги поточний ринковий стан та випадковість окремих технологічних процесів для прийняття управлінських рішень на мікрорівнях щодо необхідної кількості транспортно-складських, трудових та матеріальних ресурсів з метою впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Запропонована модель оцінки доцільності виходу експедитора на ринок транспортних послуг є базовою й може модифікуватися для конкретних ТЕП у зв'язку з особливостями технологічного процесу.

В третьому розділі представлені розроблені авторами базові моделі визначення стратегій поведінки суб’єктів транспортного ринку в умовах ресурсозбереження.

Запропонована загальна модель вибору міжтермінальної системи доставки із множини альтернативних систем, що передбачає комплексне врахування якісних показників та максимізацію ефекту для всіх суб’єктів від застосування певної міжтермінальної системи доставки: вантажовласника, терміналу та магістрального перевізника.

Розроблено математичну модель функціонування технологічної лінії доставки дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, яка дозволяє мінімізувати сумарні витрати, що приходяться на одиницю вантажу, шляхом визначення необхідної кількості ресурсів та оптимальних технологічних параметрів: розміру партії вантажу, продуктивності пункту навантаження, інтервалу доставки, кількості навантажувально-розвантажувальних механізмів, інтенсивності обслуговування окремими службами пункту пропуску. Запропонована модель описує процеси взаємодії виробництва, транспортування і споживання з урахуванням особливостей ринкових відносин та базується на основах системного аналізу, логістики та методів дослідження операцій.

Розроблена математична модель доставки масових вантажів маршрутами, яка заснована на системному підході, універсальна і може бути застосована практично. Модель дозволяє вирішити широке коло задач, пов'язане з вибором параметрів рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних механізмів (НРМ), їх кількісних показників, часових і кількісних параметрів вантажопотоку, плануванням і управлінням експлуатаційною роботою станцій, вибором ресурсів транспортних засобів, визначенням рівня запасів на складах підприємств, розміру транспортної партії вантажу, тривалості виробничого циклу підприємства, потужності технічного оснащення вантажних фронтів, складів та ін.

Розроблено математичні залежності між параметрами окремих транспортно-технологічних систем доставки вантажів в міжнародному сполученні. Розроблені математичні моделі процесу доставки для різних варіантів магістральних перевезень, що ґрунтуються на системному підході, враховують витрати всіх технологічних ланок та дозволяють визначити оптимальні розміри партії відправлення й відстані перевезення для прийняття рішення щодо доцільності застосування відповідної транспортно-технологічної системи.

Запропоновано критерій ефективності переробки вантажопотоку на терміналі за певною технологією з урахуванням ризику, що обумовлює пошук оптимальної кількості робочих місць. Розроблена модель вибору раціональної кількості робочих місць дозволяє врахувати комплексний підхід до ухвалення рішення, який враховує не тільки сукупні витрати на утримання робочого місця, але й ризики, пов'язані з відмовами в системі при різних технологіях переробки вантажу, а також умови невизначеності через нерівномірність попиту.

Запропонований підхід до визначення оптимальних стратегій учасників ринку транспортних послуг на підставі вартісних показників дозволяє оцінити лише цінову складову стратегій експедиторів і перевізників у розглянутих конфліктних ситуаціях. Визначення стратегій щодо технології обслуговування й виробничої структури можливе за рахунок розробки інтегральних функцій виграшу, що дозволяють ураховувати зазначені фактори. Використання запропонованої моделі транспортного процесу, на підставі якої визначається раціональна структура парку транспортних засобів для обслуговування разових замовників, дозволяє врахувати імовірнісний характер параметрів потоку заявок й елементів транспортного процесу, у результаті чого розрахована структура парку буде найбільше повно відповідати параметрам попиту на ринку перевезень у регіоні.

В четвертому розділі наведені основні результати експериментальних досліджень на базі розроблених авторами моделей ресурсозбереження на транспорті та основні методики оцінки ефективності впровадження технологічних рішень.

Запропоновані моделі на базі марковських ланцюгів за певних умов є ефективним інструментом для дослідження транспортного процесу. Зокрема – авторами отримані моделі залежності експлуатаційних витрат від параметрів попиту для основних базисних умов, які дозволяють визначити ступінь впливу параметрів попиту на витрати транспортного підприємства.

Запропонована математична модель оцінки ефективності процесу ТЕО при міжнародних контейнерних перевезеннях дозволяє врахувати стохастичний характер транспортного процесу при визначенні собівартості послуги. Отримана регресійна модель дозволяє оцінити вплив технологічних і економічних параметрів на собівартість ТЕО й визначити напрямку підвищення ефективності процесу експедиційного обслуговування при міжнародних контейнерних перевезеннях.

За допомогою отриманих параметрів узгоджується робота усіх суб’єктів виробничо-транспортного ланцюгу (ВТЛ). Це приведе до ритмічної безперебійної роботи всього ВТК, забезпечить дотримання інтервалу доставки з метою реалізації вимоги “точно в строк” та дозволить створити єдиний технологічний процес функціонування всього логістичного ланцюгу. При цьому буде відбуватися скорочення часу доставки та оптимізація виробничого циклу, підвищення ефективності функціонування всього ВТК, зберігання вантажу та транспортування.

Розроблені залежності для визначення економічного ефекту від експлуатації парку із заданою структурою дозволяють оцінити збільшення прибутку в результаті раціоналізації структури парку вантажних автомобілів. Уперше розроблена методика оцінки ризику використання автопарку, що дозволяє визначити ефективну стратегію підприємства на ринку вантажних перевезень.

Розглянуті окремі складові економічної ефективності розробленого ВТЛ і запропонована методика визначення економічного ефекту для магістрального залізничного транспорту і виробництва. Визначено, що ефект який може реалізувати споживач транспорту становить 644981 грн/рік, ефект, що досягається залізницею – 948219 грн/рік. Запропонована математична модель випробувана на Південній і Донецькій залізницях і показала адекватність і реальність опису виробниче-транспортного процесу.

Запропоновано методику оцінки ефективності процесу доставки дрібнопартіонних вантажів в результаті вибору оптимальних ресурсів. Визначено економічний ефект для обох суб‘єктів доставки: автомобільного транспорту і виробництва. Ефект для автомобільного транспорту – 14797 грн/рік. Більший економічний ефект реалізується виробництвом і складає 33089 грн/рік.

Висновки і перспективні напрямки подальших досліджень.

Виконана робота дає вагомий внесок у рішення наукової проблеми формування ресурсозберігаючих технологій на транспорті. В цілому по роботі можна зробити наступні основні висновки:

1. При проведенні теоретичних досліджень отримані наступні результати:

- запропоновані вдосконалені комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача;

- розроблені ресурсозберігаючі технології роботи вантажних комплексів;

- розроблена концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробниче-транспортних систем;

- запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу;

- запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем; запропоновано критерій формування розвізних маршрутів та розроблено альтернативні стратегії обслуговування вантажовласників;

- запропоновані області застосування критеріїв, що дозволяють обґрунтувати тип показника для рішення конкретної задачі;

- запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику;

- запропонована модель оцінки доцільності виходу експедитора на ринок транспортних послуг, що може модифікуватися для конкретних ТЕП у зв'язку з особливостями технологічного процесу;

- розроблена методика оцінки ризиків при організації процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні дозволяє визначити оптимальні параметри логістичного ланцюга.

2. В результаті проведення експериментальних досліджень:

- отримані оптимальні параметри, призначені для рішення широкого кола задач постачальників або споживачів при самостійному виборі варіантів доставки вантажу за умовою ресурсозбереження на окремих етапах технології;

- розроблено практичні рекомендації щодо формування єдиного технологічного процесу функціонування виробничо-транспортного комплексу;

- розроблені графіки взаємодії виробництва, транспорту та споживання, застосування яких дозволить досягти підвищення ефективності процесу доставки вантажів;

- визначені параметри попиту на транспортне обслуговування;

- установлена залежність між параметрами потоку замовлень на перевезення вантажів і інтегральним показником якості ТЕО, що дозволяє визначати вплив окремих параметрів на якість.

3. Результати проведених досліджень дозволяють виділити наступні перспективні напрямки подальших досліджень:

- деталізація функцій виграшу учасників транспортного процесу й розробка методів визначення стратегій експедиторів, перевізників і вантажовласників на ринку транспортних послуг;

- розробка універсального програмного забезпечення для прийняття рішень при управлінні процесом ТЕО;

- розробка методології та імітаційної моделі функціонування виробничо-транспортного комплексу на основі розвитку технологій, які поєднували б переваги геоінформаційних систем, математичного програмування та евристики.

4. Результати впроваджень запропонованих ресурсозберігаючих технологій на транспортних підприємствах України характеризуються значним економічним ефектом, що підтверджується відповідними актами впровадження.