МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

РЕФЕРАТ РОБОТИ

«Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища  відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС»

| 1 | Рудичев Володимир Григорович | канд. техн. наук, ст. наук. співр., завідувач лабораторії радіаційної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна |
| --- | --- | --- |
|  | Лазурик Валентин Тимофійович | докт. фіз.-мат. наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; |
|  | Письменецький Сергій Олександрович | канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., доцент кафедри ядерної та медичної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна |
|  | Альохіна Світлана Вікторівна | канд. техн. наук, ст. наук. співр. Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України |
|  | Клімов Сергій Петрович | начальник відділу ядерної безпеки ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Лучна Ганна Єлісеївна | заступник начальника відділу ядерної безпеки - керівник служби зберігання ядерного палива ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Сєднєв Володимир Анатолійович | пенсіонер, колишній заступник головного інженера по ядерній і радіаційній безпеці ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Тищенко В'ячеслав Олексійович | генеральний директор ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Толочний Сергій Станіславович | начальник служби ремонту реакторів і транспортно-технологічного устаткування ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Пишний Володимир Максимович | колишній генеральний директор ВП ЗАЕС, віце-президент з ремонтів та заводського виробництва ДП НАЕК «Енергоатом» |

Харків, 2013

Вступ

Україна є державою, що активно використовує атомні електричні станції (АЕС) для видобутку електроенергії. До складу атомної енергетичної галузі України входять чотири працюючі атомні електростанції, на яких експлуатуються п'ятнадцять енергоблоків – тринадцять з реакторними установками ВВЕР-1000, та дві з ВВЕР-440. Цілком природно, що маючи велику долю виробництва електроенергії атомними станціями (близько 50%), для України постає проблема поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП). ВЯП – це небезпечна високорадіоактивна, проте дуже коштовна речовина, яка утворюється внаслідок вигоряння свіжого палива в ядерних реакторах. Економічно привабливої технології переробки ВЯП в світі на сьогоднішній день не існує. Тому відпрацьоване паливо переважно зберігають у спеціально пристосованих для цього сховищах.

Донедавна проблема поводження з відпрацьованим паливом в Україні вирішувалась виключно шляхом вивезення ВЯП на переробку до Російської федерації, що потребувало значних фінансових витрат. Такий стан речей спонукав розробку та ухвалення у межах «Енергетичної стратегії України до 2030 року» так званого «відкладеного» рішення – тривалого (50 років і більше) зберігання ВЯП у сухих сховищах.

Лідером у вирішенні проблеми поводження з ВЯП в Україні стала найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка спільно з науковим підрозділом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та науковцями Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України вже протягом кількох років здійснює безпечну експлуатацію  комплексу сухого зберігання ВЯП – сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Метою цієї роботи є забезпечення безпеки експлуатації АЕС шляхом розв’язання кола науково-технічних проблем, пов’язаних із створенням на основі вітчизняних технологій, матеріалів і наявного устаткування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) відкритого типу на промисловому майданчику Запорізької  АЕС.

Для цього на різних етапах роботи залучались українські науково-дослідні організації: ХІЭП (Харківський інститут “Енергопроект”),  НДЦ СКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ,  НІПТКІ “Укркраненерго”, м. Харків, ДП НІТКІ ім. Я.Е. Облоги, м. Дніпропетровськ, а також ГНЦ РФ НИИАР м. Димитровград, РФ і РНЦ «Курчатовський інститут», м. Москва, РФ.

Відсутність до початку виконання робіт необхідного досвіду в атомній енергетиці  України обумовила необхідність пошуку і розробки нових підходів, які б забезпечили ядерну, радіаційну і теплову безпеку на всіх етапах експлуатації ССВЯП.

Створення і введення в експлуатацію ССВЯП на Запорізькій АЕС та подальше здійснення його безпечного функціонування неможливе без науково-технічного супроводу, який включає в себе розробку, вдосконалення методик визначення параметрів ядерної, радіаційної безпеки та комплексу заходів щодо дотримання безпечних теплових режимів експлуатації сховища, включаючи розробку методик і заходів щодо безпечного зберігання ВЯП з підвищеним рівнем вигорання – ВТВЗ-А. Все це було успішно виконано авторами та впроваджено в експлуатацію на ВП «Запорізька АЕС».

Постановка задачі

ССВЯП Запорізької АЕС є єдиним у світі сховищем ВЯП відкритого типу, що розташовано в північно-східній частині промислового майданчика ЗАЕС.

Майданчик ССВЯП по периметру обмежений радіаційно-захисною сейсмостійкою спорудою  у вигляді залізобетонної стіни, товщиною 300 мм і висотою 5,5 метрів.

У випадку затоплення території ЗАЕС дана стіна виконає функцію надійного захисного бар'єра, установлених на майданчику вентильованих контейнерів зберігання (ВКЗ), від впливу вітру  й при затопленні території АЕС, від потоків мулу, бруду, сміття, плаваючих предметів. Такий бар'єр надійно захистить від засмічення вхідних каналів охолодження ВКЗ.

ССВЯП розраховане на безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива в 380 контейнерах ВКЗ-ВВЕР (більше ніж  9000 ТВЗ). Контейнер ВКЗ-ВВЕР пасивно забезпечує безпеку зберігання в частині підкритичності завантаження й у частині  відводу тепла залишкової енергії ВЯП, завантаженого в багатомісну герметичну корзину (БГК). Для виконання функції безпеки зберігання ССВЯП не потрібні які-небудь джерела електричної енергії. Конструкція ВКЗ-ВВЕР має гарний баланс між конвективною й радіаційною складовими теплового потоку в процесі передачі тепла від ВЯП до навколишнього повітря (воді, при затопленні майданчика).

Зазначена властивість конструкції гарантовано забезпечує надійний відвід тепла від  завантаженого ВЯП у будь-яких аварійних ситуаціях, включаючи  й аварію, подібну до АЕС «Фукусіма» у березні 2011року. Встановлення ВКЗ на майданчик зберігання не вимагає трудомісткого  технічного обслуговування. За станом на 01.01.13 установлено 108 ВКЗ, в яких зберігається 2586 відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВ3).

Головною відмінністю ССВЯП від відомих подібних технічних об’єктів, що вже експлуатуються у світі, є не тільки кількість ВЯП, але й те, що контейнери зберігання розташовані безпосередньо на території ЗАЕС.  Первісно було невідомо, чи можливо таку кількість ВЯП розмістити на промисловому майданчику АЕС і чи потрібні для цього додаткові захисні споруди.

Для вирішення проблеми безпеки зберігання ВЯП необхідно було виконати:

- розробку обґрунтування для попереднього та остаточного звітів з аналізу безпеки ССВЯП - доказ спроможності проекту;

- розробку способів забезпечення підкритичності системи ССВЯП на всіх етапах поводження з ВЯП;

- довести не перевищення радіаційних характеристик ССВЯП на весь термін експлуатації відносно діючих норм;

- створення та дотримання умов не перевищення заданих температурних режимів зберігання, внаслідок порушення яких можлива була б розгерметизація захисних бар’єрів та порушення умов ядерної безпеки;

- обґрунтування відповідності ССВЯП вимогам санітарного законодавства України;

- дуже важливою для практичної реалізації проекту була розробка та реалізація способів та методів адаптації устаткування, що вже використовується на енергоблоках, до технології ССВЯП, а також розробка технології виготовлення компонентів ССВЯП вітчизняними виробниками.

При створенні ССВЯП, розрахованого на розміщення великої кількості ВЯП у межах промислового майданчика АЕС, вирішувалися задачі, досвіду вирішення яких в Україні раніше не було. В процесі виконання робіт було отримано досвід адаптації іноземних проектів до вимог законодавства України, проведення аналізу безпеки ядерної установки та її ліцензування, взаємодії з іноземними постачальниками, вдосконалення проекту на основі передових технологій та матеріалів, розроблених в Україні.

Внаслідок вирішення перерахованих проблем було створено та успішно експлуатується сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС. Першу чергу ССВЯП було введено в експлуатацію у 2001 році. За результатами дослідно-промислової експлуатації було прийнято рішення у 2004 році про перехід до промислової експлуатації. У січні 2012 року була введена у експлуатацію друга черга ССВЯП.

Зміст роботи

Роботи по створенню безпечного сухого сховища ВЯП на ЗАЕС були розпочаті у 1995 році, коли виникла проблема переповнення басейнів витримки АЕС відпрацьованим паливом через відсутність коштів на відправлення відпрацьованих тепловиділяючих збірок до Російської Федерації. Було проведено аналіз існуючих у світі технологій поводження з ВЯП, з яких було вибрано аналогом та адаптовано до використання в Україні як безпечний та економічно вигідний спосіб зберігання ВЯП у відкритому сухому сховищі.

Проблема ядерної безпеки постала на етапі розробки ідеології ССВЯП, що потребувало створення нової методики та адаптації її до устаткування сховища відповідно нормам та законодавчим актам, що діють на території України. На початку запровадження проекту ССВЯП, а саме на стадії ліцензування було встановлено, що проектні рішення, закладені в проекті ССВЯП розробниками з США, не відповідають вимогам чинних нормативних документів України в плані підходів та методів забезпечення підкритичного стану системи.

Результати розрахунків критичності системи ВКЗ-ВВЕР довели, що концентрація бору, розчиненого у воді басейну витримки, вказана в специфікаціях на систему сухого зберігання палива для Запорізької АЕС (концентрація борної кислоти 16,95 г/кг або 3000 частин природного бору на мільйон), достатня для забезпечення підкритичності (Кефф < 0,95) для всіх видів палива, що використовується на ЗАЕС при оптимальній щільності сповільнювача, навіть при допущенні нульового вигорання. Треба звернути увагу на те, що розробники системи VSC-24 дозволяли рівень Кефф <0,98, що не відповідало нормам ядерної безпеки, чинним в Україні. Розрахунки критичності також встановлюють мінімальний необхідний рівень вигорання тепловиділяючих збірок (ТВЗ) залежно від початкового збагачення. У ході проведених досліджень показано, що ТВЗ відповідають цій вимозі та залишаються підкритичними навіть при нульовій концентрації бору у воді басейну витримки. Нарешті, розрахунки критичності показують, що ТВЗ з початковим збагаченням 3,6%, що містять поглинаючі стрижні, залишаються підкритичними навіть при нульовому вигорянні і відсутності бору у воді. ТВЗ, що не відповідають вимогам по рівню вигоряння, можуть завантажуватися у ВКЗ-ВВЕР при установці в них вузлів поглинаючих стрижнів, якщо їх початковий рівень збагачення не перевищує 3,6%.

Таким чином було доведено, що порушення меж безпечної експлуатації можливе лише у випадку, якщо при завантаженні мають місце одночасно дві малоймовірні події: у контейнер завантажується невигоріле паливо без поглинаючих стрижнів і концентрація бору у воді басейну витримки значно нижча необхідного значення 16,95 г/кг (3000 частин на мільйон).

Забезпечення ядерної безпеки регламентується нормативними та виробничими документами, які були розроблені на базі проведених у роботі досліджень.

Другою складовою безпечної експлуатації сховища є визначення та дотримання норм радіаційної безпеки ССВЯП.

На початок виконання робіт за проектом ССВЯП розробниками VSC-24 були надані наступні технічні дані:

- потужність дози випромінювання зовні контейнера в залежності від відстані для палива з вигоранням  41,5 МВт·діб/кгU і витримкою 5 років;

- тепловиділення палива з вигоранням 41,5 МВт·діб/кгU в залежності від часу витримки.

Відсутність даних щодо зовнішнього випромінювання вентильованого контейнера зберігання, таких як спектрально-кутові розподіли випромінювання, не давало можливості розрахувати необхідні параметри радіаційно-захисних споруд навколо майданчика зберігання та оцінити динаміку зміни радіаційної обстановки на прилеглій до ССВЯП території при послідовному заповненні сховища контейнерами.

Необхідно було довести можливість реалізації проекту, а саме гарантоване забезпечення не перевищення діючих норм  радіаційними характеристиками ССВЯП.

Конструкція ВКЗ-ВВЕР забезпечує істотне послаблення випромінювань.  Частка гамма-квантів, що виходять на поверхню контейнера, складає 10-8 при енергії 0,66 МеВ, 1,6·10-6 при енергії 1,5 МеВ і 1,2·10-5 при енергії 2,25 МеВ. Для розрахунку характеристик випромінювання, яке проходить такі конструкції, необхідні спеціальні методи обчислення. Зараз Україна не є членом NEA (Nuclear Energy Agency), яке має в своєму розпорядження міжнародні бази даних і комп’ютерні коди в галузі атомної енергетики. Тому у вільному доступі на час проектування ССВЯП не було програмних кодів, які можна було б використати для розрахунку зовнішнього випромінювання ВКЗ.

З цієї причини для розв’язання задач формування полів гамма-випромінювання зовні ВКЗ-ВВЕР авторами були розроблені комп’ютерні програми, які реалізують спеціальні поліпшені методи Монте-Карло та моделюють процеси утворення і транспорту гамма-випромінювання в неоднорідних середовищах.

Розрахунки гамма-випромінювання виконувались у два етапи:

- моделювання потоку гамма-квантів в зоні палива;

- моделювання ослаблення потоку гамма-квантів при проходженні крізь біологічний захист ВКЗ-ВВЕР.

Для моделювання потоку гамма-випромінювання від зони палива було проведено узагальнення методу трансляцій. Сутність нового методу зводиться до того, що розігрується базова траєкторія руху гамма-кванта в середовищі, яка потім транслюється в межах об’єкту. Використана схема реалізує метод математичних очікувань. Розрахунки характеристик гамма-квантів в зоні палива, яка має великі розміри порівняно з пробігом гамма-квантів, показали високу ефективність розроблених методів, яка в десятки разів перевищує ефективність звичайного методу Монте-Карло.

На основі міжнародних баз оцінених даних  з характеристик радіонуклідів (JEF PC) були розроблені програмні пакети, які дозволили визначити спектральні характеристики гамма-квантів від ВЯП з довільним часом витримки.

На базі виконаних досліджень були запропоновані заходи по зменшенню радіаційного впливу на персонал станції та навколишнє середовище. У якості заходів, що зменшують радіаційний вплив було розроблено наступне:

– розраховані характеристики та побудована радіаційно-захисна споруда (РЗС) по периметру майданчика зберігання (була істотно спрощена початкова конструкція РЗС і доведено, що при висоті ВКЗ 6,0м висота РЗС може не перевищувати 5,5м, що дозволило використати в конструкції стандартні бетонні блоки і палі замість контрфорсів);

– розроблена та побудована шлюзова система для ввозу контейнерів на територію сховища (замість сталевих воріт завтовшки 10 см і вагою 25 тон);

– запропонована та використовується системна методика розміщення контейнерів зберігання на майданчику сховища з урахуванням доз випромінювання від кожного з них;

– виконано детальний аналіз випромінювання контейнерів зберігання та спрогнозована його зміна у часі впродовж всього терміну зберігання;

– розроблена методика розповсюдження випромінювання у повітрі та проведена оцінка його впливу на довкілля;

– розроблений додатковий захист від нейтронних потоків, що дозволив розміщувати у контейнерах зберігання відпрацьовані збірки з підвищеним ступенем вигоряння.

Доведено, що як протягом заповнення майданчика контейнерами, так і при встановленні 380 ВКЗ, дозові навантаження від ССВЯП не перевищать діючих норм радіаційної безпеки.

Ще однією важливою складовою при експлуатації ССВЯП є дотримання безпечних теплових режимів зберігання ВЯП.

У цьому напрямку було розроблено системний підхід та створена методика з визначення теплового стану ВЯП, що зберігається у вентильованих контейнерах на відкритому майданчику ССВЯП Запорізької АЕС. Ця методика базується на розв’язанні спряжених задач теплообміну, які дозволяють враховувати взаємний вплив переносу теплоти як у твердих тілах, так і в оточуючому їх теплоносії. За допомогою цієї методики визначені безпечні умови експлуатації контейнерів зберігання ВЯП при різних погодних умовах і щорічному поповненні контейнерами майданчика сховища.

Аналіз умов експлуатації контейнерів зберігання на майданчику ССВЯП показав, що найбільше на їх тепловий стан впливають погодні умови, зокрема вітер. Дослідження, що виконано у роботі, дозволило виявити залежність між інтенсивністю і напрямом вітрового потоку та рівнем максимальної температури всередині контейнеру зберігання ВЯП. На базі цієї інформації розроблені рекомендації по розташуванню контейнерів на майданчику сховища, з врахуванням комплексної безпеки як для рівня радіації, так і для забезпечення необхідного рівня температур відпрацьованих збірок реактора ВВЕР-1000.

Визначення теплового стану контейнерів шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну дозволило створити радіаційно-захисну споруду, що значно знижує рівень радіації та не впливає на рівень максимальних температур у контейнерах зберігання.

У роботі із застосуванням розробленої методики розв’язання спряженої задачі теплообміну виконані дослідження по безпечному розміщенню у контейнерах відпрацьованих збірок з різною потужністю тепловиділення. Це дозволило визначити безпечний максимальний рівень потужності тепловиділення збірок для завантаження у вентильовані контейнери зберігання та запропонувати безпечну схему їх розміщення.

Техніко-економічні показники

Виконана робота дозволила створити безпечне відкрите сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на ВП «Запорізька АЕС», яке розраховано на зберігання більше ніж 9120 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів ВВЕР-1000, що накопичаться за весь період експлуатації ЗАЕС. Базуючись на наукових результатах роботи було створено та впроваджене в експлуатацію обладнання ССВЯП і побудовані необхідні  захисні споруди (рис. 1).

а)								б)

Рис. 1. ССВЯП Запорізької АЕС:

а) майданчик ССВЯП із радіаційно-захисною спорудою та 
транспортним шлюзом; б) полігон виготовлення ВКЗ-ВВЕР

Починаючи з 2004 року, впровадження проекту СВЯП повністю перейшло на виробництво основних конструкцій БГК із вітчизняних матеріалів на вітчизняному заводі ОП «Атоменергомаш» у м. Енергодарі, сучасне виробництво на якому дозволяє виготовляти дослідні зразки, проводити всі необхідні випробування, а також на основі отриманих експериментальних даних  зробити верифікацію  застосованих розрахункових програм. ВКЗ також виготовляються вітчизняними виробниками.

Додатково до матеріалів, що подавались в 2012 році, в даній роботі включено виконане протягом минулого року детальне дослідження полів нейтронного випромінювання, що утворюється ВКЗ. Також додані останні дані щодо радіаційної обстановки на майданчику зберігання і навколо нього, а також у транспортному шлюзі при встановленні 99 ВКЗ на 31. 12. 2011 р.

Висновки

В Україні створене ССВЯП відкритого типу, яке не має аналогів у світовій практиці і розташовано безпосередньо на промисловому майданчику ЗАЕС, розраховане на зберігання ВЯП, що утворюватиметься протягом повного строку експлуатації АЕС.

При поводженні з ВЯП використовується наявне на енергоблоках устаткування, а компоненти ССВЯП виготовляються вітчизняними виробниками.

Виконані дослідження критичності системи ССВЯП і розроблені методи гарантують ядерну безпеку на всіх етапах поводження з ВЯП на рівні підкритичності  Кефф   <  0,95.

Аналіз особливостей характеристик випромінювання ВКЗ дозволив спроектувати і побудувати відносно прості захисні споруди, які мають високу ефективність дії, а методики завантаження і розміщення ВКЗ продемонстрували не перевищення норм радіаційної безпеки протягом повного терміну експлуатації ССВЯП.

Робота по визначенню теплового стану ВКЗ-ВВЕР з ВЯП показала безпечність їх розташування великою групою на майданчику ССВЯП та дозволила підтвердити безпечність тривалої експлуатації відкритого сховища при різних погодних умовах на території розташування ЗАЕС.

Результати вимірювань ядерних, радіаційних і теплових характеристик елементів системи ССВЯП для встановлених 108 ВКЗ (більше ніж 1000 тон ВЯП) підтверджують ефективність, надійність і безпеку експлуатації створеного сухого сховища.

Створене за участю авторів роботи на ВП «Запорізька АЕС» ССВЯП має ряд переваг порівняно з існуючими у світі сухими сховищами:

– відсутність необхідності додаткової охорони та фізичного захисту;

– не потрібні додаткові системи для завантаження контейнерів зберігання, оскільки використовується устаткування енергоблоків АЕС;

– мінімальний ризик та витрати при транспортуванні контейнерів;

– мінімальні витрати при будівництві та експлуатації.

За рахунок того, що з часу введення в експлуатацію в 2001 році ССВЯП ЗАЕС відпрацьоване паливо не відправлялось на тимчасове зберігання до Російської Федерації, Україна заощадила більше ніж 4,5 млрд.грн.

За весь період експлуатації ССВЯП заощадження України складе не менше 49 млрд. грн. без урахування вартості цінних радіоізотопів, які містяться в ВЯП. Ця обставина, по-перше, є винятково важливою для всіх інших АЕС України, і, по-друге, є складовою частиною енергетичної і економічної безпеки України.

За результатами роботи авторами створено 27 нормативних та виробничих документів. Основні результати роботи опубліковано в ___55____ статтях у наукових та періодичних виданнях, представлено у ___29___ доповідях на державних та міжнародних конференціях. Загальний індекс цитування робіт авторів за базою даних «Scopus» __45__ та  h – індекс  _6 _..