РЕФЕРАТ

роботи (циклу наукових праць)

“Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ”,

висунутого Інститутом гідромеханіки НАН України на здобуття

Державної премії України в галузі науки і техніки у 2013 році

Мета роботи. Представлений цикл робіт присвячено розробці нових та розвитку існуючих теорій, методів розрахунку та проведенню фізичного моделювання хвильових і вихрових процесів, які відбуваються в суцільному середовищі. Аналіз проведених досліджень хвильових і вихрових процесів у плинному середовищі показує, що задачі поширення хвиль та їх взаємодії з різними типами перешкод невід’ємно пов’язані з проблемами генерації вих-рових рухів. З іншого боку в багатьох випадках вихрові рухи є джерелом ге-нерації хвиль.

Основною метою роботи є визначення фундаментальних закономірностей генерації, розповсюдження та взаємодії поверхневих та внутрішніх лінійних і нелінійних хвиль з неоднорідностями середовища, топографії дна, конструкціями гідротехнічних споруд та берегами; встановлення властивостей вихрових течій рідини та газу в їх тісному співіснуванні і взаємозв’язку з хвильовими рухами, що дозволяє поглибити розуміння характеру протікання процесів переносу маси та енергії в суцільному середовищі.

Наукова новизна. В зазначеному циклі праць розвинено теорії рухів рідини, які пов’язані з генерацією та поширенням поверхневих та внутрішніх хвиль, їх взаємодією з топографічними особливостями донної поверхні та берегами, узагальнено методи розрахунку руху рідини в обмежених резервуарах, проаналізовано силову взаємодію рідини зі стінками резервуару. Нові фундаментальні результати отримано про хвильові процеси при наявності магнітного поля; побудовано нові моделі та виявлено особливості розповсюдження магнітогідродинамічних, магнітоакустичних та магнітопружних хвиль. Теоретично описаний вплив стратифікації рідини на внутрішні хвилі в обмеженому об’ємі рідини, а також вплив капілярних сил (при невагомості), на позиціонування рідини і поверхневі хвилі у контейнерах, частково заповнених рідиною. Розроблено класифікаційні діаграми типів рухів в’язкої температуропровідної та електропровідної рідини з врахуванням впливу відцентрових та електромагнітних сил на поведінку збурень. Отримано нові результати в задачах аерогідропружності, хвильової біогідродинаміці та ін.

Процеси поширення та взаємодії хвиль з особливостями середовища призводить до гідродинамічної нестійкості та виникненню вихрових структур. Цикл робіт присвячено дослідженням генерації та розвитку повздовжніх та підковоподібних вихорів у пограничному шарі тіл, що рухаються. Проведено теоретичне та фізичне моделювання розвитку системи вихорів, які виникають при колапсі перемішаних областей в стратифікованому середовищі. Знайдено нові ефекти генерації та поширення поодиноких хвиль при русі вихрових кілець в зсувній течії стратифікованої рідини. Визначено закономірності регулярної і хаотичної поведінки вихрових структур.

Найбільш вагомі наукові результати, які отримано колективом авторів, перелічені нижче за виділеними напрямками.

Хвильові процеси

I. Поверхневі гравітаційні хвилі.

1. Розвинуто теорію генерації та розповсюдження довгих лінійних та нелінійних поверхневих хвиль. Отримано аналітичні розв’язки, що описують генерацію хвиль періодичними змінами атмосферного тиску, рухомою областю баричних збурень, імпульсивними та періодичними зсувами локалізованих областей донної поверхні. Проведено аналіз впливу зсуву течій, наявності підводних перешкод та льодяного покрову на трансформацію хвиль.

2. Розвинуто теорію дифракції і рефракції поверхневих гравітаційних хвиль в процесі їх розповсюдження над складною топографією та взаємодії з гідротехнічними спорудами. Удосконалено методи розрахунку рефракції поверхневих хвиль з метою визначення зон концентрації хвильової енергії. Виявлено екстремальні особливості поведінки взаємодії хвиль у многозв’язних областях, тобто при наявності двох або більше розсіювачів.

3. Побудовано еволюційні рівняння розповсюдження нелінійних гравітаційних хвиль у рідині змінної глибини для жорсткого та податливого дна. Показано, що наявність податливого дна може привести до значного збільшення швидкості розповсюдження нелінійних хвиль, зокрема хвиль типу “цунамі ”.

4. Аналітичними та чисельними методами досліджено вплив нелінійності, дисперсії та профілю дна водойми на трансформацію поодиноких хвиль. Проведено аналіз процесів відбиття поверхневих поодиноких хвиль від схилів. Вперше експериментальним шляхом знайдено залежність коефіцієнта відбиття поодинокої хвилі від кута схилу для різних амплітуд хвиль. Знайдено амплітудно-частотні характеристики дисперсійного “хвоста”, який поширюється за відбитою хвилею. Отримані результати є важливими при моделюванні накату нелінійних хвиль, таких як хвилі цунамі, на берегові схили.

5. Досліджено механізми взаємодії вітрових хвиль та течій. В рамках осереднених по фазі хвиль рівнянь Нав’є-Стокса, в гідростатичному наближенні побудовано параметризації процесів взаємодії хвиль та течій, які включають модель тривимірних радіаційних напружень, параметризацію процесів перекидання хвиль та взаємодії хвиль та течій в придонному шарі. Розроблено систему моделей течії-спектральні моделі хвиль, яка застосовується в моделюванні прибережних процесів.

II. Поверхневі гравітаційно-капілярні хвилі

1. Теоретично вивчено проблему малих рухів і власних коливань однорідної ідеальної рідини, що займає обмежену область і має вільну поверхню та знаходиться в умовах, близьких до невагомості, і рівномірно обертається навколо деякої осі. Встановлено, що в такій гідродинамічній системі наявні як внутрішні, так і поверхневі хвилі. Спектр частот внутрішніх хвиль, що заповнює відрізок, є симетричним відносно нуля на дійсній осі, причому напівширина відрізка дорівнює подвоєній кутовій швидкості обертання системи. Поза цим відрізком розташовані частоти коливань поверхневих хвиль; вони утворюють дискретний спектр з граничними точками в плюс і мінус нескінченності. Для обчислення частот і мод коливань запропоновано варіаційний метод типу Рітца-Гальоркіна, заснований на використанні функції стану С.Л. Соболєва. За відсутності обертання гідросистеми внутрішні хвилі відсутні, а моди коливань поверхневих хвиль утворюють повну ортогональну систему функцій у деякому гільбертовому просторі. Для їх обчислення запропоновано та обґрунтовано варіаційні принципи, що дозволяють, зокрема, визначити також межу області стійкості гідросистеми. На основі цих принципів проведено розрахунки частот і мод коливань рідини в контейнерах різних форм.

2. Теоретично досліджено проблему малих рухів обмеженого об’єму в’язкої однорідної рідини, близькі до рівномірного обертання, при наявності вільної поверхні. Встановлено, що у невагомості та у звичайних умовах спектр комплексних частот коливань (декрементів затухання) істотно різний. Для важкої рідини, коли не беруться до уваги капілярні (поверхневі) сили, дискретний спектр має дві граничні точки: нуль і нескінченність. Нескінченій граничній точці відповідають дисипативні, як завгодно  швидко затухаючі внутрішні хвилі, а нульовій точці – поверхневі хвилі, що обумовлені дією відцентрових, коріолісових і гравітаційних сил. В умовах, близьких до невагомості, коли враховується також дія капілярних (поверхневих) сил, спектр комплексних частот коливань також дискретний, однак тепер має лише одну граничну точку на нескінченності. Таким чином, при невагомості у в’язкій однорідній рідині, що обертається, не існують як завгодно повільно затухаючі нормальні рухи гідросистеми.

III. Внутрішні гравітаційні хвилі.

1. Побудовано нові фізико-математичні моделі, що описують генерацію внутрішніх хвиль: (а) рухомими підводними об’єктами; (б) рухомою областю поверхневого тиску; (в) колапсом перемішаних областей; (г) локалізованою областю завихреності. На основі отриманих аналітичних розв’язків відповідних задач проведено аналіз впливу профілю густини, наявності течій, льодяного покрову, горизонтальної неоднорідності поля густини, в’язкості рідини на характеристики хвиль. Вперше отримано розв’язок тривимірної задачі розповсюдження внутрішніх хвиль за рухомими в стратифікованому середовищі тілами, впливу колапсу турбулентної супутньої течії на хвильову картину.

2. Розроблено нову чисельну негідростатичну модель стратифікованих течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса, за допомогою якої проведено цикл досліджень процесів взаємодії внутрішніх хвиль великої амплітуди з перешкодами на дні та особливостями рельєфу дна. Проаналізовано кінематику, динаміку та енергетику взаємодії поодиноких хвиль підняття та опускання з перешкодами та чисельно досліджено зсувний механізм нестійкості поодиноких хвиль, який призводить до формування вихорів Кельвіна-Гельмгольця. Проаналізовані механізми виродження внутрішніх стоячих хвиль великої амплітуди в замкнених стратифікованих водоймах за рахунок нелінійного укручення, дисперсійних ефектів, нестійкості Кельвіна-Гельмгольця та формування надкритичних потоків. Вперше виявлено та досліджено тривимірні  ефекти в виродженні сейші, яки призводять до формування надкритичних струменів при заплесканні сейші.

3. В результаті проведення експериментальних досліджень показано, що для замкнених стратифікованих водойм взаємодія сильно нелінійних поодиноких внутрішніх хвиль з топографічними неоднорідностями донної поверхні та з береговими схилами є ефективнім механізмом переносу енергії та маси. Проведено оцінку коефіцієнтів відбиття при взаємодії нелінійних хвиль з цими неоднорідностями. Вперше виявлено існування критичних режимів, які характеризуються різким зростанням амплітуди хвилі, розвитку її нестійкості і виникнення системи вихорів, що призводить до обрушення хвилі та інтенсифікації процесів перемішування.

4. На основі проведеного аналізу масштабів розширена відома класифікація рівнянь, що описують турбулентні рухи, внутрішні хвилі, квазі-горизонтальні вихорі, і введено новий клас рівнянь, що описують динаміку шаруватих структур. Побудовано діагностичну діаграму типів рухів стратифікованого в’язкого середовища. Знайдено граничні значення вертикального і горизонтального хвильових чисел, що характеризують область хвильових рухів. Проведено порівняльний аналіз швидкостей затухання різних типів рухів (внутрішніх хвиль, шаруватих структур, квазі-горизонтальних вихорів) в залежності від параметрів середовища і розмірів збурення

5. У просторі хвильових чисел побудовано нову узагальнену класифікаційну діаграму, яка дозволяє визначати області гіроскопічних, внутрішніх, гравітаційно-гіроскопічних хвиль та аперіодичних рухів стратифікованого по температурі середовища при наявності обертання в залежності від розмірів збурень та параметрів середовища. Побудовано асимптотичні залежності, що описують хвильові та аперіодичні режими руху відповідно до кожної виділеної області.

IV.  Хвильові рухи обмеженого об’єму стратифікованої рідини

1. Якісно досліджено проблему малих рухів і власних коливань ідеальної стратифікованої рідини, що заповнює деяку обмежену область (озеро, контейнер) і має вільну поверхню. Вивчено випадки як постійної, так і змінної частоти плавучості (частоти Вяйсяля-Брендта). При певних природних умовах доведено існування рішень початково-крайової задачі, що мають скінченну повну енергію. Встановлено, що у обмеженій області з довільним профілем дна існують як внутрішні хвилі, квадрати частот яких заповнюють деякий відрізок на додатній півосі, так і поверхневі хвилі, квадрати частот яких утворюють поза зазначеного відрізка дискретний спектр з граничною точкою на нескінченності. Отримано асимптотичну формулу для частот коливань поверхневих хвиль. Доведено також властивість повноти і базисності сукупності мод поверхневих хвиль.

2. Запропоновано метод розрахунку частот як поверхневих, так і внутрішніх хвиль в ідеальній стратифікованій рідині, що заповнює циліндричну область з довільним поперечним перерізом і має верхню вільну поверхню. Для квадратів частот запропонований варіаційний метод їх розрахунку для випадку змінної частоти плавучості, а також розрахункові формули для частот і мод коливань при постійній частоті плавучості. Аналогічні факти встановлені в проблемі коливань системи шарів, що складаються зі стратифікованих рідин і мають скачки густини на межі.

3. Проведено якісне дослідження хвильових рухів у в’язкій стратифікованій рідині, що заповнює довільну обмежену область. Встановлено, що в такій рідині навіть за відсутності вільної поверхні існують два типи хвиль. Це звичайні дисипативні хвилі, що відповідають аперіодично затухаючим модам з декрементами затухання, що створюють дискретний спектр з граничною точкою на нескінченності, а також новий тип нормальних рухів, обумовлений наявністю стратифікації у в’язкій рідині, – хвилі плавучості, що відповідають аперіодичним як завгодно повільно затухаючим модам з декрементами, що створюють дискретний спектр з граничною точкою в нулі. Крім того, при будь-якій скінченній в’язкості рідини може існувати не більше скінченої кількості затухаючих коливальних режимів; при великій в’язкості такі коливальні режими відсутні.

V. Динаміка довгих хвиль Россбі

Розвинуто теорію та побудовано аналітичні та чисельні розв’язки що описують генерацію довгих бароклінних хвиль Россбі в океані. Проаналізовано роль нелінійності та дисперсії в формуванні фронтів в океані. Показано, що довгі недивергентні хвилі Россбі є важливим елементом великомасштабної взаємодії атмосфери та океану. Побудовано модель системи океан-атмосфера, за допомогою якої досліджено механізми міжрічної мінливості клімату та роль довгих хвиль Россбі в зворотних зв’язках системи океан-атмосфера.

VI. Магнітна гідродинаміка і магнітопружність.

1. В наближеннях магнітної гідродинаміки і Бусінеска вперше отримано рівняння, що описує розвиток малих збурень швидкостей в’язкого, стратифікованого по температурі (солоності), електропровідного середовища, яке знаходиться у полі гравітаційних сил при наявності зовнішнього магнітного поля. Показано, що вид залежності, яка характеризує межу між хвильовими та аперіодичними рухами середовища, визначається відношенням швидкості розповсюдження хвиль Альвена і в’язким масштабом швидкості руху середовища. У просторі хвильових чисел побудовано відповідну класифікаційну діаграму рухів.

2. Проведено аналіз поширення нестаціонарних і нелінійних магніто-акустичних хвиль в стисливих середовищах скінченої електропровідності, нелінійних МГД-хвиль на поверхні рідини. Отримано і досліджено асимптотичними методами нелінійні еволюційні рівняння та їх солітонні розв'язки.

3. Розвинуто асимптотичні моделі магнітної гідродинаміки і магніто-пружності, на основі яких досліджено вплив локальних просторових неоднорідностей, магнітного поля і електропровідності середовища на поширення і дифракцію хвиль: встановлено появу локальних резонансів при дифракції магнітоакустичних хвиль на неоднорідностях, наявність фокусуючи і дефокусуючих властивостей хвильового поля, а також фазової перебудови діаграм направленості. Побудовано нові моделі магнітопружного тіла з порожнинами та магнітної рідини, що описують поширення хвиль зі скінченою швидкістю.

4. Вперше отримано розв’язок задачі про індукцію магнітного поля внутрішніми хвилями, що генеруються тілом, яке рухається в стратифікованій електропровідній нестисливій рідині скінченої глибини в магнітному полі Землі. Виявлено, що картина розподілу магнітуд вторинного магнітного поля характеризується низькочастотними осциляціями, а високочастотні осциляції згладжуються.

VII. Аерогідропружність. Пружні хвилі.

Вперше побудовано узагальнені гіперболічні моделі поширення хвиль в пружних пластинах і оболонках, що описують розповсюдження збурень зі скінченою швидкістю. На цій основі побудовано нові узагальнені хвильові динаміки транспорту наносів під впливом хвиль.

Досліджено взаємодію аерогідродинамічних і акустичних хвиль з пружними середовищами, пластинами і оболонками, флатерних коливань, явища аеропружного розкриття парашута. Встановлено структури пружних панелей і оболонок з мінімальною звукопроникливістю. Запропоновано нову модель подавлення магнітопружних і флаттерних коливань об'ємним розподільним управлінням з оберненими зв'язками.

VIII. Розповсюдження електромагнітних хвиль.

Побудовано нову модель спектру флуктуацій оптичного показника заломлення в турбулентному морському середовищі, яка враховує сумісні вклади флуктуацій полів температури та солоності. Виявлено аномальну поведінку спектру в області малих масштабів, зокрема появу локальних екстремумів. Показано, що знайдені особливості спектру оптичного показника заломлення суттєво впливають на розповсюдження електромагнітних хвиль і обумовлюють появу значних змін в їх статистичних характеристиках. Це призводить до погіршення якості передачі та прийому інформації при використанні оптичних ліній зв’язку в морях і повинно бути враховано при обробці інформації.

IX. Хвильова біогідродинаміка.

Запропоновано нові моделі хвильових процесів в кровоносних системах з врахуванням концентрації полів стосовно проблеми імплантації донорських і штучних органів, аналізу впливу їх реологічних властивостей на деформування і сумісництво органів. Досліджено розповсюдження пульсової хвилі тиску в кровоносній судині при наявності в ній звуження (стенозу). Встановлено можливість захвата хвиль стенозом, що в подальшому сприяє його розвитку. Досліджено вплив магнітного поля на розповсюдження пульсової хвилі, а також розповсюдження нервового збудження, дифракційну взаємодію і захват хвиль клітинами і локалізованими неоднорідностями в біологічній тканині, поширення медичних препаратів в тканині від ін'єкцій.

### Проведено математичне моделювання на основі початково-крайових задач збудження і поширення нервових імпульсів і больових синдромів в нервових волокнах, поширення медичних препаратів в тканини і їх взаємодію з враженою зоною.

X. Прикладні проблеми хвильової механіки

1. Сейсмобезпека споруд при техногенних вибухах.

Вперше експериментально досліджена сейсмічна дія техногенних вибухів в умовах геолого-тектонічних характеристик земної поверхні території України і визначений вплив їх на сейсмоанізотропні прояви місцевості. Проведена класифікація території України стосовно характеру розподілу ізоліній сейсмічних хвиль навколо вибуху. Розроблено методи прогнозу і одержано залежності для розрахунку радіусів сейсмобезпечних границь, навколо вибуху, по ізолініям допустимого для даного типу споруд, рівня сейсмічності.

Досліджено механізм розповсюдження сейсмічних хвиль від руйнації шахт пускових установок (ШПУ), визначено вплив на навколишнє середовище амплітуди масової швидкості збудженої від вибуху зарядів. Розроблено сейсмобезпечну технологію проведення спеціальних вибухових робіт в рамках договору „Старт-1” між США та Україною.

Досліджено коливання системи «грунт-споруда», визначено вплив частотних характеристик будівель на їх сейсмостійкість у випадку проведення вибухових робіт. Розроблено і обґрунтовано сейсмобезпечну дію вибухів на будинки і споруди. Розроблено і видано офіційно як національний стандарт України норми сейсмічної безпеки України на основі експериментальних та натурних досліджень.

2. Захист гідротехнічних споруд та прибережних територій.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень абразивно-акумулятивних процесів при взаємодії поверхневих хвиль із розмивними берегами:

– виконані дослідження процесів взаємодії вітрових хвиль з берегами

та укосами гідротехнічних споруд. Встановлені основні умови і фактори розвитку берегової зони морів і водосховищ;

– отримано нові співвідношення, що описують транспорт наносів вздовж берегової лінії, витрат наносів в залежності від питомої енергії хвиль;

- розроблені методи прогнозування та оцінки деформації лінії берега

біля споруд, а також управлінню гідролітодинамічними процесами в техногенних системах;

- запропоновано нові технічні рішення щодо захисту берегів та

виконано широкомасштабне фізичне моделювання об'єктів берегозахисту на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Вихрові процеси

XI. Динаміка вихрових структур та хаотична адвекція.

Методи гамільтонової динаміки і теорії динамічних систем застосовано для побудови аналітичних розв'язків нових класів плоских і вісесиметричних задач вихрової динаміки для ідеальної рідини та до вивчення хаотичних рухів вихрових структур.

Всебічно вивчена проблема хаотичної адвекції в полі швидкості двовимірних і вісесиметричних локалізованих і розподілених вихрових когерентних структур. Розроблена єдина методологія для оцінки якості змішування рідини вихровими когерентними структурами.

XII. Динаміка вихрових структур у зсувній течії.

Розроблено нові експериментальні підходи до дослідження нестійкості руху рідини під впливом відцентрових сил. Вперше експериментальним шляхом показано, що монотонний профіль швидкості є нестійким відносно тривимірних збурень – вихорів Тейлора-Гертлера, які формуються на опуклій стороні криволінійної поверхні рухомої по викривленій траєкторії пластини. Показано, що ці процеси не є інваріантними по Галілею, і при дослідженнях рухомих тіл вихорі Гертлера виникають на опуклій стороні тіла. Цей висновок має принципове значення при моделюванні течії в лабораторних умовах і переносі результатів на реальні рухомі тіла.

Вперше проведено експериментальне дослідження розвитку вихрових кілець в зсувній течії стратифікованої рідини. Виявлено, що взаємодія вихрового кільця з потоком призводить до суттєвого зменшення інтенсивності завихреності в локальній зонах ядра кільця і виникнення двох відокремлених хвиль, які розповсюджуються вздовж ядра кільця в протилежних напрямках. Такі результати фундаментального значення важливі при побудові стратегії управління потоком з допомогою генерації вихрових структур.

На основі розробленої моделі, що описує розвиток вихрових структур в зсувній течії, знайдено закономірності формування та характеристики підковоподібних вихорів, які формуються нелінійній стадії розвитку збурень в примежовому шарі при обтіканні тіл потоком рідини і які є важливою складовою у перехідних процесах до турбулентності.

XIII. Вихрова структура гравітаційних течій

Проведено цикл досліджень процесів колапсу областей перемішаної по густині рідини в стратифікованому шарі на лабораторних установках, аналітичними методами та за допомогою чисельного моделювання в рамках рівнянь Нав’є-Стокса. Детально досліджені механізми формування та розпаду, з генерацією нелінійних внутрішніх хвиль, областей перемішаної рідини («солідонів»), які рухаються в шарі розділу в стійко стратифікованому середовищу. Вперше досліджена їх структура, яка являє собою чотирьох-вихрову систему. Продемонстровано, що обмін з оточуючим середовищем є малим, що призводить до можливості перенесення заданої рідини на велику відстань вздовж поверхні розділу.

Практична значимість. Отримані результати є підґрунтям для роз-робки сучасних методів управління процесами переносу, а також транспор-тування рідини, які вкрай необхідні для розв’язування прикладних задач, що виникають в багатьох галузях народного господарства. Окремо слід відзна-чити результати прикладних робіт по напрямку хвильової механіки. Розроб-лено методи прогнозу і розрахунку радіусів сейсмобезпечних границь, навко-ло вибуху; сейсмобезпечну технологію проведення спеціальних вибухових робіт в рамках договору „Старт-1” між США та Україною, видано офіційно як національний стандарт України норми сейсмічної безпеки України. Ре-зультати теоретичних досліджень генерації та розповсюдження поверхневих гравітаційних хвиль впроваджено на акваторіях Чорного, Азовського морів та водосховищах Дніпровського каскаду в роботах по захисту берегів від роз-миву, по зменшенню впливу хвильових навантажень на гідротехнічні кон-струкції та регулюванню природнього стану в водоймах.

Техніко-економічні показники та їх порівняння з аналогами

Аналіз основних результатів роботи при порівнянні з кращими зарубіжними та вітчизняними аналогами свідчить про те, що вони виконані на світовому рівня. По багатьом напрямкам цикл наукових праць містить пріоритетні результати, що підтверджується часом їх публікацій. Значна кількість робіт надрукована (або перекладена) в провідних іноземних журналах з механіки рідини з високим імпакт-фактором. Автори роботи приймали участь в багатьох вітчизняних і міжнародних конференціях та симпозіумах, де виступали з науковими доповідями. Підтвердженням таких висновків є дані бази SCOPUS щодо цитування статей та монографій авторів роботи.

Робота подавалась на здобуття Державних премій України в галузі

| науки і техніки за 2011 р. За цей час з життя пішов | Мелешко В.В., | д.ф.- |
| --- | --- | --- |

м.н., проф.,зав.кафедри Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Тимоха О.М. , д.ф.-м.н., пров.наук.спів. ІМ НАНУ в складі іншого колективу претендентів отримав Державну премія в галузі науки і техніки за 2012р. До колективу претендентів ввійшов відомий математик і механік Копачевський М.Д. д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри математичного аналізу факультету математики та інформатики ТНУ імені В.І. Вернадського.

За час, що промайнув, вчені, які входять до складу претендентів, отримали нові результати досліджень хвильових та вихрових процесів. Це стосується, зокрема, таких задач, як поширення та взаємодії поверхневих та внутрішніх поодиноких хвиль з берегами та підводними перешкодами; індукція магнітного поля внутрішніми хвилями, що генеруються тілами, які рухаються в стратифікованому середовищі та ін. За цей час надруковано низку статей про результати досліджень.

Результати досліджень претендентів опубліковано в 38 монографіях і при-близно в 900 статтях, отримано 14 патентів, розроблено 2 національних стан-дарти України, 2 Державні будівельні норми, 1 атлас.

За два роки збільшилась кількість статей, представлених в базі SCOPUS (було 292, стало 356) зросла кількість посилань на роботи (було 658, стало 961). Загальний h- індекс претендентів дорівнює 24.

| Бойко В.В. д.т.н., зав. лабораторії з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів ІГМ НАНУ |  |
| --- | --- |
| Копачевський М.Д. д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри математичного аналізу факультету математики та інформатики ТНУ імені В.І. Вернадського |  |

Мадерич В.С.

д.ф.-м.н., проф., зав. відділу моделювання

морських та річкових систем ІПММС НАНУ

|  | Мелешко В.В. |  |
| --- | --- | --- |

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри теоретичної та

прикладної механіки механіко-математичного

факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Нікішов В.І.

чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф.,

заст. директора з наукової роботи ІГМ НАНУ

Селезов І.Т.

д.ф.-м.н., проф., зав. відділу хвильових

рухів ІГМ НАНУ

Хомицький В.В.

к.т.н., пров. наук. спів. відділу

прикладної гідродинаміки ІГМ НАНУ

| Черкесов Л.В. чл.-кор. НАНУ, д.ф.м.н., проф., зав. відділу теорії хвиль МГІ НАНУ |  |
| --- | --- |