Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

НАУКОВА РОБОТА

за темою «Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив»

Трофімов І.Л., доцент кафедри екології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;

Черняк Л.М., доцент кафедри екології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;

Шкільнюк І.О., молодший науковий співробітник українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин;

Личманенко О.Г., аспірант кафедри екології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету

РЕФЕРАТ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Актуальність роботи.

Наукова робота  розрахована на вирішення важливої науково-прикладної проблеми підвищення ефективності використання моторних палив шляхом запобігання втратам від випаровування в процесах їх транспортування та зберігання, а також упровадженням альтернативних моторних палив.

Робота знаходиться у контексті вирішення глобальної проблеми підвищення ефективності використання енергоресурсів і зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Наукова робота спрямована на розробку шляхів модернізації технологічного обладнання транспортних та резервуарних місткостей, зокрема, «дихального» обладнання з використанням сорбційних технологій та розробку альтернативних моторних палив.

Основними енергоносіями у світі сьогодні є нафта, вугілля і природний газ. При цьому домінуючим компонентом енергетичного балансу є нафта. Основу паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України становлять  природний газ, кам'яне вугілля, ядерна енергія і нафта.

В умовах обмеженої забезпеченості України первинними та вторинними енергоносіями пріоритетною постає проблема раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Підвищення ефективності використання моторних палив на сьогодні є одним із найреальніших напрямів вирішення енергетичних і екологічних проблем водночас. Існуючий стан ефективності використання ПЕР в Україні можна визначити як такий, що не відповідає сучасним вимогам. Однією з причин такого стану є втрати нафтопродуктів. Сьогодні 40 % нафти виливається у море під час аварій танкерів, 27 % - при перекачці по нафтопродуктопроводам, 16 % складають втрати при зберіганні.

Значною частиною цих втрат є втрати від випаровування при проведенні різних технологічних операцій, зокрема, зберігання і транспортування. Світові статистичні дані вказують на те, що загальні втрати нафти та нафтопродуктів від випаровування коливаються у межах 0,5-1,7 % від загального об'єму переробленої сировини, тоді як в Україні їх величина суттєво більша і становить 3-7 %.

Проведений аналіз показав, що в Україні у процесах зберігання, транспортування та розподілу щорічно втрачається близько чверті видобутої власної нафти. Пояснити цей стан можна кризою теорії та методів енергоощадності.

З огляду на це, раціональне та ефективне використання моторних палив з точки зору вирішення проблеми запобігання втратам є досить суттєвою частиною глобальної проблеми енергозабезпечення. Пріоритетність енергозбереження обґрунтована низкою директивних документів Уряду України, зокрема Комплексної державної програми енергозбереження, Національної енергетичної програми України, а також відповідних регіональних та галузевих програм (наприклад, «Економія пального та використання пально-мастильних матеріалів» та «Економічні та технологічні перспективи розвитку енергетики»).

Іншим шляхом зменшення витрат нафти на традиційні нафтові палива є використання аліфатичних спиртів як компонентів сучасних палив.

Мета і завдання дослідження. Розробка науково обґрунтованих основ раціонального використання паливно-мастильних матеріалів та отримання додаткового джерела енергії для транспортних засобів через запобігання втратам від випаровування, а також підвищення інтегрованого коефіцієнта корисного використання палив із одночасним зниженням антропогенного впливу на довкілля.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

- розроблена концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив, яка ґрунтується на систематизації багаторічних теоретико-експериментальних дослідженнях та досвіді вітчизняних і зарубіжних науково-виробничих колективів;

- запропоновано отримання додаткового джерела енергії для транспортних засобів через запобігання втратам від випаровування;

- обґрунтовано підвищення інтегрованого коефіцієнта корисного використання палив із одночасним зниженням антропогенного впливу на довкілля;

- проведено оцінку техніко-економічних показників заходів запобігання втратам від випаровування, що було реалізовано моніторингом втрат на підприємствах нафтопродуктозабезпечення у межах держави, який вміщував як управлінські, так і прикладні інженерні задачі прогнозування та оцінки фактичних втрат від випаровування, а також оцінку відповідності нормативного забезпечення технічному рівню засобів запобігання цим втратам;

- запропоновано модернізацію резервуарів для зберігання нафтопродуктів, що полягає у підвищенні технічного рівня резервуарного парку нафтосховищ через таку зміну конструкції або технологічного обладнання місткості різними удосконаленнями, що поліпшують її експлуатаційні характеристики;

- удосконалено метод осушення ПММ нейтральним газом, за рахунок чого вирішили низку таких задач: збезводнення ПММ, збереження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей ПММ, зниження окислювальних процесів, забезпечення пожежної безпеки під час транспортування, зниження втрат нафтопродукту від випаровування, зменшення витрат нейтрального газу, захист навколишнього середовища;

- розроблено адсорбційну систему уловлювання летких фракцій палив під час зберігання та виконання технологічних операцій з паливом;

- розроблено комп’ютерну програму «Моніторинг фактичних втрат палив», що дозволяє здійснювати облік будь-яких видів втрат під час, зберігання та виконання технологічних операцій з паливом;

- розроблено порівняльну характеристику палив з аліфатичними спиртами в різних концентраціях.

Наукова новизна отриманих результатів.

Розроблена концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив, ґрунтується на систематизації багаторічних теоретико-експериментальних дослідженнях та досвіді вітчизняних і зарубіжних науково-виробничих колективів, створеному великому науково-технічному й патентному доробку, а також постійному пошуку найбільш ефективних напрямів вирішення проблеми.

Практичне значення отриманих результатів полягає в проекті обладнання для отримання додаткового джерела енергії на транспортних засобах через запобігання втратам від випаровування. Розроблено установку для осушування паливно-мастильних матеріалів нейтральним газом, яка належить до технологій та засобів регенерації вуглеводнів і може бути застосована у всіх галузях промисловості, що використовують рідкі палива та моторні оливи, а також у галузі екології для захисту атмосфери навколишнього середовища. Розроблено адсорбційну систему уловлювання летких фракцій палив під час зберігання та виконання технологічних операцій з паливом. Що дозволяю підвищити ефективність поглинання вуглеводневої пари нафтопродукту, що викидається в атмосферу, до 96%. Також розроблено комп’ютерну програму «Моніторинг фактичних втрат палив», що дозволяє здійснювати облік будь-яких видів втрат під час, зберігання та виконання технологічних операцій з паливом. Розроблено рецептури палив з аліфатичними спиртами в різних концентраціях.

Отриманні результати впроваджено у навчальному процесі під час розробки нових лекційних матеріалів та лабораторних робіт нафтохімічного та екологічного профілю під час підготовки фахівців за ОКР "Магістр" та "Спеціаліст" за спеціальностями 7(8).091604 "Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів", 7(8).040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування", 7(8).100103 "Технологія та технологічне обладнання аеропортів", 7(8)6.051401 "Біотехнологія", що дало можливість підвищити рівень підготовки спеціалістів у відповідності до міжнародних вимог.

Також авторами результати наукової роботи  було використано  під час підготовки навчальних посібників з грифом МОН України «Авіаційна хіммотологія» (2013 р.) та «Інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів».

Публікації.

Трофімов І.Л. має 105 опублікованих наукових праць, зокрема за темою роботи опубліковано 3 статті у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 2 публікацій за матеріалами доповідей на науково-технічних конференціях, 2 патенти, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві). Кількість друкованих праць в загальнодержавних і міжнародних базах даних – 28, індекс цитування публікацій – 1, SCOPUS – 1-0-0, Google Scholar – 30-7-2.

Черняк Л.М. має 56 публікацій, з них 21 наукова та 4 навчально-методичні, у тому числі 16 наукових публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (у співавторстві) та 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві). Кількість друкованих праць в загальнодержавних і міжнародних базах даних – 17, індекс цитування публікацій – 3, SCOPUS – 1-0-0, Google Scholar – 37-10-2.

Шкільнюк І.О. має 19 опублікованих наукових праці, зокрема за темою роботи опубліковано 5 статей у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 15 публікації за матеріалами доповідей на науково-технічних конференціях, 1 патент. Кількість друкованих праць в загальнодержавних і міжнародних базах даних – 2, індекс цитування публікацій – 1, SCOPUS – 1-0-0.

Личманенко О.Г. має 19 опублікованих наукових праці, зокрема за темою роботи опубліковано 2 статті у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 8 публікацій за матеріалами доповідей на науково-технічних конференціях. Кількість друкованих праць в загальнодержавних і міжнародних базах даних – 2, індекс цитування публікацій – 0, SCOPUS – 0-0-0, Google Scholar – 0-0-0.

Претенденти на премію Президента України

для молодих вчених                                                                     І.Л. Трофімов

Л.М. Черняк

І.О. Шкільнюк

О. Г. Личманенко