ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ім. Г.І. Петровського»

НАУКОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ВПРОВАДЖУВАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРИЛАДОВОГО КОМПЛЕКСУ СТАБІЛІЗАТОРА ОЗБРОЄННЯ ЛЕГКИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН

1. МАЛЯРОВ Сергій Прокопович – Заслужений машинобудівник України, кандидат технічних наук, Голова Правління, Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ім. Г.І. Петровського».

2. ЦІРУК Віктор Григорович – Заслужений машинобудівник України, кандидат технічних наук, перший заступник Голови Правління, головний інженер, Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ім. Г.І. Петровського».

3. ПОНОМАРЕНКО Анатолій Іванович – Заслужений машинобудівник України, консультант  конструкторсько-технологічного управління, Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ім. Г.І. Петровського».

4. КЛИМЕНКО Олексій Іванович – заступник начальника Спеціального конструкторського бюро, Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ ім. Г.І. Петровського».

4. БЕЗВЕСІЛЬНА Олена Миколаївна – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор кафедри приладобудування, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

6. КВАСНІКОВ Володимир Павлович – Заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, Національний авіаційний університет.

7. СІБРУК Леонід Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, Національний авіаційний університет.

8. ЧІКОВАНІ Валерій Валеріанович – доктор технічних наук, професор кафедри систем управління літальних апаратів, Національний авіаційний університет.

Київ - 2015

РЕФЕРАТ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Сучасний стан вітчизняного виробництва легкої броньованої техніки (ЛБТ) характеризується значним підвищенням вимог до точності, швидкодії та надійності приладового комплексу стабілізатора озброєння, у тому числі, при експлуатації у складних умовах.

Існуючі приладові комплекси стабілізації (КС) не можуть достатньо ефективно виконувати поставлені завдання. За досвідом воєнних конфліктів (в тому числі, у зоні АТО), найбільша частина втрат парку легких броньованих машин є наслідком використання малоефективних комплексів стабілізації озброєння.

Науково-технічний прогрес у галузі удосконалення компонентів елементної бази (цифрових обчислювальних засобів, потужних електронних комутаторів, датчиків електричних і кінематичних параметрів) визначив необхідність удосконалення приладових комплексів стабілізаторів (покращення їх тактико-технічних характеристик, у тому числі показників точності, швидкодії), максимально можливої мінімізації собівартості апаратури.

Перспективні розробки наукових, технологічних, організаційних та впроваджувальних основ, новітніх технологій виробництва та модернізації КС озброєння є запорукою збереження і зростання української частки ринку і, відповідно, - науково-виробничого потенціалу України. Тому, є актуальною науково-технічною проблемою.

Очевидно, що вирішення даної проблеми залежить від проведених фундаментальних наукових, прикладних досліджень, технологічних, організаційних та впроваджувальних результатів.

Приладовий КС успішно пройшов всі види науково–дослідних, випробувальних та впроваджувальних робіт і прийнятий на озброєння Збройних Cил України. В якості чутливого елемента у стабілізаторі використовується новий більш досконалий, порівняно із відомими чутливими елементами, коріолісовий вібраційний гіроскоп (КВГ). Використано нову, більш ефективну порівняно із відомими, систему ударо - віброзахисту  стабілізатора озброєння (СУВ). Використання удосконаленої сучасної елементної бази дозволило значно покращити технічні характеристики всього приладового комплексу стабілізації.

По тактичним характеристикам новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легких броньованих машин розширює бойові можливості бронетехніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшує можливості екіпажу по управлінню баштою, а також не вимагає перенаведення на ту ж ціль після пострілу.

У роботі наведено аналітичний огляд літератури у галузі існуючих КС озброєння ЛБТ.

Кращими у галузі створення приладових стабілізаторів озброєння ЛБТ є наступні основні організації в Україні НВК ПАТ “Науково-виробничий комплекс” “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського”, Житомирський бронетанковий завод, КБ Морозова у м. Харків, завод ім. Малишева у м. Харків.

За кордоном розробкою стабілізаторів озброєння із застосуванням оптичних електронних систем займаються фірми США, Франції Великобританії, Німеччини, Швеції, Японії такі, як International Laser Systems, США (Northrop Grummen, Aeronitronix Ford), Sounder Associates, CBS Zabs, Perhin-Elmer, Resalab, Martin-Marietta, Rochwell-International, RCA, Texas Instruments, Naval Air Development, IBM, Filco-Ford, Thomson CSF, Хьюз, Белл та інш. У Росії  – ЦКБ Красногорського механічного заводу (виріб 9С475 для об'єкта МІ-24), Новосибірське оптичне об'єднання ім. Леніна (виріб «Іртиш» для об'єкта Т-80) та інші

Однак, у літературі недостатньо робіт, в яких було б вирішено проблему підвищення точності, мінімального перерегулювання та розширення діапазону швидкостей керування в екстремальних умовах роботи; не розроблено наукові, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ.

Вирішенню даної важливої народногосподарської проблеми присвячено ґрунтовні теоретичні, експериментальні, випробувальні дослідження та впроваджувальні роботи, виконані організаторами та науковцями ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» заслуженим машинобудівником України к.т.н. Маляровим С.П., заслуженим машинобудівником України к.т.н. Ціруком В.Г., Пономаренко А.І., Клименко О.І., вченими НТУУ “КПІ” заслуженим діячем науки і техніки України д.т.н., проф. Безвесільною О.М. та НАУ заслуженим метрологом України д.т.н., проф. Квасніковим В.П., д.т.н., проф. Чіковані В.В, д.т.н., проф. Сібруком Л.В..

Рішення зазначеної проблеми становить предмет досліджень даної роботи і відображене у наукових працях авторів.

Мета роботи: розробити теоретичні, технологічні, організаційні та впроваджувальні засади створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ.

Короткий зміст роботи

Галузь використання

Приладові комплекси стабілізаторів озброєння (СО) використовуються при модернізації дійсних та при розробці нових ЛБТ, БТР, БМП, БМД та інших модифікацій. Вони призначені для стабілізованого наведення і супроводу у горизонтальній та вертикальній площинах наземних, повітряних і надводних цілей, для ефективної стрільби з міста, на ходу і на плаву. КС озброєння використовуються у системах управління вогнем бойового модуля Шквал виробів БТР 3Е і БМП ІМ (СВУ-500-3Ц), а також бойових модулів Штурм і Парус виробів БТР1 3Е та БМП 4 (СВУ-500-4Ц). Модернізовані комплекси цифрових стабілізаторів озброєння СВУ-500-3Ц ЮКАИ.461314.001-03 та СВУ-500-4Ц.461314.001-04. Розроблено і впроваджено ПАО «НПО «КЗА ім. Г.І. Петровського» новий приладовий комплекс цифрового стабілізатора СВУ-500-7Ц нового покоління для різних видів легкої броньованої техніки. В якості чутливого елемента у комплексі стабілізатора озброєння використовується розроблений новий КВГ. Використання сучасної елементної бази дозволило значно покращити характеристики всього КС озброєння. По технічним характеристикам КС розширює бойові можливості бронетехніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшує можливості екіпажу по управлінню баштою, а також не вимагає перенаведення на ту ж ціль після пострілу.

Технічне завдання на розробку дослідно-конструкторської роботи «Модернізація цифрових стабілізаторів озброєння для легких броньованих бойових машин на базі сучасних чутливих елементів», індекс зразка СВУ-500-7Ц було затверджене ДК «Укроборонпром».

У роботі описано поетапну модернізацію стабілізаторів озброєння СВУ-500: стабілізатори СВУ-500-3Ц, СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01 для бронемашин БТР3Е, БТР3Е1 і БТР-4.

Зазначено суттєві переваги і відмінності розроблених КС порівняно зі своїми попередниками та відомими міжнародними типами стабілізаторів озброєння:

- у блоках керування (БУ) і пультах керування (ПУ) застосовано цифрові мікроконтролери для відпрацьовування сигналів датчиків кінематичних параметрів і вироблення керуючих сигналів в електроприводи стабілізатора;

- у пульти керування введено візуальну літеро - цифрову індикацію на спеціальному цифровому дисплеї про режими роботи і основні параметри стабілізатора;

- настроювання КС озброєння, установленого на ЛБТ, проводиться одним оператором безпосередньо від пульта керування (у СВУ-500 настроювання проводиться регулювальними потенціометрами, установленими у нішах блоків керування, розташованими у важкодоступному місці);

- алгоритми роботи інтегрального захисту електродвигунів від перевантаження та завдання формування широтно-імпульсних (ШИМ) сигналів перенесено з підсилювачів потужності у цифрову частину блока керування;

- в об’єм підсилювачів потужності введено елементи із блока фільтра, у результаті чого окремий блок фільтра БФ03 був виключений із складу цифрових стабілізаторів;

- з контурів керування наведенням блока озброєння по вертикальному каналу виключено компенсаційний гіротахометр і електромагнітний тахометр шляхом введення у цифрові алгоритми роботи мікроконтролера спеціальних коригувальних ланок;

- у цифровому блоці керування реалізовано алгоритми автоматичної діагностики робочого стану блоків КС озброєння, що полегшують роботу операторів бронемашини при пошуку та усуненні можливих несправностей;

- зменшено не плавність руху на малих навідних швидкостях від 1 т. д. до 0,8 т. д.;

- підвищено стійкість блоків КС до кліматичних дестабілізуючих факторів - робоча температура збільшена від +50ºС до +60ºС, відносна вологість - до 100% при температурі +35ºС, забезпечено стійкість до впливу цвілевих грибків;

- знижено масу комплексів цифрових стабілізаторів СВУ-500-4Ц до 70 кг, у порівнянні з 90 кг у СВУ-500.

З 2009 року цифровими стабілізаторами СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01 комплектуються бронемашини БТР3Е1 і БТР4 відповідно, які поставляються у Таїланд та Ірак, що сприяє зміцненню економіки України та надходженню більше ніж 500 млрд. доларів США у бюджет України (додаток А).

У цей час на ПАТ “НВО “КЗА ім. Г.І. Петровського” здійснено безперервне серійне виготовлення стабілізаторів СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01 і поставка їх на Київський бронетанковий завод і завод ім. Малишева м. Харків.

Крім того, комплект стабілізатора СВУ-500-4Ц поставлено кораблебудівному підприємству «Імпульс II» для використання у дослідному зразку перспективного сторожового корабля для охорони морських нафто - і газодобувних платформ.

Висвітлено суттєві переваги нового приладового комплексу стабілізатора СВУ-500-7Ц підвищеної точності на нових перспективних чутливих елементах, зокрема – коріолісових вібраційних гіроскопах.

Нові приладові комплекси стабілізаторів із гіроскопами КВГ мають індекси, які визначають їх використання у конкретних типах бойових бронемашин, а саме:

- СВУ-500-7Ц для установки у виріб БМП-2, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ (замість застарілих стабілізаторів 2Е36);

- СВУ-500-7Ц-01 для установки у виріб БТР-80, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ (БТР-80 на цей час мають тільки ручні нестабілізовані приводи);

- СВУ-500-7Ц-03 для установки у виріб БТР-3Е1, замість СВУ-500-4Ц при укладанні нових контрактів на поставки закордонним замовникам;

- СВУ-500-7Ц-04 для установки у виріб БТР-4Е замість СВУ-500-4Ц-01 при поставках у війська МОУ та закордонним замовникам.

Наукова новизна роботи:

- розроблено нові технології проектування і виробництва КС озброєння для ЛБТ, у тому числі - принципи організаційно-технологічного проектування експлуатаційною надійністю систем наведення;

- створено методологію технологічної підготовки виробництва для машинобудівних підприємств, нові методи проектування і модернізації стабілізаторів озброєння, а також - продовження ресурсу військової техніки. Основні технічні рішення запатентовано;

- розроблено принципово новий спосіб підвищення точності і надійності КС озброєння, який не має аналогів у світі, та нова технологія механіко збирального виробництва для машинобудівних підприємств;

- освоєно нову технологію виробництва електронної апаратури на основі програмованих процесорів, що є базовою для створення нових класів систем наведення, які дозволяють суттєво покращити керованість стабілізатора озброєння;

- вперше на Україні створено повний цикл від розробки до виробництва та впровадження КС озброєння, що дозволило нашій державі зайняти провідні позиції серед країн - виробників легкої броньованої техніки;

- розроблено теоретичні основи раціональної стратегії оптимізації оновлення парку КС з використанням моделей динамічного програмування;

- розроблено оригінальні технологічні пристрої для проведення випробування блоків та КС озброєння у цілому, що дозволяють с високою точністю проводити регулювання КС озброєння;

- уперше розроблено принципово новий чутливий елемент комплексу стабілізатора - КВГ, що відрізняється від традиційних електромеханічних гіроскопів підвищеною точністю, надійністю та довговічністю, широкою смугою пропускання і стійкістю до механічних впливів (отримано велику кількість патентів України та закордонних);

- уперше обґрунтовано автоматизоване врахування ризику відказів у задачах наведення приладового комплексу стабілізатора на ціль;

- створено нову автоматизовану систему розробки і модернізації ЛБТ із встановленими на ній КС озброєння, яка дозволяє визначити об'єми робіт залежно від виробленого ресурсу агрегату і його технічного стану. Сформульовано основні принципи впровадження такої автоматизованої системи;

- розроблено та впроваджено нову систему ударо - віброзахисту, яка забезпечує захист КС озброєння від впливу ударів та вібрацій в екстремальних умовах роботи.

Практична значимість роботи:

– розроблено новий стабілізатор озброєння (новизну підтверджено великою кількістю патентів України на винаходи), призначений для автоматичного наведення блоку озброєнь (БО) у горизонтальній і вертикальній площинах при стрільбі по наземних і повітряних цілях, які швидко маневрують, та на знижених швидкостях при стрільбі протитанковими ракетами, а також - при взаємодії із системою керування вогнем, обвід елементів конструкцій виробу БО, та автоматичне супроводження рухомих цілей;

– стабілізатор зберігає працездатність у найбільш екстремальних умовах бойових дій:зміни напруги бортової мережі від 22,5В до 28,5 В; підвищеної відносної вологості повітря до 100 % при температурі до +35 °С; температури довкілля від - 40°С до +50°С; при дії інею, роси, морського соляного туману, парів масел, бензину, гасу, дизельного палива й охолоджуючих рідин, які замерзають при низьких температурах; зниженого тиску до 450 мм рт. ст.; вібраційного впливу у діапазоні частот від 10 Гц до 120 Гц із прискоренням до 6g; ударного впливу багаторазової дії із прискоренням 20g, тривалістю від 5 мс до 15 мс; акустичних шумів рівнем до 135 дБ; крену (15° і забезпечує функціонування при крені (35°;

– стабілізатор зберігає працездатність після дії таких факторів: циклічної зміни температури довкілля від -60°С до +70 °С; вібраційного впливу у діапазоні частот від 10 Гц до 120 Гц із прискоренням 3g; ударного впливу багаторазової дії із прискоренням 20g, тривалістю від 5 мс до 15 мс; зниженого тиску до 90 мм рт. ст.; спеціального впливу відповідно до вимог групи 1У ДЕРЖСТАНДАРТ В20.39.305-83;

– проведено оцінку відповідності очікуваних умов експлуатації стабілізатора озброєння (на підставі аналізу експлуатаційних даних) реальним умовам;

– проведено оцінку відповідності умов експлуатації стабілізатора озброєння на підставі інформації, наданої  Міністерством Оборони України, про основні експлуатаційні дефекти конструкції машини і її систем за весь період експлуатації парку ЛБТ і даних про умови експлуатації усього парку або окремих груп машин за попередній період експлуатації і прогнозу на плановий період;

– з метою вивчення можливості покращення характеристик точності стабілізатора озброєння проведено моделювання з використанням як традиційного датчика кутової швидкості (ДКШ) ГТ-46, так і твердотільного гіроскопа нового типу - коріолісового вібраційного гіроскопа;

– показано, що застосування КВГ у стабілізаторах СВУ-500-7Ц є найбільш доцільним навіть у порівнянні з роторним датчиком кутової швидкості (ДКШ) із електромагнітною пружиною. Останні хоча і мають більшу ширину смуги пропускання, але вимагають для електроживлення використання статичного трифазного перетворювача і мають обмежений ресурс;

– підтверджено доцільність використання нової системи ударо – віброзахисту нового комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ.

Кількість публікацій. За результатами виконаних у ході роботи досліджень захищено 10 докторських і 24 кандидатських дисертацій. Основні науково-технічні результати роботи опубліковано у: 24 монографіях та 12 підручниках; 270 публікаціях у наукових фахових виданнях, у тому числі у 22 міжнародних наукових журналах, 33 статтях, що містяться в базі даних SCOPUS (загальна кількість посилань на публікації авторів складає 315). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 29 авторськими свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами, h- індекс = 53.

Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, 6 розділів, висновків, літератури із 270 назв та 1 додатку. Роботу викладено на 265 сторінках основного друкованого тексту. У тексті використано 154 рисунки та 13 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі сформульовано галузь використання приладових КС озброєння, наведено аналітичний огляд літератури у галузі існуючих КС озброєння ЛБТ. Викладено історію розвитку та впровадження приладового КС озброєння ЛБТ на ПАТ НВО “КЗА ім. Г.І. Петровського з 1997 р. по даний час: СВУ-500-7Ц для установки у виріб БМП-2, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ (замість застарілих стабілізаторів 2Е36); СВУ-500-7Ц-01 для установки у виріб БТР-80, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ (БТР-80 на цей час мають тільки ручні нестабілізовані приводи); СВУ-500-7Ц-03 для установки у виріб БТР-3Е1, замість СВУ-500-4Ц при укладанні нових контрактів на поставки закордонним замовникам; СВУ-500-7Ц-04 для установки у виріб БТР-4Е замість СВУ-500-4Ц-01 при поставках у війська МОУ та закордонним замовникам. Сформульовано актуальність роботи.

У розділі 1 наведено опис роботи, призначення, склад та технічні характеристики нового приладового КС озброєння, відповідні функціональні схеми, режими роботи, взаємодія його складових частин. Наведено відомості щодо поетапної модернізації стабілізаторів озброєння СВУ-500: створення цифрових стабілізаторів СВУ-500-3Ц, СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01 для бронемашин БТР3Е, БТР3Е1 і БТР-4; розробки перспективного стабілізатора СВУ-500-7Ц підвищеної точності на нових перспективних чутливих елементах. Наведено результати розрахунково-моделюючих робіт з методів забезпечення динамічних характеристик КС озброєння й вибору параметрів чутливих елементів і цифрового обчислювача.

На рис. 1 представлено виготовлений, досліджений та впроваджений новий приладовий КС озброєння СВУ-500-7Ц БТР-4, характеристики якого наведено у тексті роботи.

Рис. 1. КС озброєння СВУ-500-7Ц БТР-4

Розділ 2 присвячено дослідженню чутливого елемента коріолісового вібраційного гіроскопа, як об'єкта управління. Описано систему управління КВГ. Надано опис та розрахунки системи стеження за його резонансною частотою. Надано порівняльні характеристики КВГ та волоконно - оптичного гіроскопів (ВОГ). Описано конструкцію КВГ. Вказано значні переваги КВГ (рис. 2) перед ВОГ (рис.3).

Рис. 2. Коріолісовий гіроскоп     Рис. 3.Волоконно - оптичний  гіроскоп

Отримано численні графіки (рис. 4), надано рекомендації.

Рис.4. Стабільність нуля КВГ25 при температурі +500C

КВГ розробки ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» (патенти України) при активній участі співавторів роботи, побудований на основі недорогого металевого резонатору, має високу точність та надійність і здатний успішно конкурувати з відомим ВОГ.

Наведено компоненти чутливого елементу (ЧЕ) (рис. 5.), електронні плати КВГ (рис.6).

Рис. 5. Компоненти ЧЕ

Рис.6. Електроні плати КВГ

У розділі 3 наведено математичну модель нової системи ударо- і віброзахисту (СУВ) (патенти України) комплексу стабілізатора озброєння, яка призначена для покращення експлуатаційного захисту гіростабілізатора від ударів з гарантуванням заданої точності.

Як показує огляд літератури з даної проблематики, наведений у роботі, відсутній аналіз робіт в області ударо- і віброзахисту. Відомі системи не забезпечують необхідне зменшення амплітуди діючих ударних прискорень (забезпечують у 2-3 рази, а потрібно у 8-9 разів), не гарантують повний захист від резонансів.

Наведено аналітичний розрахунок СУВ, розраховано пружний модуль методом вузловоi конденсацii. Наведено рівняння руху СУВ.

Обгрунтовано, що розроблена нова СУВ забезпечує покращення експлуатаційного захисту КС від ударів із гарантуванням заданої точності.

У розділі 4 проведено дослідження поведінки системи ударо- і віброзахисту за допомогою ЕОМ. Для моделювання використано математичну модель СУВ, отриману раніше у вигляді Коши. Чисельне інтегрування проведено за методом Рунге-Кутта четвертого порядку. Розроблено алгоритм, програму обчислення, отримано графіки.

Одним з визначальних елементів СУВ є плоска пружина. Задовільний аналітичний розв’язок задачі у відомій літературі відсутній, оскільки у пружині при пружних деформаціях реалізуються значні переміщення. Задача відноситься до класу геометрично нелінійних. Відомо, що у таких випадках нехтування нелінійними складовими у деформаціях призводить до значних похибок у розв’язках. Задача розв’язувалась чисельно методом скінчених елементів, як тривимірна.

У розділі 5 наведено інформацію щодо вібро - ударо захисту елементів приладового КС озброєння. Проаналізовано роботу основних типів демпферів з одним та двома ступенями свободи.

У розділі 6 наведено характеристики КС озброєння ЛБТ та порівняння із відомими. Розроблено новий алгоритм управління і обробки інформації стабілізатора озброєння ЛБТ. Складові системи приладового КС озброєння ЛБТ представлено у роботі.

Наведено порівняльні характеристики розробленого комплексу стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки:

1. За тактичними характеристиками: розроблений новий КС розширює бойові можливості ЛБТ за рахунок більш точного наведення, стабілізації на ціль. В умовах існуючої і наростаючої конкуренції у галузі продаж озброєнь і, зокрема, ЛБТ, завдяки повному циклу виробництва, приладовий комплекс дає змогу віддавати перевагу компонентам та вузлам, які виготовляються в Україні та мінімізує закордонні постачання; полегшує та розширює можливості екіпажу з управління баштою; не потребує перенаведення на ту саму ціль після пострілу.

2. За технічними характеристиками: за підсумком проведених НДР визначився технічний вигляд нового КС підвищеної точності й надійності СВУ-500-7Ц, що відрізняється від серійних на даний час такими основними характеристиками (у дужках зазначені значення для СВУ-500-4Ц): максимальні кутові швидкості наведення в режимі ПАВ не менш 40º/c (35º/c), мінімальні кутові швидкості наведення в режимі УПР (стрільба УПР) не більше 0,01º/c (0,02º/c), середня похибка стабілізації блока озброєння при русі по нормалізованій трасі зі швидкістю 25+5 км/год не більше 0,5 т. д. (1 т. д.), динамічна похибка при відпрацьовуванні синусоїдального сигналу А0=2,5ºsin t при частоті 0,8 Гц не більше 2 т. д. (вимоги не було), амплітуда першого перебігу при відпрацьовуванні кута 3º не більше 15 т. д. (вимоги не було), неплавність наведення в режимах АВТ і УПР не більше 0,3 т. д.(0,8 т. д.), уведений режим автосупроводження цілей за сигналами системи керування вогнем зі швидкостями: максимальна 35º/c, мінімальна 0,07º/c (режим автосупроводження цілей був відсутній), гарантійний наробіток 5000 годин (500 годин).

3. За економічними характеристиками: відмова від закупок дорогих закордонних систем; вартість вітчизняного зразка у середньому у 3 рази нижче закордонних аналогів. Враховуючи відсутність необхідності нарощування боєкомплекту для підвищення ефективності стрільби, комплекс стабілізації забезпечує високий коефіцієнт корисної дії системи, який становить приблизно 87%, тоді як у інших виробів цей показник дорівнює близько 23%.

КС є надійним і простим в експлуатації та обслуговуванні, може застосовуватись, як у військовій, так і у цивільній галузі. За показниками, створений КС озброєння є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації нового українського КС у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги КС над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.

Серійне виробництво комплексу освоєно на ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» з 1997 р. Починаючі з 1997 р., у зв’язку з виникненням проблеми поставок на експорт ЛБТ, підприємством освоєно новий напрямок – стабілізатори озброєння для БМП1, БМП2 та інших систем ЛБТ.

Тільки за два останніх роки обсяги товарної та реалізованої продукції підприємства зросли та складають відповідно 284% і 308%, що свідчить про ритмічну роботу підприємства.

Вироблення одного працюючого, знімання товарної продукції з одного квадратного метра виробничих площ, фондовіддача на підприємстві мають стійку тенденцію до зростання (відповідно 307%, 284% і 329%). Коефіцієнт завантаження основних засобів становить 3,3. Впровадження власних науково-дослідних розробок, конструкторсько-технологічної документації, комп’ютерних методів дало можливість знизити трудомісткість виробу на 45% (при зниженні чисельності працюючих на 27%), і матеріальні витрати на 38%, що разом дало відчутне зниження собівартості продукції.

Розпочата програма по встановленню нового КС на інші типи ЛБТ. Даний комплекс експортується на даний час в Ірак, Сірію, Таїланд, Судан і М'янму що дало більш, ніж 508 млрд. доларів США у бюджет України. За час впровадження у виробництво КС для ЛБТ підприємством укладено 29 контрактів та договорів на загальну суму поставки продукції 523,8 млрд. грн., основними замовниками в Україні яких є:  ДП "Житомирський бронетанковий завод" – загальна сума 28,5 млн. грн.;  ДП "Київський бронетанковий завод" – загальна сума 36 млн. грн.;  КП "Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова" - загальна сума 49,3 млн. грн.; вищезазначені закордонні країни - загальна сума 113,8 млрд. грн.(тільки останнім часом).

За час, що минув від впровадження у серійне виробництво приладових КС озброєння ЛБТ, підприємством отримано дохід від реалізації даної продукції становить більш ніж 508 млрд. грн.

Обсяги виробництва зазначеної продукції зросли майже у 85 раз. Так у 2002 р. цей показник складав 0,7 млн. грн., а в 2015р. – 85,3 млн. грн.

Розробка та впровадження у серійне виробництво КС озброєння дало можливість отримати значний економічний ефект за рахунок покращення використання виробничих фондів, за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують:  збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів - у 2,9 рази: значне збільшення обсягів виробництва - 284 %; зниження собівартості продукції - на 15 %; зниження енергоємності продукції -  у 2 рази; ефективне використання робочої сили; забезпечення повної зайнятості основних робітників - коефіцієнт змінності – 1,3.

Новий приладовий КС озброєння підвищеної точності і надійності СВУ-500-7Ц, відрізняється від відомих стабілізаторів такими основними характеристиками, як більші точність та розширений діапазон швидкостей наведення. Його характеристики знаходяться на рівні найкращих закордонних зразків, проте нижче їх по вартості у 3 рази.

КС забезпечує високий коефіцієнт корисної дії системи, який становить приблизно 87%, тоді як у інших відомих виробів цей показник дорівнює близько 23%.

КС є надійним і простим в експлуатації та обслуговуванні, може застосовуватись, як у військовій так і у цивільній галузях. За показниками створений КС є найкращим у порівнянні із закордонними аналогами, та має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин. Проведені державні та інші види випробувань, а також результати експлуатації українського КС у різних кліматичних та бойових умовах показали явні переваги системи над закордонними аналогами у тактичному, технічному та економічному плані.

Згідно з критерієм «ефективність-вартість», розроблений та впроваджений КС є найкращим серед світових аналогів, що підтверджено великою кількістю експортних замовлень і вже реалізованих контрактів. Уперше на Україні створено повний цикл від розробки до організації серійного виробництва КС, який більше, ніж на 95 % складається із комплектуючих українського виробництва.

Отримані наукові результати забезпечили Україні можливість стати першозасновником нового напрямку у розробці ефективних КС озброєння ЛБТ.

У додатку А1 наведено основні різновиди приладових КС озброєння ЛБТ, розроблені та впроваджені на ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського». Наведено відомості щодо вказаних КС: цифровий стабілізатор озброєння СВУ-500-7Ц; модернізовані комплекси цифрових стабілізаторів озброєння СВУ-500-ЗЦ ЮКАИ.461314.001-03, СВУ-500-4Ц ЮКАИ.461314.001-04 та СВУ-500-4Ц 01 ЮКАИ.461314.001-04 , СВУ-500-10Р. Надано відомості щодо призначення та використання КС; визначено режими роботи КС озброєння, відмінні особливості, комплектність.

У додатку А2  наведено аналітичний огляд ЛБТ України та закордонних та їх модифікацій, на яких встановлено КС озброєння. Надано відомості щодо комплектації ЛБТ України; інформацію щодо створення і модернізація БТР і БМП, у тому числі - сучасних розробок. Вказані кількість та суми заключних контрактів.

ВИСНОВКИ:

1. Уперше в Україні створено повний цикл розробки, випробування, серійного виробництва нового приладового комплексу стабілізації озброєння (патенти України), що дозволило нашій державі розв’язати актуальну проблему підвищення точності, швидкодії та боєготовності та вийти на світовий ринок з високотехнологічною, конкурентоздатною продукцією;

2. Уперше отримано математичні моделі похибок вимірювання кутової швидкості повороту башти у процесі наведення і стрільби та проведено порівняльні випробування нового КВГ з одним із високоточних волоконно-оптичних гіроскопів, що показує істотні переваги КВГ у перед ВОГ. Для КВГ з діаметром резонатора 25 мм стабільність нуля дорівнює 0.014 град/год., а випадкова складова 0.0025 град/год;

- КВГ із металевим резонатором (патенти України) є високонадійним приладом з середнім часом напрацювання на відмову 2,5 млн. годин у нормальних умовах експлуатації і більше 270 тис. годин (30 років) при експлуатації на рухомих наземних об’єктах. Він не вимагає ремонту і наявності запасних частин при його експлуатації. КВГ має краще співвідношення ціна/якість, ніж його найближчі конкуренти - волоконно-оптичні і лазерні гіроскопи, при значно більш високій надійності;

4. Підтверджено практичну доцільність використання розробленої нової СУВ (патенти України) для покращення експлуатаційного захисту елементів приладового КС озброєння від вібрацій та ударів з гарантуванням заданої точності.

Викладено методику, рекомендації проведення експериментальних досліджень СУВ, результати досліджень СУВ;

5. Обґрунтовано, що досягнуто підвищення точності, швидкодії, розширення функціональних можливостей вимірювання основних параметрів нового приладового комплексу стабілізації озброєння ЛБТ у 3 рази шляхом:

– використання запропонованих нових наукових, експериментальних, випробувальних та впроваджувальних основ, засобів та методів;

– використання розробленої нової СУВ для покращення експлуатаційного захисту елементів СС від вібрацій та ударів з гарантуванням заданої точності;

– використання нового більш досконалого чутливого елементу комплексу стабілізатора озброєння ЛБТ – КВГ, що має значні переваги перед відомими чутливими елементами.

6. Робота має важливе соціально-економічне значення, оскільки присвячена створенню нового більш ефективного, порівняно із відомими закордонними, приладового комплексу стабілізації ЛБТ. Новітні українські приладові КС озброєння ЛБТ успішно застосовуються у зоні АТО та при виконанні Україною міжнародних угод. По закордонним контрактам Україна отримала прибутки більш ніж 508 млрд. доларів США. Кількість КС, використаних у різних зонах конфліктів (міжнародних та АТО) – більше 3000. Завдяки отриманим науковим та практичним результатам, Україна стала першозасновником нового напрямку у розробці найефективніших комплексів стабілізації озброєння легкої броньованої техніки;

7. Розроблений та впроваджений приладовий комплекс стабілізатора озброєння є найкращим серед світових аналогів, що підтверджено великою кількістю закордонних замовлень і вже реалізованих контрактів. Уперше в Україні створено повний цикл від розробки до серійного виробництва нового приладового комплексу стабілізатора озброєння, який більше, ніж на 95% складається із комплектуючих українського виробництва.

Автори:

| С. П. МАЛЯРОВ В.Г. ЦІРУК А.І. ПОНОМАРЕНКО О.І. КЛИМЕНКО | О.М.БЕЗВЕСІЛЬНА В. П. КВАСНІКОВ Л.В. СІБРУК В. В.ЧІКОВАНІ |
| --- | --- |