Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРМОПРУЖНІСТЬ ШАРУВАТИХ ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТІЛ ЗА СКЛАДНОГО ТЕПЛООБМІНУ З ДОВКІЛЛЯМ

(цикл наукових праць)

РАКОЧА Ірина Ігорівна, кандидат технічних наук, асистент кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» МОН України

ГОРУН Олег Павлович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник відділу термомеханіки Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

РЕФЕРАТ

Львів – 2017

Вступ

Характерною особливістю розвитку сучасної космічної, авіаційної, енергетичної, нафтогазової, хімічної, електронної та інших галузей промисловості є створення та застосування для їх потреб нових конструкційних матеріалів на заміну традиційним. Серед найперспективніших виділяються композити, до яких відносяться, так звані, шаруваті. Під час виготовлення чи експлуатації такі матеріали можуть зазнавати різних теплових, зокрема, високотемпературних навантажень, що спричинює виникнення напружень, які сприяють зменшенню зносостійкості, появі ефектів відшарування, розтріскування тощо. В основі розрахунків на міцність і надійність шаруватих конструкцій за дії на них інтенсивних температурних і силових факторів лежать знання про їх термопружний стан, необхідним етапом при визначенні якого є розв’язання відповідних задач теплопровідності, яке ускладнене передусім нелінійністю рівняння теплопровідності і умов теплообміну, що, зазвичай, унеможливлює застосування аналітичних методів.

Відповідно, достовірне визначення компонент термопружного стану багатошарових конструкцій, які працюють в умовах низьких чи високих температур, спричинених внутрішніми тепловиділеннями та складним теплообміном з довкіллям з урахуванням силового навантаження є актуальною і важливою проблемою. Вона тісно пов’язана з побудовою адекватних математичних моделей та розробкою ефективних методів знаходження їх розв’язків, на що і був спрямований представлений тут цикл наукових праць.

Метою циклу наукових праць кандидата технічних наук, асистента кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Ракочої Ірини Ігорівни та кандидата фізико-математичних наук, молодшого наукового співробітника відділу термомеханіки Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України Горуна Олега Павловича, висунутих на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, є формулювання математичних моделей для визначення усталених розподілів температури та компонент спричиненого нею напружено-деформованого стану в шаруватих по осьовій та радіальній координатах циліндричних тілах, в яких враховуються залежності теплових та механічних характеристик від температури і тепловиділення у шарах та на межах їх контакту, а також розробка методики визначення та дослідження нестаціонарних температурних полів та зумовлених ними квазістатичних напружень і переміщень у плоскошаруватих (трискладових) термочутливих тілах, зокрема з окремими тонкими шарами, без та з урахуванням теплового випромінювання з використанням функції Гріна лінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для трискладового простору у вигляді функціональних рядів; проведення досліджень, на базі запропонованих моделей, розподілів температури та компонент напружено-деформованого стану для конкретних випадків теплового та силового навантажень на основі побудованих розв’язків та створеного програмного забезпечення.

Наукова новизна циклу наукових праць полягає у наступному:

- вперше до розв’язання квазістатичних задач термопружності для трискладових термочутливих тіл запропоновано методику, яка передбачає використання функції Гріна лінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для трискладового простору у вигляді функціональних рядів; отримано нові інтегральні подання розв’язків відповідних задач;

- знайдено розв’язки квазістатичних задач термопружності для трискладових тіл з температурнозалежними та сталими фізико-механічними характеристиками (ФМХ) за різної теплової дії, зокрема, з урахуванням конвективно-променевого теплообміну;

- отримано інженерні формули для визначення температурного поля та зумовлених ним напружень і переміщень у трискладовому безмежному нерівномірно нагрітому тілі зі сталими ФМХ;

- досліджено вплив температурної залежності ФМХ складових, їх товщин, параметрів теплообміну на температурні поля, напруження та переміщення;

- узагальнено математичні моделі теплопровідності та термопружності багатошарових за осьовою та радіальною координатами циліндричних тіл за різних класичних умов теплообміну з довкіллям, які на відміну від відомих результатів враховують залежності усіх теплових та механічних характеристик матеріалів від температури та тепловиділення в шарах і на межах їх контакту, що дало можливість визначити розподіли температур та компонент напружено-деформованого стану шаруватих елементів конструкцій;

- розвинуто та апробовано метод розв’язування задач термопружності багатошарових циліндричних тіл за використання перетворення Кірхгофа та прямого інтегрування, який поширено та практично використано для тіл з термочутливих матеріалів за різних умов теплообміну з довкіллям, що уможливило знаходження розв’язків відповідних нових нелінійних математичних моделей у явному вигляді;

- вперше розроблено математичні моделі теплопровідності та термопружності багатошарових циліндричних тіл із термочутливих матеріалів, які враховують процеси відведення тепла з обмежувальних поверхонь шляхом кипіння чи випаровування рідини, що дозволило у явному вигляді отримати розв’язки нових нелінійних задач та показати ефективність такого тепловідведення;

- отримано та проаналізовано залежності розподілів температур та компонент напружено-деформованого стану у багатошарових термочутливих циліндричних тілах від вхідних параметрів та термочутливості термомеханічних характеристик матеріалів.

Практична значимість. Дослідження, виконані у відповідності до держбюджетних наукових тем кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» МОН України «Побудова і дослідження методів розв’язування задач прикладної математики та інформатики» (№ держреєстрації 0113U005296) та Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України «Дослідження проблем керування тепловими і термопружними полями в композитних конструкціях» (№ держреєстрації 0115U002935), «Математичне моделювання та аналітично-чисельне визначення теплового і напруженого станів з урахуванням неоднорідностей їх структури» (№ держреєстрації 0110U004821), «Аналітично-чисельні методи в математичних моделях механіки зв’язаних полів стосовно технічних і медичних проблем» (№ держреєстрації 0111U009687), «Розробка програмного комплексу дослідження напружено-деформованого стану неоднорідних і багатошарових тіл стосовно проектування мікроелектронних систем» (№ держреєстрації 0114U005082), «Моделювання та розроблення методів розрахунку напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних тіл за дії теплових та силових чинників» (№ держреєстрації 0112U007254).

Наукові та практичні результати праць використані у відділі фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України при вирішенні науково-технічних задач оцінювання працездатності та ризику руйнування трубопроводів теплоенергетичного призначення та прогнозування можливих експлуатаційних пошкоджень у тришаровому металевому матеріалі, який застосовується при виготовленні корпусів енергетичних та хімічних реакторів.

Розвинута в працях методика дає змогу вивчити вплив фізико-механічних і геометричних характеристик на температурні поля, напруження та переміщення і прогнозувати термомеханічну поведінку елементів конструкцій, які моделюються трискладовими плоскошаруватими тілами і зазнають різних теплових, зокрема високотемпературних, навантажень за сталих і температурнозалежних ФМХ для широкого діапазону зміни товщин складових. Її можна застосовувати для вибору раціональних режимів одно- чи двостороннього нанесення багатофункціональних покриттів на основу. Отримані результати можуть бути використані для аналізу та розрахунку розподілів температур та компонент напружено-деформованого стану багатошарових циліндричних елементів конструкцій, які використовуються у багатьох галузях промисловості та працюють в умовах високих чи низьких температур, коли істотними є залежності їх характеристик від температури, тестування числових методів. Допоміжним засобом при цьому можуть слугувати розроблені та зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності України програмні продукти «StressCalc_axes» та «StressCalc_rad». Отримані аналітичні розв’язки нелінійних задач теплопровідності можуть бути використані у якості тестових прикладів при розробленні суто числових методів розв’язування таких задач. Окремі результати роботи можуть бути покладені в основу методик розрахунку термомеханічної поведінки елементів конструкцій з функціонально-градієнтними покриттями та з’єднаннями.

Цикл наукових праць складається з 33 публікацій, серед яких: 13 статтей у фахових виданнях, з них 3 – в журналах, які реферуються наукометричною базою Scopus, 2 авторські права на твір, 18 матеріалів і тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Згідно бази даних Google Scholar роботи процитовано 6 разів, а їх індекс Гірша дорівнює 1.

Детально охарактеризуємо найважливіші здобутки циклу наукових праць «Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям».

У працях циклу, автором або співавтором яких є І. І. Ракоча, розглядаються  -шарові за осьовою та радіальною координатами циліндри, на кожній із обмежувальних поверхонь яких задані сталі температури, теплові потоки, умови конвективного, променевого чи конвективно-променевого теплообміну із зовнішніми середовищами сталих температур, умови тепловідведення шляхом кипіння рідини чи її випаровування з поверхні. У площинах контакту сусідніх шарів, коефіцієнти теплопровідності яких є різні, наявні рівномірно розподілені джерела тепла, що створюють сталі потоки. У кожному із шарів містяться рівномірно розподілені (по нормальних до осі у шаруватому за осьовою координатою циліндрі та до радіальної координати – за радіальною) джерела тепла. У шаруватому за осьовою координатою циліндрі обмежувальні циліндричні поверхні теплоізольовані, через що потік тепла у радіальному напрямі відсутній. Між шарами виконуються умови ідеального теплового та механічного контактів. Такі задачі є нелінійними задачами термопружності через залежність термомеханічних характеристик матеріалів шарів циліндра від температури. Для адекватного його визначення за експлуатації в умовах низьких чи високих температур за основу береться модель термочутливого тіла, в якій враховуються залежності теплових та механічних характеристик, а також параметрів теплообміну (коефіцієнтів теплообміну, ступенів чорноти поверхонь) від температури.

При формулюванні математичних моделей використано теорію теплопровідності і термопружності термочутливих тіл. При побудові розв’язків нелінійних задач теплопровідності використано вже відому методику розв’язування задач термопружності інтегральне перетворення Кірхгофа, теорію звичайних диференціальних рівнянь, методи розв’язання нелінійних алгебричних рівнянь. Задачі термопружності зведені до розв’язання систем інтегральних рівнянь Вольтерра ІІ роду з відповідними інтегральними умовами, при побудові аналітичних розв’язків яких використано формулу трапецій. Апроксимація таблично заданих функцій здійснюється за допомогою методу найменших квадратів.

Автор Ракоча І.І. отримала такі основні результати:

- сформульовано нелінійні математичні моделі теплового та напружено-деформованого станів термочутливих та нетермочутливих (за опорних та середньоінтегральних значень термомеханічних характеристик матеріалів) багатошарових за осьовою та радіальною координатами циліндричних тіл за різних умов теплообміну із довкіллям та знайдено їх числові розв’язки;

- здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів та досліджено вплив термочутливості матеріалів шарів циліндрів, безрозмірних критеріїв Біо, Кірпічова, Старка та Померанцева, інтенсивності кипіння та випаровування рідини, використання лінеаризованої умови випаровування на характер та рівень розподілів температур та компонент напружено-деформованого стану;

- встановлено, що нехтування термочутливістю матеріалів шарів циліндрів при визначенні розподілів температур цілком допустиме, оскільки максимальні розбіжності між такими розподілами термочутливого та нетермочутливого (як за опорних, так і за середньоінтегральних значень термомеханічних характеристик матеріалів шарів) циліндрів є достатньо малими. Це може бути корисним при здійсненні експрес-оцінки теплового стану шаруватих циліндричних тіл;

- при визначенні розподілів компонент напружено-деформованого стану з використанням моделі нетермочутливого тіла наявні великі кількісні (більше ) та іноді і якісні (розтяг у термочутливому тілі та стиск у нетермочутливому, чи навпаки) розбіжності. Таке недостовірне визначення компонент термопружного стану не може бути використане при проектуванні багатошарових циліндричних конструкцій;

- дослідження тепловідведення шляхом кипіння та випаровування рідини з обмежувальних поверхонь показало їх ефективність, оскільки вони суттєво інтенсифікують відведення тепла – зниження температури може сягати . Однак, використання лінеаризованої умови випаровування рідини з поверхні циліндра не дає адекватного розподілу температур і компонент напружено-деформованого стану;

- для числового аналізу та графічної ілюстрації розв’язків побудованих моделей розроблено програмні засоби для розрахунку температурних полів та компонент напружено-деформованого стану багатошарових за осьовою та радіальною координатами циліндричних тіл.

У працях циклу, автором або співавтором яких є О. П. Горун, наводяться результати досліджень нестаціонарних одновимірних температурних полів та зумовлених ними квазістатичних напружень і переміщень у трискладових тілах з плоско-паралельними поверхнями поділу з та без урахування температурної залежності ФМХ за різної теплової дії, зокрема, конвективно-променевого теплообміну. Для знаходження розв’язків відповідних квазістатичних задач термопружності в рамках єдиного підходу, як для тонких, так і для товстих складових, запропоновано аналітично-чисельну методику, яка базується на застосуванні перетворення Кірхгофа, узагальнених функцій, функції Гріна лінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для трискладового простору у вигляді функціональних рядів та лінійних сплайнів. Отримано нові інтегральні подання розв’язків відносно температури або змінної Кірхгофа, в яких на поверхнях поділу відповідно відсутні або лише одна невідома. Для випадку температурнозалежних ФМХ за припущення, що коефіцієнти температуропровідності незначно залежать від температури і їх можна прийняти сталими в межах кожної складової (т.зв. «проста нелінійність») визначення невідомих, які входять у ці подання, з використанням лінійних сплайнів зведено до розв’язання рекурентної системи двох, трьох або чотирьох нелінійних алгебричних рівнянь відносно шуканих значень у вузлах сітки.

З використанням запропонованої методики знайдено розв’язки відповідних квазістатичних задач термопружності для трискладових безмежного, півбезмежного стержнів та шару за нерівномірного початкового нагріву складових, конвективно-променевого теплообміну та дії джерел тепла. Отримано інженерні формули для визначення температурного поля та зумовлених ним напружень і переміщень у трискладовому безмежному нерівномірно нагрітому тілі зі сталими ФМХ.

Проведено порівняння відповідних результатів, отриманих на основі розв’язків тестових задач теплопровідності, знайдених з використанням розробленої методики, і на основі відомих в літературі аналітичних та чисельно-аналітичних розв’язків, отриманих іншими методами.

На основі проведених досліджень виявлені нові закономірності впливу температурної залежності фізико-механічних характеристик матеріалів складових, їх товщин, параметрів теплообміну на розподіл температурного поля і зумовлені ним квазістатичні напруження та переміщення у досліджуваних об’єктах за різної теплової дії.

Висновки.

У циклі наукових праць розглянуто стаціонарні задачі теплопровідності і відповідні задачі термопружності для шаруватих по осьовій та радіальній координатах циліндричних тілах і квазістатичні задачі термопружності для трискладових плоскошаруватих тіл з та без урахування температурної залежності фізико-механічних характеристик за різної теплової дії, зокрема, за складного теплообміну.

Сформульовано математичні моделі для визначення усталених температурних полів та компонент напружено-деформованого стану в шаруватих за осьовою та радіальною координатами термочутливих циліндричних тілах, які враховують залежність теплових характеристик матеріалів шарів від температури, різноманітні умови взаємодії з навколишнім середовищем та внутрішні тепловиділення, а також аналогічні математичні моделі для нетермочутливих циліндричних тіл.

Розроблено методику визначення та дослідження одновимірного нестаціонарного температурного поля та зумовлених ним напружень і переміщень у трискладових термочутливих тілах з плоско-паралельними поверхнями поділу для широкого діапазону зміни товщин складових за різної теплової дії, в т.ч. з урахуванням теплового випромінювання.

Претенденти:

кандидат технічних наук,

асистент кафедри прикладної математики

Національного університету

«Львівська політехніка» МОН України	І.І. Ракоча

кандидат фіз.-мат. наук,

м. н. с. відділу термомеханіки

Інституту прикладних проблем

механіки і математики

ім.Я.С.Підстригача НАН України	О.П. Горун