НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ і МАТЕМАТИКИ імені Я.С. ПІДСТРИГАЧА

МОДЕЛЮВАННЯ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ ТІЛ, СПРИЧИНЕНОГО ДІЄЮ ПОЛІВ РІЗНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРИРОДИ

1. ГАЧКЕВИЧ Олександр Романович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

2. ПОПОВИЧ Василь Степанович – доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

3. ТЕРЛЕЦЬКИЙ Ростислав Федорович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

4. ЯСІНСЬКИЙ Анатолій Васильович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

5. ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович – член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України.

6. ЧИРКОВ Олександр Юрійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України.

7. МАХНЕНКО Олег Володимирович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

8. ЛОБОДА Володимир Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Реферат

Львів - 2016

Поля різної фізичної природи (силові, теплові, електромагнітні, дифузійні) є основними чинниками технологічного впливу, а також супроводжують роботу різних технічних пристроїв та енергетичного обладнання. В науково-технічній літературі відомі окремі математичні моделі опису напруженого стану тіл за дії температурних полів, а також неферомагнітних нетермочутливих тіл за індукційного нагрівання. Розроблено окремі часткові методики дослідження і оптимізації термомеханічного й структурного станів тіл із певних видів низьколегованої маловуглецевої сталі, сплавів титану та скляних тіл за монотонного охолодження. Проте розробка високоефективних елементів і пристроїв енергетичного обладнання та продовження термінів його експлуатації, підвищення ефективності різних цільових обробок, зокрема в технології зварювання, вимагають опрацювання математичних моделей і методів прогнозування функціональних, механічних і екологічних параметрів таких елементів і технологій за врахування особливостей механічної поведінки матеріалів при підвищених температурах і тисках за інтенсивних комплексних навантажень, одним з яких є електромагнітне.

Вирішення цих питань є особливо актуальним для конструкційних і функціональних елементів (як металічних, так і неметалічних), які виготовляють чи ремонтують із застосуванням високотемпературних технологій (зварювання, литва, технологічного нагріву тощо), експлуатують в екстремальних умовах (енергетичне обладнання за його тривалої роботи при підвищених температурах і тисках, а також елементи і пристрої різного технічного призначення після високотемпературних впливів внаслідок технологічної обробки, зварювання чи умов експлуатації).

Метою роботи є розробка нових моделей механіки зв’язаних полів та відповідних ефективних методик розв’язування задач математичної фізики, які сформульовані в рамках цих моделей за врахування особливостей взаємодії полів у матеріальному континуумі, пружно-пластичного характеру деформування, термочутливості й нелінійності характеристик і властивостей матеріалів, а також дослідження закономірностей термомеханічної поведінки елементів (як з матеріалів низької електропровідності чи п’єзоелектричних, так і електропровідних феромагнітних і неферомагнітних) за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень стосовно розробки методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану (НДС) конкретних елементів енергетичного обладнання, зокрема, реакторів, барабанів котлів високого тиску, генераторів, парогенераторів, теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробки з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії та розробки теоретичних основ такої оброб-ки, опрацювання прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій.

Короткий зміст роботи. Представлена робота відображає досягнення авторського колективу та його фундаментальний внесок у розв’язання сформульованих вище завдань. Тут отримані колективом результати комплексного дослідження умовно розділяються на наступні тематичні напрямки:

Моделі термомеханіки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при електромагнітному опроміненні.

Уперше розроблено варіант теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл (твердих розчинів) низької електропровідності з компонентами різної здатності до поляризації, який враховує особливості масопереносу, обумовлені глибинним характером введення електромагнітної енергії в такі тіла і відмінністю електрофізичних властивостей складових компонент. Він базується на континуальній моделі твердої суміші домінантної компоненти (каркаса) і домішок та статистичному описі взаємодії електромагнітного поля (ЕМП) з багатокомпонентним твердим тілом, а також використанні наближень електродинамічної теорії. Взаємодія частинок домішкових компонент з каркасом у слабкому твердому розчині моделюється взаємодією з квазічастинками – фононами. Енергія, яку отримує каркас від домішки, виражається через частотні і енергетичні параметри фононів, які визначаються за відомими параметрами зовнішнього ЕМП та поляризаційними характеристиками домішкових компонент.

З урахуванням специфіки опису поширення в тілі квазіусталених високочастотного та надвисокочастотного ЕМП здійснено постановки нових класів задач спряження та крайових задач механотермодифузії в твердих розчинах з "газовими" домішками за умов дії таких ЕМП. Запропоновано методику розв’язування цих задач, яка базується на методі послідовних наближень та використанні в кожному наближенні числового методу скінченних різниць.

Моделі механотермодифузії частково прозорих тіл за опромінення світлового діапазону.

Для опису поширення в тілах низької електропровідності ЕМП частот світлового діапазону (при яких поряд з хвильовими необхідно враховувати квантові властивості електромагнітного випромінювання) використано феноменологічну теорію випромінювання, що базується на законах Планка і Бугера. Коефіцієнти поглинання домішок визначено через їх концентрації та відповідні характеристики реальних газів при атмосферному тиску. У світловому діапазоні при визначенні енергій, які частинки домішкових компонент отримують від випромінювання і віддають каркасу, вперше використано уявлення корпускулярної теорії випромінювання, коли поширення випромінювання моделюється потоком квазічастинок – фотонів із заданою енергією. Дію випромінювання на частинки домішкових компонент пов’язано зі "зіткненнями" з фотонами, при кожному з яких передається частинці енергія одного фотона. При цьому енергія, яку частинка отримує від випромінювання, виражається добутком характерної енергії фотона на частоту "зіткнень" частинки з фотонами.

Розглянуто випадки дії на скляний елемент теплового випромінювання (за різної комбінації типів газових домішок: двоатомних  та триатомних ) та теплового випромінювання з коригованим спектром. Вивчено також тепломасоперенос та напружений стан у шарі з домішками (окису вуглецю чи води) при лазерному (неперервної дії) опроміненні однієї з його основ. Враховано ефекти теплового випромінювання на поверхнях в частково прозорих областях і на межах контакту складників.

Моделі й методи розрахунку п’єзоелектричних кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами за дії механічних, теплових і електричних полів.

Викладено низку фундаментальних результатів, отриманих авторами стосовно якісного та кількісного опису спряжених механічних, електричних, теплових й магнітних полів у кусково-однорідних, зокрема п’єзоелектричних та п’єзоелектромагнітних тілах з міжфазними тріщинами, які базуються на комплексному використанні підходів і методів лінійної теорії електропружності та електромагнітопружності й теорії функцій комплексної змінної.

Уперше отримано точні аналітичні розв’язки задач електропружності для електропроникної та електроізольованої міжфазних тріщин з урахуванням зон контакту їх берегів під дією механічних, електричних та температурних полів. Використано математичний апарат, що базується на зведенні вказаних задач до комбінованих крайових задач Діріхле-Рімана, розв’язки яких дозволили отримати всі необхідні електромеханічні характеристики на межі поділу матеріалів та в околі вершин тріщини у вигляді простих аналітичних виразів. Завдяки формулюванню та аналітичному розв’язанню комбінованої крайової задачі Діріхле-Рімана одержані електромеханічні характеристики, які визначають можливість розвитку тріщини. За допомогою цього ж математичного апарата проаналізована міжфазна тріщина в п’єзоелектричному біматеріалі під дією стискальних та зсувних напружень.

Уперше одержані пріоритетні результати стосовно врахування електричної проникності середовища в моделях міжфазної тріщини, що дало можливість отримати найбільш повні, достовірні та фізично обґрунтовані висновки щодо параметрів руйнування п’єзокерамічних тіл. Побудована модель базується на врахуванні зв’язку між стрибком електричного потенціалу, розкриттям тріщини та електричним зміщенням.

Одержані пріоритетні результати стосовно побудови моделей привершинних зон для тріщин у п’єзоелектричних матеріалах, які враховують механічну та електричну складові. Такі дослідження вперше проведені для електропроникних та електроізольваних тріщин, для тріщин зі скінченою електричною проникністю.

Математичні моделі та методи визначення, дослідження і оптимізації температурних полів і напружень у термочутливих елементах конструкцій.

Побудовано аналітичні та аналітико-числові методики визначення температури, напружень і деформацій в однорідних та кусково-однорідних елементах конструкцій на основі моделі термочутливого тіла. Результати використані при опрацюванні методики визначення термопружного стану відповідальних конструкцій.

Уперше розв’язано важливу наукову проблему – розробка моделей і методів визначення НДС однорідних, кусково-однорідних, неоднорідних та термочутливих елементів конструкцій канонічної форми за неповної інформації про теплове навантаження. Побудовано математичні моделі для визначення нестаціонарних температури і термонапружень в однорідних, кусково-однорідних, зокрема з фрикційним теплоутворенням, неоднорідних і термочутливих тілах за температурою та додатково відомими переміщеннями (деформаціями) однієї з межових поверхонь і відсутності інформації про теплове навантаження на іншій.

На основі запропонованого методу оберненої задачі термомеханіки розроблено методику побудови оптимальних за швидкодією теплових режимів, що реалізуються по межі допустимих обмежень, та алгоритми числового розв’язування відповідних задач оптимізації за зведення їх до послідовності прямих та обернених задач термопластичності. Нелінійні задачі теплопровідності розв’язано методом скінченних елементів (МСЕ), а лінеаризацію і розв’язання задач термопластичності здійснено за допомогою методу додаткових деформацій.

Варіант теорії неізотермічної електро-магніто-термо-пружно-пластичності термочутливих електропровідних тіл.

Запропоновано варіант теорії кількісного опису термомеханічних процесів в електропровідних тілах за дії комплексного навантаження (квазіусталене ЕМП, температурне та силове) з урахуванням температурної залежності електро-, теплофізичних і механічних характеристик у всьому діапазоні зміни температури, пружно-пластичного характеру деформування й особливостей магнітних і електричних властивостей матеріалів, що можуть намагнічуватись і поляризуватись.

Розроблено з використанням МСЕ та сім’ї однокрокових багатопараметричних алгоритмів зі змінними кроками числового інтегрування за часом рівнянь, що описують в запропонованій математичній моделі розглядувані процеси, методику числового моделювання взаємозв’язаних процесів електропровідності, теплопровідності й деформування в електропровідних тілах за комплексного навантаження. Створено відповідне проблемно-орієнтоване програмне забезпечення. Досліджено термомеханічну поведінку конкретних феромагнітних тіл за високотемпературного (вище точки Кюрі) індукційного нагрівання і наступного охолодження.

На основі запропонованого варіанту теорії та програмного забезпечення опрацьовано методику визначення НДС елементів діючого енергетичного обладнання енергоблоків теплових та атомних електростанцій за різних режимів їх експлуатації, розроблено теоретичні основи технології виконання ремонтних робіт на діючому енергообладнанні з метою подовження термінів його експлуатації.

Удосконалення методів розрахункового аналізу задач термомеханіки за визначення міцності елементів обладнання атомних електростанцій.

Удосконалено методику числового розв’язування задач механіки деформованого тіла за рахунок застосування змішаних формулювань МСЕ, в яких напруження і деформації входять у розв’язувальні рівняння поряд з переміщеннями як рівноправні невідомі. Розвинуто загальну теорію змішаних схем МСЕ для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ. Побудовано спеціальні скінченні елементи, що забезпечують стійкість та збіжність пропонованих змішаних апроксимацій.

Створено ефективний апарат розрахункових досліджень на основі удосконалених змішаних схем МСЕ підвищеної точності для розв’язання прикладних задач термомеханіки неоднорідних середовищ та задач дискретної механіки руйнування, пов’язаних з оцінкою міцності елементів конструкцій атомної енергетики та сучасного машинобудування. На цій основі розроблено відповідне програмне забезпечення для розрахунку температурних полів, напружень і деформацій у тілах складної конструкційної форми з урахуванням непружності та неоднорідності властивостей матеріалу за різних умов термомеханічного навантаження, а також для розв’язання широкого спектру прикладних задач, що виникають під час математичного моделювання процесів формування і перерозподілу полів температур, напружень і деформацій у відповідальних елементах обладнання реакторних установок ВВЕР АЕС для оцінки їх міцності та ресурсу.

Розвинуто загальну методологію розрахункового аналізу на опір руйнуванню корпусів реакторів ВВЕР у разі моделювання аварійних режимів охолодження. Для оцінки міцності і ресурсу корпусів реакторів ВВЕР у процесі експлуатації розроблено національний нормативний документ. Сформульовано основні положення пружно-пластичного розрахунку кінетики НДС корпусів реакторів з урахуванням полів залишкових технологічних напружень і деформацій, а також запропоновано розрахункову методику визначення параметрів руйнування постульованих тріщин.

Математичні моделі визначення напружень і деформацій конструкцій при зварюванні, термообробці та експлуатаційному навантаженні, в тому числі, радіаційному опромінюванні.

Розглянуто моделювання, розрахунок та оптимізацію НДС тіл за дії полів різної фізичної природи при дослідженні фізико-хімічних процесів при зварюванні, прогнозуванні НДС зварних конструкцій, визначенні міцності зварних з’єднань і вузлів. Вдосконалено метод прогнозування НДС великогабаритних зварних конструкцій на основі комбінованого використання методів термопластичності і функції усадки. Створено відповідний розрахунковий алгоритм та програмне забезпечення. Розвинуто загальні методи термопластичності при визначенні локального НДС при зварюванні різних елементів та вузлів з’єднань шляхом послідовного простеження утворення та розвитку деформацій і напружень від початку зварювального нагріву до повного охолодження матеріалу.

Виконано піонерські роботи з математичного моделювання процесу термічного правлення зварних тонколистових конструкцій. На основі розроблених розрахункових алгоритмів та програмного забезпечення в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України створений автоматизований комплекс для термічного правлення зварних тонколистових конструкцій з деформаціями хвилястості.

Важливими є результати досліджень для атомної енергетики України по визначенню та обґрунтуванню максимальних величин випробувального тиску при гідропневматичних випробуваннях герметичності парогенераторів, ядерних енергетичних блоків зі зварними з'єднаннями та їх ресурсу.

Запропоновані підходи використані також при розробці суцільнозварних несучих елементів двовісного трьохелементного візка вантажного залізничного вагону з підвищеними характеристиками опору втомі та живучості.

Нові пріоритетні результати, отримані з часу першого представлення роботи у 2015р.:

О.Р. Гачкевичем та Р.Ф. Терлецьким розвинуто модель електромагнітотермомеханіки деформівних твердих тіл, здатних до поляризації та намагнічування в зовнішніх електромагнітних полях, в якій враховано моментний силовий чинник дії електромагнітного поля на тіло. Розглянуто варіанти опису моментного чинника на основі підходів класичної чи моментної теорії пружності. Опрацьовано методику вивчення термонапруженого стану опромінюваних плоско-шаруватих тіл (пластин) та виявлено закономірності їх термомеханічної поведінки залежно від радіаційних властивостей матеріалів складових шарів, їх товщин та температури джерела опромінення.

В.В. Лободою розроблена методика розв’язування низки плоских і осесиметричних контактних задач термопружності для тіл скінченних розмірів з умовами неідеального термомеханічного контакту та отримано ряд нових закономірностей їх термомеханічної поведінки.

В.С. Поповичем і А.В. Ясінським отримано аналітичні вирази для опису осесиметричних стаціонарного теплового та статичного чи квазістатичного полів напружень і деформацій у довгих порожнистих багатошарових термочутливих циліндрах, на обмежувальних поверхнях яких задано нормальні навантаження і класичні умови теплообміну. Розв’язування задачі теплопровідності зведено до визначення однієї сталої інтегрування із нелінійного алгебричного рівняння, а задачі термопружності – до розв’язування системи інтегральних рівнянь Вольтерра.

В.В.Харченко та О.Ю.Чирковим, у частині теоретичних розробок стосовно розвитку змішаних схем МСЕ, сформульований і математично обґрунтований загальний підхід побудови системи ортогональних базисних функцій для апроксимації напружень і деформацій, який суттєво підвищує ефективність розв’язування практичних задач термомеханіки неоднорідних середовищ.

О.В. Махненком на основі аналізу існуючих регламентних документів і сучасних підходів визначення опору втомі зварних з’єднань, запропонована нова методологія розрахункового обґрунтування працездатності зварних несучих елементів ходової частини залізничного транспорту, яка дозволила розробити раціональну конструкцію зварної бічної рами візка вантажного вагону з підвищеними характеристиками надійності. Створено нові моделі механіки зв’язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку і дослідження теплових, механічних та радіаційних полів у зварних конструктивних елементах внутрішньокорпусних пристроїв ядерного реактора ВВЕР-1000 з урахуванням явищ радіаційного розпухання та радіаційної повзучості матеріалу нержавіючої сталі 08Х18Н10Т. Запропоновано також математичні моделі і методи механіки деформівного твердого тіла для аналізу взаємодії дефектів несуцільності енергетичного обладнання за комплексних навантажень, а також з урахуванням залишкових зварювальних напружень.

З часу попереднього подання за темою роботи опубліковано 13 основних публікацій у реферованих виданнях (з них 9 статей, 3 розділи у монографії та патент). Підготовлено 1 кандидата наук під керівництвом А. В. Ясінського. Підготовлено до друку 8 розділів у другому томі „Modelling of manufacturing processes” (Моделирование производственных процессов) (Studia i monografie (ISBN 978-83-653-235-21-1). Z. 427, ed. M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, Politechnika Opolska, Opole 2015) обсягом 173 стор., трьохтомної монографії „Manufacturing processes. Actual problems – 2015” (серед авторів О.Р. Гачкевич і Р.Ф. Терлецький).

Висновки. Отримані результати суттєво розвивають знання про вплив полів різної фізичної природи (силових, теплових, електромагнітних, дифузійних) на механічну поведінку деформівних тіл та створюють теоретичну основу для розробки технологій виготовлення і обробки відповідальних елементів енергетичного та машинобудівного обладнання, зокрема, з використанням ЕМП і зварювання.

Основні здобутки авторського колективу, що мають наукову новизну та пріоритетний характер у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, такі:

- розроблено варіант теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл (твердих розчинів) низької електропровідності з компонентами різної здатності до поляризації, який враховує особливості масопереносу, обумовлені глибинним характером введення електромагнітної енергії в такі тіла і відмінністю електрофізичних властивостей складових компонент. З урахуванням специфіки опису поширення в тілі квазіусталених високочастотного та надвисокочастотного ЕМП здійснено постановки нових класів задач спряження та крайових задач механотермодифузії в твердих розчинах за дії таких ЕМП;

- запропоновано моделі термомеханіки багатокомпонентних та шаруватих твердих тіл за дії електромагнітного випромінювання інфрачервоного та видимого спектра. При цьому враховано силовий та енергетичний (тепловий) механізми дії випромінювання на домішку, які описано з використанням фононного і фотонного формалізмів;

- розвинуто математичні моделі та методи кількісного опису і дослідження спряжених механічних, електричних, теплових й магнітних полів у кусково-однорідних, зокрема п’єзоелектричних та п’єзоелектромагнітних тілах з міжфазними тріщинами, які базуються на комплексному використанні підходів і методів лінійної теорії електропружності та електромагнітопружності й теорії функцій комплексної змінної;

- створено варіант теорії термомеханіки термочутливих тіл. Вперше розроблено моделі та методи дослідження напружено-деформованого стану однорідних, кусково-однорідних, неоднорідних і термочутливих елементів конструкцій канонічної форми за неповної інформації про теплове навантаження;

- сформульовано нові постановки задач оптимального за швидкодією керування нагріванням термочутливих тіл канонічної форми за врахування пружно-пластичного характеру деформування та обмежень різної природи;

- розроблено орієнтований на використання числових методів варіант теорії кількісного опису термомеханічних процесів в електропровідних тілах за дії комплексного навантаження з урахуванням теромочутливості властивостей матеріалу, пружно-пластичного характеру деформування та нелінійних залежностей індукцій електричного й магнітного полів від відповідних напруженостей та температури. Створено проблемно-орієнтоване програмне забезпечення для розв’язування розглядуваного класу задач. На цій основі опрацьовано методику визначення НДС елементів котлоагрегатів діючого енергетичного обладнання енергоблоків тепло (ТЕС) та атомних (АЕС) електростанцій за різних режимів їх експлуатації. Розроблено теоретичні основи технології виконання ремонтних робіт на діючому енергетичному обладнанні та вироблено рекомендації щодо виконання ремонтних робіт в них для подовження термінів їх експлуатації;

- розвинуто загальну теорію змішаних схем МСЕ для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружно-пластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривини для розв’язання актуальних прикладних задач термомеханіки, пов’язаних з оцінкою міцності елементів конструкцій сучасного машинобудування та атомної енергетики. Розвинуто сучасні підходи розрахункового аналізу оцінки опору руйнуванню елементів обладнання першого контуру реакторної установки ВВЕР;

- вперше проведено математичне моделювання процесу термічного правлення зварних тонколистових конструкцій, на основі якого в ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України створено автоматизований комплекс для термічного правлення відповідних зварних конструкцій. Опрацьовано математичні моделі і методи визначення напружень та деформацій при зварюванні, локальній термообробці, радіаційному опроміненні, запропоновано математичні моделі і методи визначення міцності й ресурсу відповідальних зварних конструкцій, зокрема парогенераторів ядерних енергетичних блоків та іншого енергетичного обладнання.

Практична значимість. Результати проведених досліджень мають не лише наукове, але й соціальне значення. Оптимізація режимів виготовлення, обробки та експлуатації конструктивних елементів енергетичного обладнання і пристроїв технічного призначення дає можливість зменшити значення чинників технологічного впливу, що зумовлює покращення умов праці на відповідному устаткуванні, екологію довкілля, а також підвищує ресурс виробів. Важливим наслідком циклу робіт є вагомий внесок у розвиток української школи з механіки деформівного твердого тіла за напрямками: механіка зв’язаних полів та технологічна термомеханіка, яка достойно представляє українську науку на міжнародному рівні. Дослідження авторів неодноразово підтримувались і підтримуються у рамках міжнародних і цільових наукових програм НАН України та проектів ДФФД України. Вони розширюють та узагальнюють класи математичних моделей і методів механіки зв’язаних полів та механіки деформівного твердого тіла за комплексних зовнішніх навантажень.

Основні впровадження та економічна ефективність:

- моделі термомеханіки тіл за електромагнітного опромінення і отримані на їх основі результати використано при удосконаленні існуючих і створенні нових технологій термообробки елементів конструкцій і приладів, зокрема електровакуумних, з використанням електромагнітного випромінювання та розробці функціональних покрить приладів із заданими радіаційними властивостями в світловому діапазоні спектру, що підтверджено рядом патентів;

- методики розрахунків фізико-механічних параметрів на основі моделей термочутливого тіла використано при: опрацюванні методики визначення термопружного стану багатошарових циліндричних конструкцій, яка впроваджена у Харківському КБ ім. О.О. Морозова; побудові температурних полів і напружень в елементах зварних конструкцій, які впроваджено у відділі міцності зварних конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є. Патона НАН України; дослідженнях теплового та термонапруженого станів металокерамічних багатошарових циліндричних конструкцій, що моделюють первинні термоелектричні перетворювачі температури за заданих умов експлуатації, з метою вибору їх оптимальних конструктивних параметрів, які впроваджені на НВО „Термоприлад”.

- на основі методики визначення НДС енергетичного обладнання отримано кількісні оцінки придатності конкретних елементів енергоблоків до експлуатації понад парковий ресурс на ТЕС ДТЕК "Західенерго" та ВП "Запорізька АЕС". Запропонована методика, на відміну від існуючої в енергетичній галузі, дає можливість виявити ділянки найбільш ймовірної появи дефектів та з’ясувати причини їх виникнення. Розроблене програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів деформування елементів діючого енергообладнання з урахуванням деградації матеріалу, експлуатаційних пошкоджень та ремонтних втручань передані ТЕС ДТЕК "Західенерго". З його використанням, зокрема, визначено оптимальні за напруженнями форми технологічних вибірок металу в околах зон з пошкодженнями в трьох барабанах діючих енергоблоків на ТЕС ДТЕК "Західенерго", а також оцінено залишковий ресурс цих барабанів на постремонтній стадії, внаслідок чого продовжено час їх експлуатації на визначені терміни. Отримано значний економічний ефект (вартість нового котла енергоблоку потужністю 200 МВт, основною частиною якого є барабан, становить близько 250 млн. дол.).

- розроблені методи розрахункового аналізу напруженого стану та опору руйнування критичних елементів корпусів реакторів та обладнання АЕС з ВВЕР використано при виконанні регіональних міжнародних проектів ТАРЕГ з оцінки радіаційного окрихчення та цілісності корпусів реакторів АЕС з ВВЕР, отримувачем результатів яких був НАЕК «Енергоатом» України; міжнародних договорів між ІПМіц НАН України та головним конструктором реакторних установок АЕС з ВВЕР - ДКБ «Гідропрес» з аналізу НДС вузлів приварювання колекторів до корпусу парогенератора ПГВ-1000 у процесі експлуатації з урахуванням залишкової технологічної спадковості після термообробки; державної експертизи результатів робіт з розрахункового обґрунтування міцності і опору руйнуванню корпусів реакторів ВВЕР-1000 згідно договорів з ДНТЦ ЯРБ Державної інспекції ядерного регулювання України, за результатами яких приймалося рішення про продовження термінів експлуатації енергоблоку №1 Хмельницької, енергоблоку №1 Південно-Української, енергоблоків №1 та №2 Запорізької та енергоблоку №3 Рівненської АЕС. Також результати комплексу робіт з розрахункового-експериментального обґрунтування роботоздатності парогенераторів після ремонту зварних з'єднань, аналізу їх напруженого та граничного стану з використанням вищезазначених підходів та методів дозволили подовжити експлуатацію енергоблоку №1 Південно-Української АЕС на протязі 2001-2002 років без тривалої зупинки для заміни парогенераторів, що дало можливість не допустити недовиробітку електроенергії в обсязі 2,2 млрд. Квт*годин, вартість якої на той час була 80,5 млн. грн.;

- розроблені на основі математичних моделей термічного правлення розрахункові алгоритм та програмне забезпечення пройшло апробацію на суднобудівному заводі «Ленінська кузня» (м.Київ, Україна) та на фірмах SLV Halle GmbH та IMG GmbH (ФРН) для впровадження на вагоно- та суднобудівних підприємствах. Проведене числове дослідження впливу параметрів нагріву на ефективність термічного правлення тонкостінних конструкцій і встановлено, що за допомогою сучасних джерел нагріву можливо підвищити ефективність термічного правлення у 2-3 рази у порівнянні з традиційними технологіями. При цьому можна отримати значну економію енергетичних та трудових ресурсів;

- на основі моделювання розрахунку та оптимізації НДС тіл за наявності полів різної фізичної природи, що виникають в технологіях зварювання проведено дослідження для атомної енергетики України по визначенню максимальних величин випробувального тиску при гідропневматичних випробуваннях герметичності парогенераторів ПГВ-1000М ядерних енергетичних блоків ВВЕР-1000 з метою збереження цілісності зварних з’єднань теплообмінних трубок до колектора; залишкових технологічних напружень в зоні вузлів приварки колекторів до патрубків ДУ1200 парогенераторів ПГВ-1000, залишкових напружень в зоні зварних з’єднань корпусу реактора ВВЕР-1000 і обґрунтування можливості подальшої експлуатації парогенераторів з виявленими дефектами несуцільності матеріалу в зоні зварного з'єднання.

Таким чином, авторський колектив зробив значний внесок у формування сучасних уявлень про цілісний комплекс наукових методів математичного моделювання, визначення, дослідження та оптимізації напружено-деформованого стану структурно неоднорідних тіл, зумовленого дією полів різної фізичної природи за їх взаємозв’язку та взаємовпливу. Показниками цього внеску є 173 основні публікації у реферованих виданнях (12 монографій; 5 розділів монографій; 139 наукових статей; 11 патентів України; національний нормативний документ, довідниковий посібник та 4 енциклопедичних статті). Переважну більшість статей, а саме 117, опубліковано у провідних міжнародних виданнях з найвищими імпакт-факторами (сумарний імпакт-фактор рівний 53,01). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає за даними Scopus – 742 (h-індекс – 14), а за даними Google Shcolar – 1980 (h-індекс – 19). За даною тематикою за період з 1994 по 2015 рік захищено 12 докторських та 14 кандидатських дисертацій. Автори активно використовують свої напрацювання при підготовці студентської молоді та молодих науковців.

| Доктор фіз.-мат. наук, професор |  | О.Р. Гачкевич |
| --- | --- | --- |
| Доктор техн. наук, професор |  | В.С. Попович |
| Доктор фіз.-мат. наук, ст. н. с. |  | Р.Ф. Терлецький |
| Доктор фіз.-мат. наук, ст. н. с. |  | А.В. Ясінський |
| Член-кореспондент НАН України |  | В.В. Харченко |
| Доктор техн. наук, ст. н. с. |  | О.Ю. Чирков |
| Доктор техн. наук, ст. н. с. |  | О.В. Махненко |
| Доктор фіз.-мат. наук, професор |  | В.В. Лобода |