МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Наукова робота

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

# РОЗРОБКА ІМПУЛЬСНИХ ФАЗІ-ЛОГІЧНИХ ТА
НЕЙРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

| КИЧАК Володимир Васильович – | аспірант кафедри телекомунікаційних систем та телебачення Вінницького національного технічного університету |
| --- | --- |
| СЕМЕНОВ Андрій Олександрович – | кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету |
| СЕМЕНОВА Олена Олександрівна – | кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення Вінницького національного технічного університету |

РЕФЕРАТ

Вінниця – 2014

Актуальність роботи. Розвиток засобів телекомунікацій є важливою науково-технічною задачею. Основним аспектом цієї задачі є покращення якості передавання інформації на значні відстані, а також її  зберігання та захисту. Одним із шляхів підвищення ефективності роботи телекомунікаційних мереж є використання інтелектуальних технологій для контролю доступу.

Якщо до трафіка у мережі не пред'являються які-небудь жорсткі вимоги, і мережа просто передає стільки даних користувача, скільки може, то поводження трафіка в мережі стає неконтрольованим, що призводить до небажаних наслідків, таких як перевантаження та втрата даних. Для покращення вирішення проблем перевантаження, втрати даних та контролю доступу у мережах пропонується застосовувати інтелектуальні технології, а саме – фазі-нейронні контролери.

Так, наприклад, за допомогою фазі-контролера доступу можливо одночасно контролювати середню частоту надходження викликів та  запобігати перевантаженню у мережі. Фазі-контролер оцінює стан мережі та виробляє рішення по кожному виклику – допустити його у мережу або відкинути.

Інтелектуальні технології  базуються на використанні  фазі-логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів, а також об’єднують їх у гібридні системи різних типів. Відомі два основні способи впровадження інтелектуальних технологій. Перший полягає у розробленні спеціального програмного забезпечення для персональних комп'ютерів. Другий полягає у розробленні спеціалізованих пристроїв, що є більш ефективнім.

Для створення подібних пристроїв важливим етапом проектування є синтез відповідних логічних та нейронних елементів, які характеризуються високою точністю, завадостійкістю і швидкодією.

Мета роботи спрямована на розвиток теоретичних засад, методів синтезування та розробку схем фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж.

Зв'язок з державними планами, програмами. Тема та мета дослідження відповідають Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", 
ст. 3, п. 2 – інформаційні та комунікаційні технології.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

- Запропоновано метод структурного синтезу елементів фазі-логіки,  що дає можливість розробляти елементи з частотно-імпульсним і широтно-імпульсним представленням інформації, які здійснюють операції фазі-логіки.

- Розроблено математичні моделі фазі-логічних елементів, які відрізняються від відомих тим, що інформація у них представляється частотно- широтно- і фазо-імпульсними сигналами, що дозволяє підвищити завадостійкість елементів та розширити їх функціональні можливості.

- Отримали подальший розвиток методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного та фазо-імпульсного кодування фазі-логічних величин; запропоновані методи відрізняються від відомих тим, що у них значення фазі-логічного нуля кодуються не відсутністю імпульсів, а імпульсами з мінімальною величиною частоти, тривалості або фази, що дозволяє синтезувати не лише елементи, які здійснюють логічний висновок типу «макс-мін», а також елементи фазі-логіки, які здійснюють логічний висновок типу «добуток».

- Отримано математичні моделі нейронів, які виконують логічні операції, що відрізняються від відомих тим, що здатні працювати не лише з двійковою, але й з багатозначною логікою.

- Розроблено теоретичні засади доцільності та особливостей використання пристроїв, які функціонують на основі фазі-логіки та нейронних мереж, у телекомунікаційних системах.

Практична значимість одержаних результатів полягає в такому:

- Розроблено структурні схеми елементів фазі-логіки, які відрізняються від відомих тим, що інформація у них представлена частотно-імпульсними та широтно-імпульсними сигналами, що дає можливість підвищити їх завадостійкість.

- Розроблено структурні схеми елементів фазі-логіки з частотно-імпульсним представленням інформації, які відрізняються від відомих тим, що здійснюють операції типу «добуток»; що дозволяє розширити функціональні можливості пристроїв автоматичного керування на основі фазі-логіки.

- Розроблено структурні схеми елементів багатозначної логіки, які відрізняються від відомих тим, що інформація у них представлена фазо-імпульсними сигналами, що дає можливість підвищити їх завадостійкість.

- Розроблено схеми нейронів, інформація у яких представлена частотно-імпульсними та широтно-імпульсними сигналами, що дає можливість підвищити їх завадостійкість.

- Розроблено схеми нейронів, які відрізняються від відомих трійковим поданням інформації, що дозволяє розширити область їх застосування.

- Розроблено та експериментально досліджено схеми пристроїв керування, які функціонують на основі фазі-логіки та нейронних мереж, для використання у телекомунікаційних системах.

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Розділ 1. Імпульсні фазі-логічні елементи.

Проведено розвиток теорії фазі-логічних елементів з імпульсним представленням інформації. Зокрема, здійснене представлення фазі-величин при частотно-імпульсному, широтно-імпульсному та фазо-імпульсному кодуванні інформації. Розроблено метод структурного синтезу елементів фазі-логіки. Проведено синтез структурних схем основних і додаткових елементів фазі-логіки з імпульсним представленням інформації, оцінено їхню завадостійкість та функціональні можливості.

Основні результати розділу 1:

1. Розроблено методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного і фазо-імпульсного кодування фазі-величин, які дозволяють з високою точністю представити значення функції належності. При цьому значенню функції належності відповідає частота заповнення імпульсів, тривалість імпульсу або різниця фаз.

2. Запропоновано математичні моделі базових (доповнення, мінімум, максимум) елементів фазі-логіки, застосування яких дозволяє синтезувати елементи, які характеризуються високою завадостійкістю.

3. Розроблено метод структурного синтезу елементів фазі-логіки. Його суть полягає у тому, що для кожної функції фазі-логіки заповнюється операторна таблиця, потім вона аналізується, і на основі цього аналізу і узагальненого операторного опису складається операторний опис для кожного елемента; за операторним описом синтезується структурна схема.

4. Синтезовано структурні схеми базових та додаткових частотно-імпульсних елементів. Представлені елементи здійснюють операції доповнення, мінімуму, максимуму, протиріччя, тавтологія, заборона, імплікація, стрілка Пірса, штрих Шефера, виключне АБО та еквівалентність. Виконати подібні схеми пропонується на змішувачах, ФНЧ, ФВЧ, перемикачах і подільниках частоти.

5. Показано, що елементи та пристрої фазі-логіки з частотно-імпульсним представленням інформації мають високу завадостійкість і здатні реалізовувати більше функцій фазі-логіки, ніж елементи та пристрої фазі-логіки з амплітудним представленням інформації.

Розділ 2. Синтез елементів багатозначної логіки.

Проведено співставлення операцій різних алгебр логік. Запропоновано широтно-імпульсні, частотно-імпульсні та фазо-імпульсні елементи, які реалізують основні операції багатозначної логіки. Описано способи представлення трійкової інформації у параметронах. Запропоновано фазо-імпульсний елемент і розроблено математичні моделі його функціонування.

Основні результати розділу 2:

1. Показано, що основні операції багатозначної логіки – інверсія, кон'юнкція, диз'юнкція, повністю збігаються з відповідними операціями нечіткої логіки - доповнення, мінімум, максимум.

2.	Показано, що один і той же запропонований логічний елемент може здійснювати одну і ту ж логічну операцію для різних типів логік. У такому випадку тип логіки буде визначатися лише способом представлення логічних значень.

3.	Запропоновано використовувати розроблений елемент нечіткого доповнення у якості елементу трійкової інверсії; розроблений елемент нечіткого мінімуму у якості елементу трійкової кон'юнкції; розроблений елемент нечіткого максимуму у якості елементу трійкової диз'юнкції. Описано функціонування таких елементів.

4. Теоретично обґрунтовано, що використання принципів нечіткої логіки дозволяє розробляти елементи трійкової логіки з високою завадостійкістю та швидкодією.

5. Основна перевага проектування та використання трійкових логічних елементів полягає у створенні більш зручних пристроїв об'єднання для цифрових систем стеження, цифрових систем передачі інформації й виконавчих пристроїв, сигнали в яких мають трійковий характер.

Розділ 3. Нейронні елементи.

Реалізовано операції трійкової логіки за допомогою нейронів, а також операцій нечіткої логіки за допомогою нейронів. Розглянуто імпульсне кодування інформації у фазі-нейрониих мережах, а також здійснено розробку нейронів з імпульсним представленням інформації.

Основні результати розділу 3:

1. Показано, що для покращення ефективності розробки нейронних мереж варто застосувати частотно-імпульсне, широтно-імпульсне або фазо-імпульсне кодування вхідних та вихідних сигналів штучних нейронів. По-перше, це дає можливість при проектуванні просто розрахувати параметри імпульсних послідовностей, а також швидкодію множення і завадостійкість синапсів. По-друге, це дозволяє уникнути використання перетворювачів сигналів, що, в свою чергу, спрощує структуру пристрою. По-третє, використання у нейронних мережах сигналів з імпульсним представленням інформації дозволяє підвищити завадостійкість або швидкодію таких мереж, або зменшити їх структуру.

2. Запропоновано схеми штучних нейронів з імпульсним представленням інформації для застосування у нейронних мережах, призначених для роботи у телекомунікаційних системах, сигнали у яких є частотно-, широтно-, або фазо-імпульсними.

3. Запропоновано три нейроні мережі з лінійними та дво-пороговими нейронами. Перша функціонує як елемент трійкового максимуму, друга – як елемент трійкового мінімуму, а третя – трійкової інверсії.

4. Використовуючи дво-порогові нейрони можна будувати нейронні мережі, які реалізують операції трійкової логіки. Це дозволить розширити область застосування нейронних мереж та поєднати обчислювальну техніку з інтелектуальними технологіями.

Розділ 4. Фазі-контролери доступу для телекомунікаційних мереж.

Розроблено фазі-контролери доступу для мереж стандартів GSM, CDMA, UMTS і АТМ. Визначено функції належності та запропоновано математичні моделі цих фазі-контролерів. Отримано результати математичного моделювання.

Основні результати розділу 4:

1. Запропоновано використовувати для керування доступом до телекомунікаційних мереж стандартів GSM, CDMA, UMTS фазі-контролери,  які дають змогу уникнути перевантаження у мережі. Розроблено структурні схеми таких фазі-контролерів, визначено вхідні та вихідні лінгвістичні змінні, їх терми та функції належності; розроблено базу правил для фазі-контролерів. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що використання таких фазі-контролерів доступу дозволяє уникнути перевантаження телекомунікаційних мереж зазначених стандартів та покращує ефективність їх функціонування.

2. Розроблено структурну схему фазі-контролера трафіка, який дозволяє уникнути перевантажень у ATM-мережах. Запропонований фазі-контролер трафіка складається з двох частин: фазі-контролера перевантаження і фазі-контролера доступу.

3. Запропоновані фазі-контролери доступу використовують метод інференції макс-мін, оскільки він зручний для роботи у режимі реального часу. Для процесу дефазіфікації застосовується метод Цукамото, що забезпечує простоту розрахунків.

КОРОТКИЙ ОПИС ОСНОВНОГО ЗМІСТУ РОБОТИ

У роботі на попередньому етапі розробки елементів, які функціонують за правилами фазі-логіки, визначено спосіб представлення фазі-величин за допомогою параметрів сигналів. Оскільки надалі розроблялися елементи, сигнали у яких є імпульсними, тому було розроблено методи імпульсного кодування фазі-величин (табл. 1).

Таблиця 1 – Імпульсне кодування фазі-величин

| Тип кодування | фазі-логічний нуль | фазі-логічна одиниці | допоміжна величина | Додаткові умови | Кодування фазі-величини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотно-імпульсне |  |  |  | , |  |
| Широтно-імпульсне |  |  | , | , |  |
| Фазо-імпульсне |  |  |  | , |  |

Розроблено метод синтезу імпульсних елементів фазі-логіки, при якому у якості базових використовуються фізичні схеми, що здійснюють операції додавання (А-елемент), віднімання (S-елемент), розгалуження (Р-елемент) та ділення частоти сигналів на два (D-елемент).

Так, вважаємо що на вхід  елемента мінімуму надходять сигнали . На виході елемента з’являється сигнал , причому .

Нехай . Приймаємо, що у елементі здійснюється операція виду:

.

Якщо , , , тоді рівняння набуває вигляду:

.

Нехай . Приймаємо, що у елементі здійснюється операція виду:

.

Якщо , , , тоді рівняння набуває вигляду:

.

Таким чином, пристрій, який виконує операцію мінімуму, спочатку повинен здійснити операції додавання і віднімання сигналів .	;

.

Потім здійснюється операція віднімання результатів перших двох операції. Маємо

Потім пристрій здійснює ділення отриманого сигналу (, при ;  або  при ) на два, і на виході з’являється сигнал

, тобто .

Таким чином, структурна схема елемента максимуму складається з -елемента, двох -елементів і -елемента (рис. 1).

У випадку частотно-імпульсного представлення інформації елемент мінімуму пропонується виконувати на додавальному змішувачі частоти (операція додавання сигналів), двох віднімальних змішувачах частоти (операції віднімання сигналів) і подільнику частоти (операція ділення на два).

Запропонований метод структурного синтезу фазі-логічних елементів з частотно-імпульсним представленням інформації дозволяє синтезувати 11 елементів фазі-логіки з 14 можливих.

У табл. 2 перелічимо всі операції фазі-логіки і двійкової логіки, які можуть реалізувати  елементи, розроблені за допомогою методу структурного синтезу.

Таблиця 2 – Синтезовані елементи та операції, які вони реалізують

| Логічний елемент | Фазі-логіка | Двійкова логіка |
| --- | --- | --- |
| Доповнення (інверсія) |  |  |
| Мінімум (кон'юнкція) |  |  |
| Максимум (диз'юнкція) |  |  |
| Протиріччя |  |  |
| Тавтологія |  |  |
| Заборона |  |  |
| Імплікація |  |  |
| Стрілка Пірса |  |  |
| Штрих Шефера |  |  |
| Виключне АБО |  |  |
| Еквівалентність |  |  |

Таким чином, основною перевагою запропонованого методу структурного синтезу є те, що розроблені за його допомогою елементи можуть реалізовувати не лише функції фазі-логіки, але й відповідні функції двійкової логіки.

У роботі розроблено нейроні мережі з лінійними та дво-пороговими нейронами, які виконують логічні операції.

Нейронна мережа, яка виконує операцію трійкового максимуму, представлена на рис. 2 і працює таким чином:

1. Перший шар

,

,

,

2. Другий шар

,

.

Рисунок 2 – Нейронна мережа трійкового  максимуму

Розроблено фазі-нейронний контролер доступу виклику абонента до стільникових мереж UMTS, який  має три вхідні змінні: активність мови , швидкість абонента  та завантаженість комірки , а його вихідною змінною є значення доступу до мережі (рис. 3).

Рисунок 3 – Фазі-нейронний контролер доступу

# Для даного фазі-нейронного контролера визначені функцій належності та розроблена база правил, яка складається з дванадцяти правил і має вигляді табл. 3.

Таблиця 3 – База правил фазі-нейронного контролера

| Номер правила | Активність мови | Швидкість абонента | Завантаженість комірки | Нечіткий висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низька | Низька | Низька | ПП |
| 2 | Низька | Низька | Висока | ЧП |
| 3 | Низька | Середня | Низька | ПП |
| 4 | Низька | Середня | Висока | ЧП |
| 5 | Низька | Висока | Низька | П |
| 6 | Низька | Висока | Висока | ЧВ |
| 7 | Висока | Низька | Низька | ПП |
| 8 | Висока | Низька | Висока | ЧВ |
| 9 | Висока | Середня | Низька | П |
| 10 | Висока | Середня | Висока | В |
| 11 | Висока | Висока | Низька | ЧП |
| 12 | Висока | Висока | Висока | ПВ |

Також визначено принципи функціонування окремих шарів мережі.

У першому шарі  формуються функції належності  для вхідних дій :

,     ,     .

У другому шарі реалізується операція нечіткого мінімуму, тобто визначають загальні значення функції належності для кожного правила (сила правила) :

,     ,     ,

,     ,     ,

,     ,     ,

,     ,     .

У третьому шарі здійснюється операція нормалізації сили правила:

.

У четвертому шарі шляхом здійснення операції множення визначаються чіткі величини:

,      ,     ,     ,

,     ,     ,     ,

,,     ,     .

У п’ятому шарі шляхом здійснення операції додавання визначається вихідна дія мережі:

.

Характеристика результатів наукової праці.

Отримала подальший розвиток теорія фазі-керування. Розроблено  методи кодування інформації у фазі-логічних та нейронних пристроях. Розроблено математичні моделі фазі-логічних та нейронних елементів. Розроблено методи структурного синтезу фазі-логічних елементів. Розроблено структурні схеми фазі-логічних та нейронних елементів. Спроектовано фазі-нейронні контролери для телекомунікаційних мереж стандартів GSM, CDMA, UMTS і ATM. Отримані в роботі наукові та практичні результати створюють основи для виготовлення конкурентоспроможних зразків цієї продукції.

Інша інформація, яка характеризує роботу.

Теоретичні та практичні результати роботи отримано при виконанні таких фундаментальних держбюджетних науково-дослідних робіт: «Розробка основ теорії фазових і частотних методів вимірювання та контролю параметрів радіотехнічних і телекомунікаційних мереж та систем» (№ Держ. реєстр. 0102U002264); «Розробка основ теорії цифрового оброблення високочастотних сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах» (№ Держ. реєстр. 0105U002415) та госпдоговірної науково-дослідної роботи «Розробка принципів побудови автоматизованих цифрових аналізаторів сигналів телефонних мереж загального користування» (Вінницька філія ВАТ «Укртелеком»; № Держ. реєстр. 0102U003762).

Всього авторами з 2004 р. по 2012 р. опубліковано 162 праці,  в т.ч. за темою роботи 69 праць, з них 1 монографія, 4 навчальних посібники, 2 публікації у виданнях України, які входять до науково-метричної бази SCOPUS, 35 статей у фахових виданнях України, 10 патентів на корисну модель України, 10 статей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, 7 тез міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференцій. Апробацію результатів досліджень за темою роботи проведено на 16 міжнародних наукових конференціях і симпозіумах.

Загальна кількість реферованих публікацій членів авторського колективу згідно наукометричної бази даних SCOPUS – 7, згідно наукометричної бази даних IEEE Xplore – 9. Кількість посилань на членів авторського колективу наукової праці у пошуковій системі http://scholar.google.com/ складає 21.

В результаті виконання наукової праці захищено 1 кандидатську дисертацію та ще 1 кандидатську дисертацію підготовлено до захисту.

Порівняння з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами.

У відомих працях наведені схеми фазі-логічних елементів, у яких вхідна та вихідна інформація представлена аналоговими сигналами змінної напруги або змінного струму, що зумовлює їх низькі точність та завадостійкість. В той же час цифрові сигнали у фазі-логічних елементах не використовуються, оскільки цифрові пристрої характеризуються великим часом затримки. Таким чином, відомі пристрої керування на основі фазі-логіки мають невисоку завадостійкість. Це обумовлює актуальну наукову задачу – підвищення завадостійкості пристроїв керування на основі фазі-логіки. Підвищити завадостійкість подібних пристроїв можна за рахунок використання при передаванні та обробленні сигналів з імпульсним представленням інформації.

Проаналізувавши відомі роботи з дослідженої області можна твердити, що, хоча розробленню фазі-контролерів телекомунікаційних мереж  присвячується багато уваги, не всі розробки є функціонально завершеними, що ускладнює їх впровадження у промисловість.

Авторами наукової роботи обрано перспективний науковий напрямок створення нових фазі-логічних та нейронних елементів  за рахунок використання імпульсного подання інформації. У результаті виконання роботи створено теоретичні засади, а також розроблено методи і схеми нових елементів, призначених для використання у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж.

Одержані в роботі результати є готовими для використання у телекомунікаційних мережах.

Масштаби реалізації та досягнутий економічний ефект. Результати роботи впроваджені у Вінницькій філії ДПМ ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ДЖЕМІКЛ» (м. Вінниця), а також у навчальному процесі Вінницького національного технічного університету. Річний економічний ефект від дрібносерійного впровадження становить 85000 грн. Сумарний очікуваний економічний ефект від серійного впровадження результатів роботи у телекомунікаційних мережах стандартів GSM, CDMA і UMTS у Вінницькій області становить понад 350000 грн. на рік.

Автори:

В. В. Кичак

А. О. Семенов

О. О. Семенова

# Text boxes

Рисунок 1 – Структурна схема елемента мінімуму

f1u

S

A

fv=fmin

f2u

S

D