РЕФЕРАТ

ТЕРМОБАРИЧНІ ТА ГЕОДИНАМІЧНІ УМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОСАДОВИХ

БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ

Вступ

Забезпечення народного господарства України нафтою і газом є основою стабільного розвитку її економічного потенціалу та вирішення соціальних проблем населення. Освоєння великих глибин (понад 4,5 - 5,0 км) залягання продуктивних порід та розроблення тектоно-геофлюїдодинамічної концепції формування покладів вуглеводнів є одне з найактуальніших завдань сьогодення. Значний світовий досвід пошуку, розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ, дозволив проаналізувати велику кількість фактичного матеріалу обробки та інтерпретації результатів геолого-геофізичних досліджень в процесі чого було виявлено ряд проблемних задач, які зменшують загальний видобуток вуглеводнів як у світі так і в межах України.

Враховуючи складну ситуацію із забезпеченням України нафтою і газом (вітчизняний видобуток цих вуглеводнів задовольняє потреби країни відповідно на 12% та 24%) постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. за №1130 затверджена Державна програма внутрішнього розвитку нафтової галузі.

На сьогодні більше 60% запасів нафти і (9-14)% газу відносяться до категорії важковидобувних, річний видобуток вуглеводнів із важковидобувних запасів складає (1,5-3)%.

Проведений аналіз теоретичних розроблень методів видобутку вуглеводнів та результатів експериментальних досліджень порід-колекторів літолого-стратиграфічних комплексів нафтогазових родовищ України показав, що нарощування приросту видобутку вуглеводнів можна здійснювати в наступних напрямках:

- прискорене та ефективне освоєння нових запасів нафти і газу;

- ефективне впровадження нових технологічних способів розробки встановлених покладів вуглеводнів, в тому числі і важковидобувних;

- інтенсивне розвідування покладів вуглеводнів на великих глибинах (4-7) км.

Перший напрямок нарощування обсягів видобутку вуглеводнів тісно пов'язаний із зростанням об’ємів геологорозвідувальних робіт, що на сьогодні є доволі проблематичним.

Другий напрямок є більш реальним, оскільки передбачає удосконалення існуючих методів досліджень відкладів перспективних на нафту і газ та передбачає широке використання сучасних геофізичних технологій при розробленні та видобутку вуглеводнів, що обумовлює максимальне зростання коефіцієнта нафтогазовилучення.

Третій напрямок найбільш перспективний, оскільки за умови використання нових методико-технологічних рекомендацій, обумовлює прирощення запасів вуглеводнів виявлених на значних глибинах.

Слід відмітити, що в межах території України на великих глибинах зосереджено до 40% прогнозних запасів газу, а також конденсату і нафти.

Таким чином задача розробки і впровадження у виробництво нових геолого-геофізичних основ виділення перспективних на нафту і газ об’єктів у осадових басейнах України є актуальною і своєчасною, а напрям обраного дослідження відповідає розробкам світового рівня.

Зважаючи на це у роботі реалізовується ідея комплексного підходу до пошуків, розвідки та експлуатації нафтових і газових родовищ осадових басейнів України.

Мета і завдання роботи

Метою даної роботи є розробка системи комплексної оцінки виявлених перспективних на нафту і газ об’єктів в осадових басейнах України, що знизить ризики паливно-енергетичного забезпечення Держави

Для досягнення поставленої мети було розв’язано наступні завдання:

-  досліджено умови формування флішових відкладів під впливом геодинамічних процесів насуву Карпат на автохтонні товщі південно-східної окраїни Східноєвропейської платформи;

- досліджено геологічні передумови утворення алохтонних та автохтонних структурно-тектонічних осадових комплексів;

- встановлено, що в автохтонних відкладах Передкарпатського прогину виділяється зона насунутих молас і зона насунутих структур з моласами і флішем;

- доведено присутність у автохтонних відкладах Передкарпатського прогину порід мезозою (крейди і юри) чохла платформи, а також обґрунтовано присутність флішових відкладів шельфу крейдово-палеогенового басейну;

- вперше у межах Самбірської зони у мезозойських відкладах (юра та крейда) виділено низку перспективних на нафту і газ об’єктів, які розглядаються як окремі блоки так і група блоків;

- оцінено вплив температурного режиму геологічних розрізів нафтогазоносних регіонів на величину пластових  та обґрунтовано зв’язок інтенсивності складкоутворення із аномально високим пластовим тиском;

- створена модель процесу формування надгідростатичного тиску (НГПТ);

- доведено. що у більшості випадків утворення аномально високого пластового тиску (АВПТ) осадових басейнів генетично пов’язане із геодинамічними процесами при яких має місце складкоутворення перспективних на нафту і газ об’єктів;

- вперше встановлено геодинамічна чинники, які визначили місце закладання Передкарпатського прогину, його розвиток у напрямку платформи та особливість будови, як в окремих ділянках осадового басейну так і в цілому для Карпатської нафтогазоносної провінції.

Наукову новизну одержаних результатів визначають:

- розроблені концептуальні ландшафтно-геологічні рекомендації для виділених нафтогазоносних об’єктів у приштокових зонах центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини;

- виділені нафтогазоперспективні об’єкти Криховецький, Слобода-Долинський, Міжрічинський, Стебник-Доброгостівський, Опацький, Княжпільський, Лімнянський, Сідцький, Максимовський;

- розроблені рекомендації із використання інформації про аномально високі пластові тиски та коефіцієнти аномальності для ефективного розкриття перспективних на нафту і газ об’єктів в осадових басейнах України;

- розроблені рекомендації з практичного використання розподілу коефіцієнта аномальності початкового пластового тиску для прогнозування аномально високих пластових тисків у геологічних розрізах осадових басейнів України, перспективних на відкриття нових родовищ нафти і газу;

- розроблена методика визначення кількісного значення температурного коефіцієнта, що впливає на підвищення пластового тиску в природних, перспективних на нафту і газ. резервуарах осадових басейнів України;

- розроблено спосіб визначення нафтогазоносних прошарків у тонкошаруватому розрізі за даними набухання дослідження глин;

- запропоновано концепцію комплексного геолого-геофізичного підходу до пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових покладів осадових басейнів України.

Структурно-тектонічна будова осадових басейнів

Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини

З метою виявлення нових перспективних на нафту і газ об’єктів нами проведено комплексні системні дослідження умов формування геологічних об’єктів, встановлення їх геологічних та геофізичних параметрів в межах Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини.

У структурі Передкарпатського прогину виділяються дві зони:

- Внутрішня, що розвивалась на геосинклінальній основі з великою товщиною флішових і моласових утворень та Зовнішню зону, що сформувалась на платформному фундаменті з невеликою товщиною верхньомоласових осадів.

Як Внутрішня, так і Зовнішня зони Передкарпатського прогину обмежуються в поздовжньому напрямку глибинними розломами. Найбільш глибоке закладання, за даними глибинного сейсмічного зондування, має розлом на границі Внутрішньої і Зовнішньої зон прогину та Внутрішньої зони прогину і Скибової зони гірських Карпат.

Внутрішня зона утворена низкою насунутих одна на другу в північно-західному напрямку лускуватих складок, складених крейдово-палеогеновим флішем та соленосною формацією міоцену. Значна південно-західна частина цієї зони перекрита насувом Складчастих Карпат. На північному заході недалеко від державного кордону з Польщею зона повністю занурена під карпатський насув. Вона характеризується горизонтальним перенасуванням структур, що призвело до утворення багатоповерхової споруди, в якій вже встановлено чотири-п’ять ярусів складок.

В результаті виконання регіональних та рекогносцировочних профілів методом спільної глибинної точки в межах зони зчленування автохтону Зовнішньої зони з алохтоном Внутрішньої зони отримано представницький матеріал та встановлено геологічну будову осадових товщ до глибин 12-15 км. Тут чітко простежується площина насуву вищого порядку, по якій проходить переміщення мас крейдово-палеогенового флішового комплексу порід алохтону на автохтонну основу Карпат з глибиною залягання 8-8,5 км.

Зовнішня зона (Більче-Волицька) як тектонічна одиниця характеризується відсутністю в розрізі порід нижнього міоцену,  розвитком потужної товщі тортонських і сарматських відкладів та їх слабкою дислокованістю. За простяганням зона має неоднорідну будову. На північному заході розвинуті головним чином нижньосарматські відклади, що прослідковуються на поверхні до району м. Калуша, далі до м. Коломиї розповсюджений винятково верхній тортон; ще південно-східніше знову з’являються породи нижнього сармату, широко розповсюджені на території Румунії. Таким чином, на геологічній карті можна виділити три ділянки з різними стратиграфічними розрізами. При аналізі товщин міоцену також спостерігаються північно-західна і південно-східна більш занурені ділянки та середня, що їх поділяє, де товщина тортону не перевищує 500-600 м. За цими особливостями будови В.В. Глушко (1958) розрізняє в Більче-Волицькій зоні прогину три підзони: північно-західну – Угерсько-Крукеницьку, центральну – Станіславське поперечне підняття і південно-східну – Косівську.

Реконструкції седиментаційних басейнів Карпато-Подільського крейдового шельфу показали, що літофації альб-сеноману в сучасній структурі автохтону, ймовірно, простягаються до місця трасування Закарпатського глибинного розлому (див. рис. 1.2), в зв’язку з чим сумарна амплітуда переміщення головного Карпатського мегапокриву відносно закінчення (окраїни) епіплатформного субстрату досягає 80-100 км.

У структурному відношенні Більче-Волицька зона Передкарпатського прогину має блоковий стиль будови. Її основа складена донеогеновими породами, порушена великою кількістю скидів, серед яких виділяється кілька протяжних розривів великої амплітуди, що визначають основні риси тектоніки. Розломи мають близьке простягання, утворюють єдину систему північно-західного – південно-східного напрямку, що перетинає під гострим кутом загальне простягання неогенового прогину. Тому блоки фундаменту занурюються за простяганням до південного заходу, кулісоподібно відносно один одного.

За результатами геолого-геофізичних досліджень нами встановлено. специфічною рисою глибинної будови Внутрішньої та Зовнішньої зон є відсутність гранітного шару і асиметричний Карпатський корінь земної кори який зміщений на північний схід від середини Карпат і розташований під Скибовою зоною і Внутрішньою зоною Передкарпатського прогину.

Результати комплексних геолого-геофізичних досліджень дозволили встановити, що у структурному відношенні території Внутрішньої та Зовнішньої зон поділяються на два дуже відмінні між собою поверхи. Нижній структурний поверх охоплює комплекс порід, що складають автохтонну основу Карпатської геосинкліналі, верхній охоплює насунений комплекс флішових і моласових порід.

Верхній структурний поверх який включає Скибову зону Карпат, Бориславсько-Покутську і Самбірську зону. Всі ці елементи зірвані зі своєї основи і пересунені на значну віддаль в північно-східному напрямку, перекриваючи доальпійську основу Карпат і Передкарпатського прогину, яка знаходиться глибоко під насуненим комплексом порід.

Флішові породи утворюють ряд насунутих на північний схід антиклінальних складок, групи яких об’єднуються в структурно-тектонічні яруси.

Тут чітко виражена нерівномірна горизонтальна  направленість руху мас з південного заходу на північний схід, внаслідок чого характерною особливістю для Бориславсько-Покутської зони є повсюдна інтенсивна диз’юнктивна порушеність складок. При цьому виділяється два типи розривних порушень:  поперечні розломи скидово-зсувного і підкидо-зсувного типу, які охоплюють складчасті елементи навхрест їх простягання, а також повздовжні, що мають насувний і підкидний характер, що обумовлює лускоподібну структуру складчастості, тобто насунутість одного ярусу на другий і наявність декількох ліній порівняно вузьких  складок у межах кожного з цих ярусів. Поперечні розривні порушення розбивають лінійні антикліналі на ряд самостійних тектонічних блоків, які представляють собою систему елементів, що припідняті або опущені та зсунуті один відносно одного. Поперечні розломи мають вертикальну амплітуду до 500-700 метрів, а горизонтальну до 1-3 км. Площини розломів майже вертикальні. Як правило, крупні поперечні розломи простягаються в декількох структурних ярусах, а більш дрібні перетинають тільки одну складку. Зрив порід при насуванні проходив в основному по верхньокрейдових відкладах, що пов’язано з їх значною глинистістю і високою пластичністю.

Горизонтальна направленість руху мас обумовила виникнення в Бориславсько-Покутській зоні асиметричних нахиленних антиклінальних складок, у яких північно-східні крила складені повздовжними насувами і підкидами.

Однією з характерних особливостей тектонічної будови Бориславсько-Покутської зони є наявність руху крупних поперечних піднять і занурень. В ярусі структур в межах Бориславсько-Покутського нафтогазоносного району найбільш депресійною ділянкою на північному заході є район Добромильського блоку. Далі на південний схід йде підняття порід через Блажівський блок до Ясеницького, який є найбільш припіднятим. За Ясеницьким блоком має місце занурення у вигляді Попельського блоку, за яким далі на південний схід від Бориславського припіднятого блоку йде занурення в бік  Семигинівського блоку. Приблизно така ж картина спостерігається і по інших ярусах. В районі Семигінів-Танява має найбільше занурення, яке поступово переходить в Долинське поперечне підняття.

Характерною особливістю є також повсюдний розвиток декількох ярусів складок. Найбільш крутозалягаючі та вузькі складки спостерігаються на крайньому північному заході району досліджень. На більшій території вони мають звичайний для карпатського регіону характер будови, а нахил площини насуву становить 20-500.

Дослідження глибинної будови Дніпровсько-Донецької западини здійснювався на прикладі її південно-східної частини.

Результати комплексних геолого-геофізичних досліджень дозволили встановити основні причини виникнення сольових тіл та обґрунтувати механізм їх розвитку.

На основі результатів узагальнення геолого-геофізичної інформації із дослідження відкладів палеозою встановлено, що утворені в їх межах структури ускладнені соляними штоками і мають плоскі склепіння та круті асиметричні крила. Перикліналі у цих структурах найчастіше відсутні, вони обмежуються соляними штоками, розвинутими за системою розривних порушень.

Результати досліджень показали, що основні запаси нафти і газу в Дніпровсько-Донецькій западині пов’язані із палеозойськими структурами. Аналіз та узагальнення даних свердловинних геофізичних досліджень у комплексі з геологічними побудовами дозволяють виділити у відкладах верхнього карбону та нижньої пермі ряд нових перспективних на нафту і газ об’єктів, які поєднують структурну форму (брахіантикліналь ну складку) із широкою зоною розривних порушень, які супроводжують соляні штоки.

Розривні порушення різної амплітуди та соляні штоки ускладнюють розрізи пермських та кам’яновугільних відкладів і відіграють складні ролі у нафтогазоносності приштокових зон. Аналіз та узагальнення результатів досліджень дозволили встановити, що системи розривних порушень, які супроводжують соляні штоки слугували шляхами вертикальної міграції флюїдів.

Закономірності впливу термобаричних умов на формування нафтогазоносних об’єктів

За результатами польових геологічних та свердловинних геофізичних досліджень нами встановлено. що в процесі формування пасток вуглеводнів значну роль відіграють гідродинамічні процеси, які відбуваються під дією тиску та температури. У зв’язку із цим проводились наукові дослідження та аналіз і узагальнення результатів впливу тиску і температури на формування нафтогазоносних об’єктів.

Створені математичні моделі процесу формування над гідростатичних тисків у покладі нафти і газу показали, що Фактором, який зумовлює виникнення надлишкового тиску в покладі нафти чи газу, є напір, що чисельно дорівнює стовпу рідини висотою h від поверхні рельєфу місцевості до умовної п’єзометричної поверхні, яка є поверхнею, що проходить через точки перетинання покрівлі певного пласта із земною поверхнею в зоні живлення і в зоні розвантаження.

Визначення у кількісному вираженні тектонічних напружень під дією тектонічних зусиль горизонтального напрямку, які можуть обумовлювати появу в колекторі надлишкового пластового тиску, звичайно співвідносні з великими складностями, що пов’язані з установленням коефіцієнтів Юнга і Пуассона. Під дією тектонічної сили гірські породи можуть деформуватися навіть тоді, коли їх ущільнення під дією геостатичного напруження більше неможливо.

У кожній нафтогазоносній області розглянуті фактори неоднозначні і залежать від конкретних геологічних умов.

Тим не менш найвищим енергетичним потенціалом володіють поклади нафти і газу з НГПТ. Для успішного прогнозування і раціонального використання НГПТ під час експлуатації нафтогазоносних горизонтів слід вивчати і враховувати геологічні фактори, що утворюють НГПТ у конкретних геолого-тектонічних умовах.

Результати досліджень впливу термобаричних умов формування покладів вуглеводнів дозволив використати отриману інформацію про початкові пластові тиски у трьох напрямках:

1 – надгідростатичний пластовий тиск, як показник перспектив нафтогазоносності регіону, де встановлено прямий генетичний з’язок процесів утворення скупчень вуглеводнів;

2 -  надгідростатичний пластовий тиск, як показник закритості природного резервуару, а отже сприятливих умов для формування і збереження покладів нафти і газу;

3 – збільшення коефіцієнтів аномальності пластових тисків (Ка)в окремих геологічних об’єктах у напрямку до склепіння структур є підставою корегування черговості введення в буріння свердловин для швидшого розкриття ділянкок цих об’єктів найбільш сприятливих для акумуляції нафти і газу в покладі.

Практична значимість роботи

За результатами проведених досліджень розроблено та впроваджено у виробництво комплексні заходи з виявлення та оцінки перспективних на нафту і газ об’єктів, що дозволило приростити запаси вуглеводнів та покращити видобуток їх на відкритих родовищах нафти і газу.

Результати досліджень особливостей геологічної будови Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини дозволили розробити низку способів та рекомендацій направлених на однозначність виділення продуктивних пластів та оцінки їх колекторських властивостей.

Розроблені у роботі локальні способи: «Спосіб виділення нафтогазоносних шарів у розрізах свердловин за даними набухання глин», «Спосіб визначення перспективних на нафту і газ колекторів у піщано-глинистих товщах за псамітовості» дозволили приростити видобувні запаси газу із неогенових відкладів за категоріями С1+С2 15,827 млрд. м3, за категорією С3 до 4,7 млрд. м3.

Впровадження у виробництво наукових результатів способу прогнозування аномальних пластових тисків, який ліг в основу наукового відкриття у галузі наук про Землю дозволяє прогнозувати наступне:

- прогнозувати контури соляних штоків на рівні пермі та карбону шляхом визначення товщини комплексу, що вміщує відклади нижньої юри та байоського ярусу середньої юри;

- підвищити можливість геологічного прогнозування нафтогазоносності у приштокових зонах за рахунок аналізу рівня деформованого стану порід через коефіцієнт збільшення діаметра стовбуру свердловин;

- обґрунтувати черговість введення приштокових зон у пошукове буріння за їх перспективністю в нафтогазоносному відношенні та оцінити їх прогнозні ресурси.

За результатами досліджень зроблені наступні рекомендації:

- приштокова зона Парасковійського соляного штоку знаходиться у межах центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини, її наявність спрогнозовано за результатами аналізу товщин відкладів мезозою та аналізу тектонічно-деформованого стану порід палеозою.

- приштокова зона Хрестищенського соляного штоку знаходиться у межах центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини її наявність спрогнозовано за результатами аналізу товщин відкладів мезозою та аналізу тектонічно-деформованого стану порід палеозою;

- в межах Самбірської зони виділено декілька перспективних в нафтогазоносному відношенні ділянок, перспективи яких пов’язуються з мезозойським комплексом порід, тобто юрськими та крейдовими породами;

- виділені ділянки розглядаються як окремі блоки або група блоків, де, очевидно, збереглися мезозойські породи, які були, можливо, частково еродовані.

Отримані наукові дані про формування АВПТ, стійкість стінок свердловин у глинистих та соляних породах, а також встановлені закономірності просторової зміни значень коефіцієнтів аномальності в глинистих породах та міжсольових відкладах на стадії проектування у конкретному нафтогазоносному районі дозволяє:

- обґрунтовано виділити зони можливого ускладнення в процесі буріння;

- підвищити достовірність виділення та оконтурення зон нафтопроявів, як за площею так і за розрізом;

- обґрунтовано вибирати щільність бурового розчину поінтервально;

- ширше застосовувати технологію буріння на рівновазі тисків у системі “свердловина-масив флюїдонасичених гірських порід”.

Побудовані швидкісні розрізи уздовж усіх регіональних профілів
КМЗХ свідчать про занурення на південний захід під Українські Карпати
границь земної кори і осадового покриву СЄП. Вони є найбільш об'єктивною
незалежною інформацією сейсморозвідки про ступінь і характер розподілу
щільних товщ у глибинному розрізі. Підвищення параметра швидкості
узгоджується з послідовним зануренням поверхні дорифейського кристалічного фундаменту і усіх границь земної кори СЄП на південний захід до виділеного під покривами Складчастих Карпат Ужоцького розлому. Подальше піднімання на південному заході гіпсометричного рівня поверхні кристалічного фундаменту і границь земної кори, зростання значень середніх і граничних швидкостей пружних хвиль дають змогу автору передбачати розвиток великої зони насуву на СЄП по Ужоцькому розлому.

Новими перспективними територіями та напрямами геологорозвідувальних робіт на нафту і газ пропонується вважати:

- автохтонні відклади крейдово-палеогенового флішу у смузі Передкарпатського розлому;

- автохтонні відклади платформного мезозою чохла платформи в ложі південно-західної частини Складчастих Карпат;

- параавтохтонні відклади флішевого палеогену Скибової зони під покривом Кросненської і Кросненської — під покривом Дуклянсько-Чорногорської, в першу чергу на ділянках їх пологих насувів.

Результати математичного моделювання окремо взятої гідродинамічної ділянки показали свою ефективність у випадку коли вони є складовим етапом у проекті створення моделі цілого родовища методами інтегрування по частинах:

- при створенні геолого-математичної моделі покладу завжди
потрібно дотримуватись принципу "від простого до складного" і
безпідставно не ускладнювати модель, попереднього не забезпечивши її
надійним і повним набором геолого-фізичної і геолого-промислової
інформації. Потрібно пам'ятати, що на моделі неможливо досягнути більшої точності, ніж та, яка відповідає точності її вхідних даних;

- геолого-математичному моделюванню покладу завжди повинен
і передувати попередній аналіз наявних вхідних даних про цей поклад для виявлення їх повноти, достовірності і відсутності протиріч, а подекуди і для їх можливого поповнення і корекції. Час, затрачений на подібний аналіз, у майбутньому суттєво скорочує загальний час створення кінцевого варіанту моделі покладу;

- повноцінне моделювання значних за розмірами промислових
об'єктів і отримання при цьому практично придатних результатів можливе
лише при активному залученні до процесу моделювання команди фахівців
різних спеціальностей - геологів, технологів, геофізиків, економістів, які
мають значний інструмент моделювання, теоретичні основи алгоритмів,
закладених в його основу, а також мають практичні навики в ефективному
користуванні такими алгоритмами.

АВТОРИ РОБОТИ:

__________________________	Орлов О.О.

__________________________	Лизун С.О.

__________________________	Курпський Ю.З.

__________________________	Федоришин Д.Д.

__________________________	Омельченко В.Г.

__________________________	Заяць Х.Б.